zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku malého rozsahu

„ Oprava živičného povrchu části Sadové a Slovanské ulice v Plané “,

zadávanou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

--------------------------------------------------------------------------------------

Obsah zadávací dokumentace :

předmětem této veřejné zakázky je oprava stávajícího živičného povrchu části ulic Slovanská a Sadová v úseku od přechodu pro chodce u objektu bývalého závodu TRIOLA po dělící ostrůvek v komunikaci Sadové ulice u křižovatky se silnicí I/21. Niveleta komunikace se nesmí zvýšit o více jak 3 cm!  Celková plošná výměra opravovaného povrchu je 2 997 m2 (po odečtení výměry vodících kostek a opraveného úseku přes můstek nad Plánským potokem), celková délka úseku komunikace je 451 m.

Cílem této zakázky je dosažení celistvého živičného povrchu bez výtluků a prasklin, obnova vodorovného dopravního značení na úroveň před zahájením oprav, výškové úpravy mříží vpustí a kanalizačních poklopů a také bezproblémové napojení na komunikace ulic Boženy Němcové, Na Valech (chodníkový přejezd), Sokola Tůmy, Wolkerovy a napojení v křižovatce Sadová-Slovanská.

Případný vyfrézovaný živičný materiál zůstane majetkem zadavatele a bude odvezen a uložen na skládku v Kyjovské ulici ve vzdálenosti cca 1,5 km.

DIO včetně projednání a povolení zajistí zájemce !

Termín provedení veřejné zakázky :  nástup možný ihned, termín dokončení však nejpozději do 30.6.2011.

- Obchodní podmínky :

- platba za provedené práce na základě vystavené faktury po dokončení prací

- splatnost faktury 15 dnů ode dne doručení

- překročení nabídkové ceny jen po předchozím zdůvodnění, projednání a

odsouhlasení

- nabídkové ceny musí obsahovat veškeré náklady na provedení zakázky včetně

DIO.

- Technické podmínky (§45,§46) :

  - české technické normy (ČSN EN)

  - evropská technická schválení

  - obecné technické specifikace (v souladu s EU).

- Požadavky na varianty nabídek (§70) :

nabídky budou předloženy ve variantním řešení,

varianta A - odfrézování do hl. 6 cm a očištění celého povrchu

- provedení vyrovnávky tl. cca 2 cm

- provedení vrchní obrusné vrstvy ABS tl. 5 cm

- výšková úprava stávajících mříží vpustí a kanalizačních poklopů

- provedení asfaltové zálivky se zásypem napojovaných úseků

- obnovení vodorovného dopravního značení (přechody pro chodce,

výstražné trojúhelníky, označení přímého a odbočovacího jízdního

pruhu) do stavu před zahájením opravy

-  DIO,  VRN, doprava,

varianta B - oprava lokálních poškození povrchu v rozsahu 45% z celkové

výměry :

- očištění a odfrézování živičného povrchu v místě poškození

- provedení vyrovnávky tl. cca 2 cm

- provedení vrchní obrusné vrstvy ABS tl. 5 cm

- výšková úprava stávajících mříží vpustí a kanalizačních poklopů

- provedení asfaltové zálivky se zásypem drtí všech napojovaných

úseků (příp. i jinou technologií)

- obnovení vodorovného dopravního značení (přechody pro chodce,

výstražné trojúhelníky, označení přímého a odbočovacího jízdního

pruhu) do stavu před zahájením opravy

- DIO, VRN, doprava.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny :

-  nabídková cena bude zpracována položkově pro každou variantu zvlášť a bude

obsahovat veškeré náklady potřebné pro řádné provedení zakázky

-  bude přílohou písemné nabídky i v elektronické podobě, nejlépe ve formátu

EXCEL,

-  v nabídce bude dále uvedena i průměrná cena za 1 m2 opravy v každé

variantě

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky :

- nabídky budou zpracovány v českém jazyce

- budou předkládány v 1 vyhotovení

- musí obsahovat  přílohy podle zákona o zadávaní veřejných zakázek

(specifikace těchto příloh je uvedena ve výzvě k podání nabídek)

- budou obsahovat položkový rozpočet v písemné i elektronické podobě

- přílohou nabídek bude i návrh smlouvy o dílo

- lze podávat nabídky na každou variantu zvlášť

- Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií :

předložené nabídky budou hodnoceny pro každou variantu zvlášť podle kritérií :

-  nabídková cena      - 70 %

-  délka záruční doby - 30 %.

- Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky :

- práce budou prováděny za běžného provozu s částečným omezením – viz

DIO.

- Projektová nebo jiná dokumentace stavby :

- není zpracována, jedná se o opravu stávající komunikace.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr :

- soupis prací je uveden u každé varianty, A i B.

- Požadavek na specifikaci subdodavatelů :

- není.