_			393/2009/2/OSMI	Ing. Jiří Ťupa	26.1.2009

Věc:	Výzva k podání nabídky

a) Zadavatel:

MĚSTO PLANÁ

Sídlo: nám. Svobody 1, 348 15  Planá

IČO: 00260096,  DIČ: CZ00260096, neplátce DPH

zastoupené starostou Ing. Karlem Vrzalou

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Ťupa

telefon: 374 752 911, 374 752 923,  fax: 374 752 929, e-mail: it@muplana.cz

zasílá dle § 25, písm b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen »zákon«) výzvu dodavatelům k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání splnění kvalifikace

b) Informace o předmětu veřejné zakázky na stavební práce:

» Planá, ulice Tachovská, Inženýrské sítě «

c) Zadávací dokumentace:

Předmětem je dodávka stavebně montážních a řemeslných prací a dodávek materiálu pro realizaci výše uvedené stavby v Plané, okr. Tachov. Součástí dodávky je i dokumentace skutečného provedení stavby, revizní zprávy a zkoušky potřebné pro uvedení do provozu a kolaudaci stavby. Stavba je vymezena projektovou dokumentací zpracovanou projekční firmou KV Engineering spol. s r.o.. Závodu míru 584, Karlovy Vary.

Stavba zahrnuje následující objekty:

SO 2.1 – kanalizace – PP UR2

SO 2.2. – kanalizace bezvýkopová metoda HR

SO 2.3. – kanalizační přípojky pro objekty

SO 2.4. – kanalizační přípojky odvodnění

SO 2.5 – vodovod

SO 2.6. – vodovodní přípojky

SO 2.7. – úprava komunikace

SO 2.5.a 2.6. – montáž napojení vodovodu případně celou pokládku požadujeme zajistit u budoucího správce - Vodoservis Planá s.r.o., Železničářská 805, 348 15  Planá.

Vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranu zajistí zhotovitel podle potřeb postupu výstavby.

Při provádění je nutno zachovat přístupnost pro přilehlé nemovitosti.

Stavba se provádí v prostoru Městské památkové zóny Planá – nutno dodržet závazné stanovisko orgánu památkové péče.

Zadávací dokumentace se poskytuje v elektronické podobě neomezeným a přímým dálkovým přístupem na internetových stránkách www.muplana.cz/zakazky/zakazky.htm. Pro zobrazení stačí běžné programové vybavení např. Microsoft Office (Word, Excel) a prohlížeč pro soubory s příponou pdf a jpg).

Kompletní projektová dokumentace v papírové podobě je k nahlédnutí u zadavatele v pracovní době úřadu .

Doba a místo plnění:

Zahájení plnění: předpoklad 04/2009

Dokončení stavby: 	max. 10/2009

Místo plnění: parcely v k.ú. Planá u Mariánských Lázní – Tachovská ulice

d) Lhůta  a místo pro podání nabídek

Nabídku pro doručení doporučeně poštou na adresu zadavatele, nebo osobně do podatelny Městského úřadu Planá je do 16.2.2009 do 1200 hod.

Min. obsah nabídky: doklady o splnění kvalifikace, oceněný výkaz výměr po objektech, doplněný návrh smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace (závazné jsou údaje o termínech, záruční době a smluvních pokutách).

e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace (§ 62)

Základní kvalifikační předpoklady:

podle § 53 zákona prokáže zájemce v nabídce čestným prohlášením.

Profesní kvalifikační předpoklady:

podle § 54 zákona doloží výpisem z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, ověřenou kopií  dokladu o oprávnění k podnikání a podle § 54 písm. d) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

f) údaje o hodnotících kritériích

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

Za Město Planá

Ing. Karel Vrzala

starosta