ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE

Oprava místních komunikací  VÍŽKA

Rozsah prací po úsecích :

- úsek „ od č. E 286 k můstku  “

délka 60,0 m, šířka 3,0 m, plocha 180,0 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na deponii do 3 km

- dodávka, pokládka a zhutnění štěrkodrti tl. 10 cm

- dodávka, pokládka a zhutnění živičného recyklátu tl. 10 cm

- postřik asfaltem – 2,50 kg/m2 se zadrcením jemnou kamennou drtí

- krajnice a terénní úpravy ………………………………………………….   120,0  bm

- úsek „ MK k lesu – konec úseku na rozcestí “

délka 240,0, šířka 3,0 m, plocha 720,0 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na deponii do 3 km

- dodávka, pokládka a zhutnění štěrkodrti tl. 10 cm

- dodávka, pokládka a zhutnění živičného recyklátu tl. 10 cm

- postřik asfaltem – 2,50 kg/m2 se zadrcením jemnou kamennou drtí

- krajnice a terénní úpravy ………………………………………………….   480,0  bm

- úsek „ vjezd do obce – betonový sloup se směrovkami “

délka 64,50 m, šířka 3,90 m, plocha 251,55 m2

- očištění povrchu

- vyrovnávka ze živice cca 50% ploch

- postřik asfaltem – 2,50 kg/m2 se zadrcením jemnou kamennou drtí

- úsek „ betonový sloup se směrovkami – sloup před E 294 “

délka 26,60 m, šířka 3,20 m, plocha 85,12 m2

- očištění povrchu

- postřik asfaltem – 2,50 kg/m2 se zadrcením jemnou kamennou drtí

- úsek „ plocha u trafa “

délka 27,60 m, šířka 11,0 m (max. šířka), plocha cca 180 m2

- očištění povrchu

- vyrovnávka překopu 5,80*2,80 m2 ze živice

- postřik asfaltem – 2,50 kg/m2 se zadrcením jemnou kamennou drtí

- úsek „ MK od E 294 k návsi “

celková plocha oprav 71 m2

- odkop současného povrchu – hor. tř. 1-3 do hl. 20 cm, odvoz na deponii do 3 km

- dodávka, pokládka a zhutnění štěrkodrti tl. 10 cm

- dodávka, pokládka a zhutnění živičného recyklátu tl. 10 cm

- postřik asfaltem – 2,50 kg/m2 se zadrcením jemnou kamennou drtí

- krajnice a terénní úpravy ………………………………………………….   108  bm