Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00

planá

ÚZEMNÍ PLÁn

PRŮZKUMY A ROZBORY

RNDr. Libor Krajíček                Ing. Petra Halounová              Ing. arch. Karel Beránek

jednatel a ředitel společnosti                hlavní projektant                            hlavní projektant

Praha, říjen 2008	  Zakázka č. 2008 012

KOLEKTIV ZPRACOVATELŮ

Ing. Petra Halounová				hlavní projektant, urbanistická koncepce

Ing. arch. Karel Beránek			hlavní projektant, urbanistická koncepce

Ing. Marie Wichsová, Ph.D.			dopravní infrastruktura

Ing. Iva Smejkalová				dopravní infrastruktura

Ing. Anna Ježková				ochrana přírody a krajiny, geologie

RNDr. Renata Eisenhammerová		hygiena prostředí, ZPF

Ing. Jiří Štolc					vodní hospodářství

Ing. Karel Jileček				energetika a spoje

PhDr. Eliška Jílková				demografie

Ing. Michal Nosál				grafika

Mgr. Josef Goder				grafika

Jana Šmídová					grafika

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:

ÚVOD….	1

A.	Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území	2

A.1.	Údaje o území	2

A.2.	Záměry v území	73

Příloha č. 1 – Přehled prvků územního systému ekologické stability	76

Příloha č. 2 – Přehled registrovaných významných krajinných prvků	82

b.	rozbor udržitelného rozvoje území	85

B.1.	Tématické rozbory	85

B.2.	Vyhodnocení udržitelného rozvoje území	98

B.3.	Určení problémů k řešení v územním plánu	107

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	109

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI:

1.	Výkres hodnot území			1 : 10 000

2. 	Výkres limitů využití území			1 : 10 000

3.	Výkres záměrů			1 : 10 000

4.	Výkres problémů			1 : 10 000

# ÚVOD

Zpracování dokumentace Průzkumy a rozbory vychází ze skutečnosti, že nejsou dosud pořízeny Územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností Tachov. Podle §185, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) jsou Průzkumy a rozbory řešeného území zpracovány v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům a jsou součástí územního plánu Plané.

Řešené území tvoří celé správní území města Planá o rozloze 6 254 ha, které zahrnuje 11 katastrálních území:

Křínov

Kříženec

Otín u Plané

Pavlovice nad Mží

Planá u Mariánských Lázní

Svahy

Týnec u Plané

Vítovice u Pavlovic

Vížka

Vysoké Sedliště

Zliv nad Mží

a 10 částí obce:

Křínov

Kříženec

Otín

Pavlovice

Planá

Svahy

Týnec

Vížka

Vysoké Sedliště

Zliv

Průzkumy a rozbory jsou zpracovány dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) a vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

# A.	Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.

## A.1.	Údaje o území

| 1 | ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ |
| --- | --- |

Územní plán Planá vymezuje nově zastavěné území na základě aktuálního stavu zástavby a údajů vyplývajících z podkladové digitální katastrální mapy.

Zastavěné území sídel je vymezeno v návaznosti na hranici intravilánu k 1.9.1966 vyznačenou v mapách evidence nemovitostí.

| 2 | PLOCHY VÝROBY |
| --- | --- |

#### Průmysl a skladování

Nejvíce výrobních provozoven je soustředěno ve městě Planá. Stávající výrobní areály se v Plané koncentrují především do jihozápadní části města vymezené Tachovskou ulicí (silnice II/198) a Nádražní ulicí s vazbou na železniční dopravu. Zde jsou situovány zejména větší provozy, několik menších provozů je rozmístěno po okrajích zastavěného území města.

Mezi nejvýznamnější podniky ve městě patří:

Stora Enso Timber – 270 zaměstnanců, mezinárodní dřevařská společnost, prodej dřevařských polotovarů. Firma plánuje rozšíření provozu na svých pozemcích severně od silnice II/198 v návaznosti na stávající areál

VONEX, s.r.o. – 85 zaměstnanců, velkoobchod stavebních hmot, průmyslové chemikálie – hnojiva, celní sklad

Keraplast spol. s.r.o. – výroba a montáž plastových komponentů pro automobilový průmysl

NOVOSTAV PLANÁ s.r.o. – stavební firma, 30 pracovníků v hlavní stavební výrobě

První chodská stavební společnost, spol. s.r.o. – stavebniny, prodejna Planá

Betonárna Planá u M.L. – vyrábí čerstvé betony, cementové malty, speciální produkty a zajišťuje další služby. Betonárna v Plané u M.L. je jedním z provozů společnosti TBG Omega a.s. Nachází se v prostorách bývalého překladiště firmy Dostav Praha. a.s.

NESEZ spol. s.r.o. – výroba tepelných a chladících izolací dodávkových aut, rostlinná výroba

Benaz a.s. – výroba ekologických dřevěných pelet v nově zrekonstruovaném areálu v Plané

Tekov – Surpro, s.r.o. – výroba kovových součástek a psacích potřeb

Jatky Blovice, a.s., Masná výroba Planá – výroba masa a uzenin

Schaller electronic CZ, s.r.o. – výroba hudebních nástrojů

V jižní části Plané při silnici I/21 se plánuje vybudování průmyslové zóny. Zóna je již vybavena inženýrskými sítěmi a začíná se postupně naplňovat.

Panasonic Electric Works Europe AG - výroba relé, prodej výrobků mateřské společnosti Panasonic Electric Works v ČR a SR, technická podpora

PhysioCare medical s.r.o. – zpracování rašeliny

Masterflex s.r.o. – výroba high-tech trubních systémů pro pevná, tekutá i plynná media

Na jihovýchodním okraji Plané se počítá s realizací další průmyslové zóny menšího rozsahu v návaznosti na stávající provoz firmy Keraplast spol. s.r.o.

V osadě Josefova Huť v údolí řeky Mže byla v 19. století vybudována železárna, v níž se vyráběly především železniční koleje, později byl provoz upraven na výrobu zinkového plechu a nakonec se zde vyráběla sulfitová buničina. Dnes má areál charakter brownfieldu a bylo by vhodné jeho opětovné využití. Zachovaný betonový náhon je dnes využíván pro výrobu elektřiny v malé vodní elektrárně.

V  některých místních částech a zejména v Plané se nachází i řada drobných výrobních, řemeslných a servisních provozoven.

#### Zemědělská výroba

Zemědělské provozy v řešeném území jsou všechny vesměs využívané. Jedná se převážně o soukromé zemědělce zabývající se živočišnou výrobou. Zemědělské farmy se nachází v místních částech Otín, Týnec, Svahy a jižně od Plané na hranici s k.ú. Brod nad Tichou.

Větší provozy zemědělské výroby jsou situovány v Plané:

NESEZ spol s.r.o., Planá – rostlinná i živočišná výroba

Agroservis Tachov, a.s. – výroba a dodávka krmných směsí

Plánské lesy s.r.o. – hlavním předmětem činnosti společnosti je těžební a pěstební péče o les, ochrana lesa, výroba a prodej dřeva, řeziva a paliva a správa městské honitby. Společnost Plánské lesy, s.r.o. hospodaří na lesním majetku města Planá od roku 1999. Zřizovatelem a jediným vlastníkem společnosti je město Planá. Plánské lesy, s.r.o. obhospodařují lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o celkové výměře 1059,26 ha.

Specifickým zaměřením zemědělské výroby je chov sladkovodních ryb. V Plané při silnici I/21 jsou umístěny sádky Českého rybářství, s.r.o. s kapacitou 120 t ryb.

| 3 | PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ |
| --- | --- |

Zařízení občanského vybavení jsou soustředěna především do města Planá. Naopak většina místních částí jakoukoli vybavenost postrádají.

#### Kultura

Ve městě Planá je řada kulturních zařízení. Na náměstí Svobody se nachází kino a městská knihovna. Město má tři galerie, galerii moderního umění ve věži kostela Nanebevzetí P. Marie, městskou galerii v kostele sv. Petra a Pavla a soukromou galerii na náměstí Svobody.

Hornickou historii Plané a jejího okolí včetně nedávné existence dolů na těžbu uranu připomíná hornické muzeum, vybudované ve staré štole Ondřej Šlik ze 16. století (v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí).

Město pořádá i množství významných kulturních akcí během celého roku.

#### Školství

V Plané je situována jedna mateřská škola v Havlíčkově ulici, dvě základní školy na náměstí Svobody (pro 450 žáků) a Na Valech (pro 540 žáků) a zvláštní škola v ul. Na Příkopech.

Základní umělecká škola v Plané je jednou ze tří škol bývalého okresu Tachov. Budova z roku 1908, ve které škola sídlí, je v ulici  Dukelských hrdinů. Škola poskytuje základní umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném,  tanečním a literárně dramatickém oboru a připravuje žáky na studium na středních a vysokých uměleckých školách.

Střední odborné učiliště v Plané, s víceoborovým studiem, využívá několik budov. Vlastní budovu školy v Kostelní ulici, areál domova mládeže v Bezdružické ulici, kde se nachází školní jídelna, ubytovací zařízení a cvičné dílny a kuchyně pro žáky a středisko praktického vyučování v Jateční ulici s dílnami pro odbornou přípravu učňů.

Ve městě funguje dětský domov s kapacitou 28 dětí, který byl založen roku 1957. Dětský domov se přestěhoval z původní budovy, která byla již v havarijním stavu, do provizorních prostor v areálu bývalé nemocnice. V budoucnu by měl sídlit v bývalé policejní budově v sousedství zámeckého areálu.

#### Zdravotnictví a sociální zařízení

V Plané je situován areál nemocnice. V roce 2002 byla nemocnice uzavřena vzhledem k dlouhodobému nedostatku odborného personálu a ke snižující se obložnosti související též s nedostatečným spádovým územím a současně z důvodu neefektivního hospodaření. V současné době je nemocnice v konkurzu. Areál je využíván jen zčásti, v provozu je pouze ambulance. Existuje Svazek obcí Nemocnice Planá, který sdružuje cca 20 obcí, jejichž hlavním cílem je zprovoznit Nemocnici Planá a zachovat její trvalý provoz. Plzeňský kraj je přesvědčen, že v rozsahu, v jakém nemocnice fungovala dříve, je znovuotevření a udržitelnost provozu tohoto zařízení nereálné. To potvrdila též Studie proveditelnosti obnovení činnosti Nemocnice Planá, která byla zpracována nezávislou odbornou společností v únoru 2004 a aktualizována 2006.

Přibližně 2 km severozápadně od Plané u kostela sv. Anny se nachází nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Nemocnice slouží jako rehabilitační pracoviště a léčebna dlouhodobě nemocných.

Na východním okraji ul. Dukelských hrdinů poblíž areálu plánské nemocnice je budova polikliniky, kde vedle zdravotní péče lze najít i nelékařské služby.

Sociální péči zajišťují dva domy s pečovatelskou službou, v ul. Bohušova a ul. Smetanova. Uvažuje se o zřízení domu s pečovatelskou službou v areálu zámku, který je v současné době nevyužívaný a veřejnosti nepřístupný.

#### Veřejná správa

Na náměstí Svobody sídlí v krásné raně barokní budově Městský úřad Planá. V blízkosti je umístěna pošta a pobočky několika bank. Ve městě působí Obvodní oddělení Policie ČR.

#### Ostatní služby a komerční vybavenost

Komerční vybavenost je v Plané situována především v centrální části města na náměstí Svobody, v ul. Dukelských hrdinů a v nejbližším okolí. V ostatních sídlech se orientuje především na pohostinství, případně prodej potravin, přesto ve většině z nich vybavenost nepokrývá základní potřeby obyvatel nebo zcela chybí.

Planá má dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, díky kulturním a přírodním hodnotám území a blízkosti lázeňských měst. V současné době je vybavenost tohoto druhu nedostačující. Kapacity pro ubytování jsou omezené. Ubytování nabízí Penzion Svatá Anna, Promotion service international s.r.o. Penzion 22 a Domov mládeže SOÚ Planá.

V Karlině Dolině v údolí říčky Tichá se nachází kemp Karolína s 12 chatkami, 70 místy pro karavany a stany a turistickou ubytovnou. Kemp je vybaven recepcí s občerstvením, bazénem, hřištěm na volejbal a dětským hřištěm.

#### Sportovní zařízení

Město Planá disponuje množstvím sportovišť. U Městského rybníka je umístěn Městský stadion s lehkoatletickým oválem a Tenisový klub Planá. V sousedství se počítá s výstavbou sportovní haly. Celé toto území mezi Městským rybníkem, ul. Revoluční, Dvořákovou a Smetanovou by mělo být upraveno a využíváno pro sportovně rekreační účely. Sportovci mají dále k dispozici fotbalové hřiště, areál koupaliště a střelnici. Nedostatečné je sportovně rekreační vybavení pro každodenní aktivitu v prostorech sídlišť, kde by bylo vhodné doplnění sportovních a dětských hřišť.

V ostatních částech obce sportovní vybavenost vesměs chybí.

V území funguje několik spolků a sdružení. Patří mezi ně Fotbalový klub Planá, Volejbalový klub Planá, Sportovně střelecký klub - Ostrostřelci Planá, Myslivecké sdružení Sokol Svahy a Klub sportovního potápění, který využívá zatopený lom v blízkosti Pavlovic.

| 4 | PLOCHY K OBNOVĚ NEBO OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ |
| --- | --- |

Průzkumem území byly zjištěny opuštěné, nevyužívané nebo zdevastované areály (tzv. brownfields), které znehodnocují své okolí. Tyto areály byly vyhodnoceny jako plochy k obnově a opětovnému využití území a úkolem územního plánu bude předložit možnosti jejich nového využití a přednostně využít tyto plochy před vymezením nových rozvojových ploch na „zelené louce“.

Konkrétně se jedná o tyto lokality:

zámecký areál

areál Nemocnice Planá (využíván pouze částečně)

bývalý výrobní areál v Josefově Huti

statek Červený mlýn

areál bývalé sodovkárny

| 5 | PAMÁTKOVÁ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 6 | PAMÁTKOVÁ ZÓNA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Historické jádro města Planá bylo díky své kulturně historické hodnotě prohlášeno městskou památkovou zónou na základě vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

Pro Městskou památkovou zónu Planá u Mariánských Lázní je zpracována dokumentace Program regenerace městské památkové zóny Plané (APIS, spol. s.r.o., Planá; 1994).

Nemovité kulturní památky na území MPZ:

| Část obce | Číslo rejstříku | Památka | čp. | Ulice,nám./umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planá | 18056 / 4-1841 | kostel Nanebevzetí P. Marie |  | nám. Kostelní |
|  | 25200 / 4-1840 | kostel sv. Petra a Pavla |  |  |
|  | 37539 / 4-1873 | kaple sv. Jana Nepomuckého |  | při silnici do Mar. Lázní |
|  | 29025 / 4-1839 | městské opevnění |  | Na valech |
|  | 22714 / 4-1875 | kříž |  | při silnici do Mar. Lázní |
|  | 21932 / 4-1869 | socha sv. Jana Nepomuckého |  | Slepá |
|  | 23459 / 4-1868 | socha sv. Jana Nepomuckého |  | nám. Svobody |
|  | 29210 / 4-5135 | smírčí kříž |  | Na sádkách, u čp. 266 |
|  | 14837 / 4-1838 | radnice | čp.1 | nám. Svobody |
|  | 46857 / 4-1844 | měšťanský dům | čp.7 | nám. Svobody |
|  | 18960 / 4-1845 | měšťanský dům | čp.8 | nám. Svobody |
|  | 33558 / 4-1846 | měšťanský dům | čp.10 | nám. Svobody |
|  | 24499 / 4-1847 | měšťanský dům | čp.29 | nám. Svobody |
|  | 34465 / 4-1848 | měšťanský dům | čp.30 | nám. Svobody |
|  | 24157 / 4-1849 | měšťanský dům | čp.35 | nám. Svobody |
|  | 35039 / 4-1850 | měšťanský dům | čp.38 | nám. Svobody |
|  | 30608 / 4-1851 | měšťanský dům | čp.40 | nám. Svobody |
|  | 37202 / 4-1852 | měšťanský dům | čp.41 | nám. Svobody |
|  | 16147 / 4-1853 | měšťanský dům | čp.42 | nám. Svobody |
|  | 20848 / 4-1856 | měšťanský dům | čp.45 | nám. Svobody |
|  | 31985 / 4-1857 | měšťanský dům | čp.46 | nám. Svobody |
|  | 31168 / 4-3560 | měšťanský dům | čp.47 | nám. Svobody |
|  | 15460 / 4-1858 | měšťanský dům | čp.48 | nám. Svobody |
|  | 33388 / 4-1859 | měšťanský dům | čp.49 | nám. Svobody |
|  | 24941 / 4-1860 | měšťanský dům Černý orel | čp.50 | nám. Svobody |
|  | 34911 / 4-1861 | měšťanský dům | čp.52 | nám. Svobody |
|  | 20996 / 4-1862 | měšťanský dům | čp.53 | nám. Svobody |
|  | 20422 / 4-1863 | měšťanský dům | čp.56 | nám. Svobody |
|  | 36343 / 4-1864 | měšťanský dům | čp.95 | tř. Dukelských hrdinů |
|  | 34827 / 4-1866 | měšťanský dům, z toho jen: reliéf na fasádě | čp.98 | tř. Dukelských hrdinů |
|  | 24249 / 4-1854 | měšťanský dům | čp.120 | Kostelní |
|  | 28931 / 4-1855 | měšťanský dům | čp.121 | Kostelní |
|  | 18788 / 4-1842 | fara | čp.133 | nám. Kostelní |
|  | 45205 / 4-1837 | areál zámku | čp.248 |  |

| 7 | KRAJINNÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 8 | NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA, POPŘÍPADĚ SOUBOR, VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

V řešeném území je evidováno 41 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

V řešeném území je sledováno několik chátrajících kulturních památek, které jsou zařazeny mezi nejohroženější památky Plzeňského kraje:

kostel Panny Marie, Otín

areál zámku, Planá

kostel sv. Václava, Vysoké Sedliště

Přehled nemovitých kulturních památek na území obce:

| Část obce | Číslo rejstříku | Památka | čp. | Ulice,nám./umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křínov | 17959/4-1836 | kaple |  |  |
| Otín | 38619 / 4-1834 | kostel P. Marie |  |  |
| Planá | 18056 / 4-1841 | kostel Nanebevzetí P. Marie |  | nám. Kostelní |
|  | 23448 / 4-1876 | kostel sv. Anny |  | na návrší při silnici do Mar. Lázní |
|  | 25200 / 4-1840 | kostel sv. Petra a Pavla |  |  |
|  | 37539 / 4-1873 | kaple sv. Jana Nepomuckého |  | při silnici do Mar. Lázní |
|  | 29025 / 4-1839 | městské opevnění |  | Na valech |
|  | 22714 / 4-1875 | kříž |  | při silnici do Mar. Lázní |
|  | 24426 / 4-1872 | kříž |  | při silnici do Tachova |
|  | 21932 / 4-1869 | socha sv. Jana Nepomuckého |  | Slepá |
|  | 23459 / 4-1868 | socha sv. Jana Nepomuckého |  | nám. Svobody |
|  | 29210 / 4-5135 | smírčí kříž |  | Na sádkách, u čp. 266 |
|  | 45962 / 4-1871 | smírčí kříž |  | při odbočce ze silnice do Caltova |
|  | 14837 / 4-1838 | radnice | čp.1 | nám. Svobody |
|  | 46857 / 4-1844 | měšťanský dům | čp.7 | nám. Svobody |
|  | 18960 / 4-1845 | měšťanský dům | čp.8 | nám. Svobody |
|  | 33558 / 4-1846 | měšťanský dům | čp.10 | nám. Svobody |
|  | 24499 / 4-1847 | měšťanský dům | čp.29 | nám. Svobody |
|  | 34465 / 4-1848 | měšťanský dům | čp.30 | nám. Svobody |
|  | 24157 / 4-1849 | měšťanský dům | čp.35 | nám. Svobody |
|  | 35039 / 4-1850 | měšťanský dům | čp.38 | nám. Svobody |
|  | 30608 / 4-1851 | měšťanský dům | čp.40 | nám. Svobody |
|  | 37202 / 4-1852 | měšťanský dům | čp.41 | nám. Svobody |
|  | 16147 / 4-1853 | měšťanský dům | čp.42 | nám. Svobody |
|  | 20848 / 4-1856 | měšťanský dům | čp.45 | nám. Svobody |
|  | 31985 / 4-1857 | měšťanský dům | čp.46 | nám. Svobody |
|  | 31168 / 4-3560 | měšťanský dům | čp.47 |  |
|  | 15460 / 4-1858 | měšťanský dům | čp.48 | nám. Svobody |
|  | 33388 / 4-1859 | měšťanský dům | čp.49 | nám. Svobody |
|  | 24941 / 4-1860 | měšťanský dům Černý orel | čp.50 | nám. Svobody |
|  | 34911 / 4-1861 | měšťanský dům | čp.52 | nám. Svobody |
|  | 20996 / 4-1862 | měšťanský dům | čp.53 | nám. Svobody |
|  | 20422 / 4-1863 | měšťanský dům | čp.56 | nám. Svobody |
|  | 36343 / 4-1864 | měšťanský dům | čp.95 | tř. Dukelských hrdinů |
|  | 34827 / 4-1866 | měšťanský dům, z toho jen: reliéf na fasádě | čp.98 | tř. Dukelských hrdinů |
|  | 24249 / 4-1854 | měšťanský dům | čp.120 | Kostelní |
|  | 28931 / 4-1855 | měšťanský dům | čp.121 | Kostelní |
|  | 18788 / 4-1842 | fara | čp.133 | nám. Kostelní |
|  | 45205 / 4-1837 | areál zámku | čp.248 |  |
| Vysoké Sedliště | 18903 / 4-1977 | kostel sv. Václava |  | na výšině nad vsí |
| Zliv (sídelní útvar Boudy) | 46020 / 4-1998 | tvrz Řešanov, archeologické stopy |  | SV od Vys. Sedliště |

##### Křínov

kaple; stavba obdélného půdorysu z druhé poloviny 19.stol.

##### Otín

kostel P. Marie; farní kostel původně z poslední čtvrtiny 14. století byl zbarokizován. Průčelí s dodatečně postavenou klasicistní věží. Dnes pouze torzo – stěny a zbytky věže.

##### Planá

kostel Nanebevzetí P. Marie;

kostel

pamětní kříž před kostelem

tumba rodiny Löwovy

soubor 4 náhrobků u kostela

Kostel z konce 13. století s trojlodím sklenutým v 2. polovině 14. století, barokně přestavěn v letech 1745-68, novobarokní věž pochází z r. 1904. Věž kostela dnes slouží jako galerie a rozhledna.

kostel sv. Anny; barokní poutní kostel, situovaný na návrší severozápadně od města, byl postaven v letech 1721-26 na místě staršího původně gotického kostela, který byl zničen požárem.

kostel sv. Petra a Pavla;

kostel

ohradní zeď s branou

kašna před branou

Jednolodní románský kostel z 1. poloviny 13. století, v 90. letech 20. století rekonstruován. Dnes je využíván jako městská galerie.

městské opevnění; část městské hradby, příkopu a valu je zachována jižně od kostela Nanebevzetí P. Marie v ulici Na Příkopech, v ulici Pohraniční Stráže, Tylově a Slovanské ul.

kříž; železný kovaný kříž při silnici na Mariánské Lázně zničen.

kříž; železný kovaný kříž při silnici do Tachova zničen.

socha sv. Jana Nepomuckého; svatojanský sloup ve Slepé ul. Původně býval před kostelem sv. Petra a Pavla.

socha sv. Jana Nepomuckého; svatojánský sloup z r. 1712 v centrální části náměstí Svobody. Na vrcholu třístranného obelisku je sv. Jan Nepomucký jako zemský patron, pod ním patronka horníků sv. Barbora a sv. Florián, patron hasičů a ochránce před požáry a také sv. Šebestián, jeden z ochránců proti moru.

smírčí kříž; monolitický kamenný kříž.

smírčí kříž; nenalezen.

radnice; raně barokní budova z let 1680-85, zvýšená v r. 1883 o druhé patro s malovaným štítem.

měšťanské domy; vesměs původem pozdně gotické domy s převážně barokní fasádou

fara; barokní děkanství z r. 1708 v bezprostředním sousedství kostela Nanebevzetí P. Marie.

areál zámku; rozsáhlý soubor budov, původně se samostatným opevněním, stojí na ostrohu západně od městského jádra. Původně gotický hrad pravděpodobně ze 13. století byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek a v 18. století rozšířen o barokní křídlo. Celek doplňuje renesanční konírna z konce 16. století a raně barokní budova kanceláří. V současnosti nepřístupný areál byl v letech 1948-1991 využíván pohraniční stráží. Přístupný zůstává okolní anglický park.

##### Vysoké Sedliště

kostel sv. Václava;

kostel

kaple (márnice)

ohradní zeď se 2 brankami

Barokní kostel z r. 1704 vybudovaný na místě původního, doloženého již r. 1358. Věž vyhořela v l. 1865 a 1957 a již nebyla obnovena.

##### Zliv

tvrz Řešanov; pozůstatek kruhového opevnění švédské armády z r. 1647 na vrchu Hrotek mezi osadami Řešanov a Boudy, jehož val je na východní a jižní straně prokopán pravidelnými zářezy, v nichž byla umístěna děla.

| 9 | NEMOVITÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA, POPŘÍPADĚ SOUBOR, VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 10 | PAMÁTKA UNESCO VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 11 | URBANISTICKÉ HODNOTY |
| --- | --- |

Město Planá vzniklo na staré obchodní cestě vedoucí z Norimberka přes Cheb dále do Čech. Původní raně středověká osada se rozkládala kolem kostela sv. Petra a Pavla, který je nejstarší dochovanou stavební památkou v Plané, na tzv. Starém Městě či Svatopetrském předměstí. Západně od ní vznikalo od 13. století opevněné město s protáhlým centrálním prostorem. V 16. století přispělo k rozvoji města dobývání stříbrných a olověných rud v jeho okolí. Po 2. světové válce došlo k odsunu většiny německého obyvatelstva a nastalo nové osidlování města i okolí.

Většina sídel v řešeném území vznikla v blízkosti panských dvorů. První zmínky pocházejí převážně ze 14. století. Osady patřící různým panstvím, byly později postupně připojovány k panství plánskému. Některá sídla byla poškozena při dobývání hradu Třebel za třicetileté války. V souvislosti s těžbou železné rudy a výstavbou železáren vznikly osady Josefova Huť v údolí Mže a Karlina Dolina v údolí říčky Tiché.

Mezi urbanistické hodnoty patří v prvé řadě jádro města Planá, které bylo pro své kulturně historické hodnoty prohlášeno městskou památkovou zónou. Původní urbanistická struktura města je dochována. Centrální prostor na návrší tvoří protáhlé náměstí Svobody s výstavní budovou radnice a vesměs upravenými měšťanskými domy s převážně barokními fasádami. Náměstí přechází východním směrem v ulici Dukelských hrdinů, která končí v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla, kde vzniklo nejstarší osídlení Plané. Na západním cípu návrší, v ose náměstí, je situován zámecký areál s anglickým parkem. Původně gotický hrad byl přestavěn na renesanční zámek. V současnosti veřejnosti nepřístupný areál byl v letech 1948 – 1991 využíván jako kasárna pohraniční stráže. V poslední době se začala zpracovávat koncepce na znovuoživení chátrající památky.

Cennou urbanistickou strukturou jsou návesní prostory některých částí obce. Jedná se o centrální prostory obklopené venkovskými usedlostmi s upravenou veřejnou zelení a vodními plochami, které určují jedinečný ráz sídla. Tyto útvary je třeba chránit, udržovat a v případě rozvoje respektovat a zachovávat charakter a kompozici těchto prostorů. Příkladem jsou zejména místní části Křínov, Kříženec a Týnec.

| 12 | REGION LIDOVÉ ARCHITEKTURY |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 13 | HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR |
| --- | --- |

Vedle historicky významných staveb prohlášených za nemovité kulturní památky se v řešeném území nachází pozůstatky tvrzí, tvrzišť a vojenských opevnění po bitvě u hradu Třebel v období třicetileté války.

##### Křínov

Torzo tvrziště s příkopy a valy se nachází na okraji obce při silnici na Otín. Ve 14. a 15. století byla tvrzí rytířů z Křínova, v r. 1507 byla dobyta a její loupeživý majitel Jan Bavůrek ze Švamberka byl zajat a v Plzni popraven.

Severovýchodně od Křínova je situováno čtvercové opevněné z třicetileté války.

##### Kříženec

Východně od Křížence je výrazný vrcholek kopce zvaného Homole, na němž se nachází pravěké výšinné sídliště z doby kamenné. Od jeho památkové ochrany bylo upuštěno v roce 1970, kdy zde probíhala intenzivní lomová těžba čediče a posléze si z lomu armáda vybudovala výcvikovou trasu pro nastávající vojenské řidiče.

##### Svahy

V okolí místní části je zachována řada zbytků drobných opevnění z významné bitvy z období třicetileté války, k nimž patří zejména reduta čtvercového půdorysu s valem a mělkým příkopem, která střežila starou cestu pod hradem Třebel.

##### Vížka

Na pahorku jihovýchodně od sídla leží val obepínající rovný čtvercový prostor. Zda jde o tvrziště nebo polní opevnění z r. 1647 určí archeologický průzkum.

| 14 | ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA, SOUBOR |
| --- | --- |

V řešeném území byly vedle architektonicky cenných staveb prohlášených za nemovité kulturní památky průzkumem území zjištěny další hodnotné stavby. Jedná se především o drobné sakrální stavby v některých sídlech (Boudy, Černý mlýn, Josefova Huť, Pavlovice, Planá, Zliv). Většina z nich je v dobrém stavebním stavu po nedávné renovaci.

Velmi hodnotnou a výraznou stavbou je budova základní školy Na Valech z počátku 20. století, která je při pohledu na město z dálky mylně považována za budovu zámku.

| 15 | VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA |
| --- | --- |

Stavebními dominantami jsou chápány stavby a jejich soubory, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné a do velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla i krajiny.

V Plané patří mezi stavební dominanty kostel Nanebevzetí P. Marie, díky výrazné siluetě novobarokní věže, mohutná a výstavní budova základní školy Na Valech a rozhledna na Bohušově vrchu. Technickou dominantou, která působí spíše negativně při pohledu na město je stavba sila v areálu Agroservisu Tachov, s.r.o. Nad rybniční krajinou v blízkosti Plané se vypíná poutní kostel sv. Anny.

Mimo město je významnou dominantou kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti stojící na návrší nad sídlem, který je i významným článkem obrazu krajiny. V současné době je ve špatném stavebním stavu a patří mezi nejohroženější památky Plzeňského kraje.

| 16 | ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY |
| --- | --- |

Ve smyslu § 22, odst. 2 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů je celé řešené území územím s archeologickými nálezy.

Jakákoli stavební činnost na území s archeologickými nálezy musí být již v době přípravy stavby oznámena Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Zahájení stavby musí předcházet záchranný archeologický průzkum, kterým bude prověřeno dotčené území a bude vyloučeno případně poškození či znehodnocení archeologických památek.

| 17 | OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU A JEJÍ CHARAKTERISTIKA |
| --- | --- |

Oblast krajinného rázu byla stanovena s ohledem na ZÚR Plzeňského kraje. Oblast krajinného rázu je definována jako celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, která se výrazně liší od jiného celku. V případě řešeného území jde především o výraznou geomorfologickou odlišnost Tachovské brázdy a Bezdružické vrchoviny. ZÚR Plzeňského kraje pojmenovávají tyto oblasti jako Tachovskochodskou (západní část řešeného území) a Kosí oblast (východní část).

| 18 | MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU A JEHO CHARAKTERISTIKA |
| --- | --- |

Místo krajinného rázu je definováno jako část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od ostatních; může se jednat o vizuálně vymezený krajinný prostor nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti.

V řešeném území byla vyznačena místa krajinného rázu v údolí Mže, Kosího potoka (charakteristická hluboce zaříznutá údolí), soustava rybníků v blízkosti Plané a soustava rybníků mez Týncem a Vysokým Sedlištěm (rybniční krajina)

| 19 | MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI |
| --- | --- |

Pozůstatky vojenských opevnění švédské armády severovýchodně od Křínova, v okolí místní části Svahy, jihovýchodně od Vížky a zbytky tvrze Řešanov na vrchu Hrotek jsou památkou na významnou bitvu z třicetileté války při dobývání hradu Třebel, která se odehrála r. 1647 mezi Švédy a císařskými. Výsledek této bitvy přispěl k ukončení třicetileté války vestfálským mírem.

| 20 | VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD |
| --- | --- |

V řešeném území patří mezi významná vyhlídková místa rozhledna na Bohušově vrchu (580 m n.m.) na východním okraji Plané, která byla postavena roku 1909 místním okrašlovacím spolkem. Po celkové opravě je od roku 1999 znovu zpřístupněna veřejnosti. Ze 16 m vysoké cihlové rozhledny je výhled na město Planá, Český les a Slavkovský les. Druhou rozhlednou v Plané, s výhledem do okolí, je věž u kostela Nanebevzetí P. Marie vysoká 48 m.

Východně od místní části Kříženec se vypíná vrch Homole, který je výraznou krajinnou dominantou. Z vrcholku je výhled do okolí, na Český les a Mariánské Lázně, na východě na Hradišťský vrch a Švamberk.

| 21 | ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY |
| --- | --- |

Územním systémem ekologické stability se, dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozumí vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.

Hlavními cíly územních systémů ekologické stability je zejména:

vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu,

zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,

zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

ÚSES je navrhován na třech navzájem provázaných hierarchických úrovních - nadregionální, regionální, lokální a jeho skladebnými prvky jsou biocentra a biokoridory. Ekostabilizační působení na okolní krajinu zprostředkovávají rovněž interakční prvky (obvykle liniového charakteru). V území relativně méně dotčeném hospodářskou činností člověka představují prvky začleněné do ÚSES výběr z existující kostry ekologické stability dle funkčních a prostorových kriterií. V území více hospodářsky (zejména zemědělsky) exploatovaném je nutno některé skladebné prvky ÚSES či jejich části doplňovat nebo i zcela nově zakládat.

Závazným pokladem pro zpracování ÚP Planá bude nadregionální a regionální ÚSES, který je součástí návrhu ZÚR Plzeňského kraje (GeoVision, s.r.o., regionální pracoviště Plzeň, 2006). V nadregionální úrovni zasahuje do řešeného území nadregionální biokoridor K 50 Kladská-Týřov, Křivoklát, procházející podél Kosího potoka. Regionální úroveň zastupují biokoridory vymezené podél Mže, Hamerského a Plánského potoka a řada regionálních biocenter (přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1).

V návaznosti na nadregionální a regionální ÚSES vymezený v ZÚR PK je třeba zpřesnit lokální ÚSES, jehož podoba v současné době vzniká a bude zapracována v další etapě ÚP.

| 22 | VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ, POKUD NENÍ VYJÁDŘEN JINOU POLOŽKOU |
| --- | --- |

Významné krajinné prvky registrované (VKP-reg) jsou, dle § 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které byly dle §6 cit. zákona orgánem ochrany přírody registrovány. Mohou jimi být mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvale travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, ale také cenné plochy porostů sídelních útvarů a historické zahrady a parky.

Seznam registrovaných významných krajinných prvků byl dodán, jako seznam VKP se stručným popisem a výčtem dotčených parcel. V některých případech bude potřeba v etapě návrhu provést přehodnocení rozsahu prvků. Ve třech případech se prvek dle parcel nepodařilo dohledat. V případě obce Týnec, kde došlo ke změně parcelních čísel, byla pro zákres VKP využita projektová dokumentace jednoduchých pozemkových úprav (zpracovala Geodetická kancelář v.o.s, 2002). Seznam registrovaných VKP s uvedením zjištěných problémů je přílohou č. 2.

| 23 | VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA, POKUD NENÍ VYJÁDŘEN JINOU POLOŽKOU |
| --- | --- |

Významnými krajinnými prvky (VKP) se dle § 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozumí ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Jsou to především lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. VKP jsou, dle §4 cit. zákona, chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Četné významně krajinné prvky jsou v řešeném území zastoupeny především hustou rybniční sítí (soustava rybníků u Plané, mezi Vysokým Sedlištěm a Týncem, rybníky v blízkosti Otína a další) a lesními porosty na příkrých údolních svazích Kosího (Kosového) potoka, Mže, Hamerského potoka a Týnského potoka, aj.

| 24 | PŘECHODNĚ CHRÁNĚNÁ PLOCHA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 25 | NÁRODNÍ PARK VČETNĚ ZÓN A OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 26 | CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST VČETNĚ ZÓN |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 27 | NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 28 | PŘÍRODNÍ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Přírodní rezervací je dle § 33, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. V řešeném území je tato kategorie zvláště chráněných území představována přírodní rezervací Pavlovická stráň.

#### Přírodní rezervace Pavlovická stráň

Pavlovická stráň se nachází v katastrálním území Vysoké Sedliště v nadmořské výšce 430-510 m. Výměra činí 6,44 ha. Byla vyhlášena v roce 1988 a následně přehlášena v roce 1997. Správcem je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Jde o levý údolní svah řeky Mže u osady Josefova Huť proti železniční zastávce Pavlovice. Chráněn je zde lesní porost, místní přechodný typ mezi kyselými a borovými doubravami zdejší oblasti a teplomilnými doubravami nižších poloh. Území je součástí hluboce zaříznutého údolí řeky Mže se strmým svahem a četnými skalkami. V bylinném patře se setkáváme např. s bělozářkou liliovitou, sleziníkem severním, konvalinkou vonnou, kokoříkem vonným, růží keltskou aj. Vzácnější ptáky reprezentuje sýček obecný, výr velký a na řeku Mží vázaný ledňáček říční. Z bezobratlých zde byl zjištěn subatlanský nosatec, vázaný na porosty janovce.

| 29 | NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 30 | PŘÍRODNÍ PARK |
| --- | --- |

Přírodní park je dle § 12, odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, území určené k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které nejsou dle třetí části tohoto zákona zvláště chráněny. Přírodní parky nahradili dřívější kategorii ochrany území tzv. „oblasti klidu“.

V řešeném území se jedná o přírodní park Kosí potok, který byl vyhlášen v roce 1978 oblastí klidu a následně OÚ Tachov v roce 1995 přehlášen na přírodní park.

#### Přírodní park Kosí potok

Park se rozkládá podél dolní části Kosího (Kosového) potoka od Michalových Hor k ústí do Mže. Kosí potok tvoří východní hranici řešeného území. Chráněno je zde hluboce zaříznuté údolí potoka s příkrými svahy, které bylo díky nepříznivé morfologii terénu uchráněno před intenzivní lidskou činností. K jihu obrácené údolí slouží jako přirozená migrační cesta teplomilných druhů z nižších poloh Plzeňské pánve do klimaticky drsnějších oblastí Slavkovského lesa. Biota je zde ovlivněna teplotní inverzí kaňonovitého údolí, kde se v nejnižších polohách parku vyskytují chladnomilné až horské druhy, vázané na vodní toky (např. mlok skvrnitý, ledňáček říční, konipas horský), zatímco výše na slunných skalnatých stráních se setkáváme s druhy teplomilnými (např. otakárek fenyklový, užovka hladká).

Na horních okrajích se setkáme především s kulturními jehličnatými porosty. Jen na některých místech strání se zachovaly porosty připomínající reliktní bory a posty s klenem, dubem, lípou a jasanem. V nejnižších polohách jsou kosné louky a břehové porosty olší u potoka s příměsí vrb. Zachovalo se zde několik zajímavých botanických lokalit, na nichž rostou např. vstavač obecný, lilie zlatohlávek, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, pérovník pštrosí, oměj vlčí a další.

Na území parku vede naučná stezka Kosí potok, kde je možné vidět také mnohé kulturněhistorické památky, mezi které patří např. zbytky starých vodních děl (mlýny Český, Tomšův, Křínovský a Kořenská papírna) a velká barokní sýpka nad potokem v místě bývalého hradu Třebel.

| 31 | PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 32 | PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dosud vyhlásil pověřený orgán ochrany přírody, v tomto případě městský úřad Planá, odbor životního prostředí, v řešeném území dva památné stromy a jedno stromořadí. Ochranné pásmo bylo vymezeno, dle § 46 odst. 3 cit. zákona, jako kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolená žádná pro památný strom škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace, apod.

„Buk u měšťanského pivovar v Plané“, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – jedinec buku lesního (Fagus sylvatica f.purpurea). Obvod kmene 380 cm, výška stromu 19 m, výška koruny 15 m, šířka koruny 12 m.

„Týnecká lípa“, k.ú. Týnec u Plané – lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.). Obvod kmene 435 cm, výška stromu 14 m, šířka koruny 12 m.

„Alej ke Svaté Anně v Plané“, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – 125 stromů z toho 109 jedinců lípy (Tilia sp.), 14 jedinců dubu (Quercus sp.) a dvou jedinců jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). V roce 2007 bylo vydáno povolení ke kácení jednoho zástupce lípy srdčité a zásahu do ochranných pásem z důvodu výstavby přeložky silnice I/21 Planá -Trstěnice.

| 33 | BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO, GEOPARK UNESCO |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 34 | NATURA 2000 – EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 35 | NATURA 2000 – PTAČÍ OBLAST |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 36 | LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM VÝZNAMEM |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 37 | LESY OCHRANNÉ |
| --- | --- |

#### Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesy musí uspokojovat stále rostoucí nároky na funkce mimoprodukční, vodohospodářské, půdoochranné, krajinotvorné, klimatické a rekreační. V současné době se lesy člení na kategorie lesů hospodářských, ochranných a zvláštního určení. Vzhledem k těmto rozmanitým funkcím je lesní hospodářství důležité pro venkovské oblasti.

Následujících šest kriterií upřesňuje tato obecná chápání trvale udržitelného hospodaření v lesích:

1. udržení a přiměřené zvyšování lesních zdrojů a jejich příspěvek ke globálnímu koloběhu uhlíku,

2. zachování zdraví a životaschopnosti lesních ekosystémů,

3. zachování a podpora produkčních funkcí lesů (produkce dřeva a ostatních produktů),

4. zachování, ochrana a vhodné rozšíření biologické diverzity lesních ekosystémů,

5. udržování a vhodné zvyšování ochranných funkcí v lesním hospodářství (zejména pokud jde o půdu a vodu),

6. zachování dalších společensko-hospodářských funkcí a podmínek.

Stát má zájem na trvalém a vyrovnaném využívání lesa jako obnovitelného přírodního zdroje a na využívání veřejně prospěšných funkcí ve veřejném zájmu. Zajištění tohoto zájmu je prvořadým úkolem státní správy lesů.

Podrobné údaje o stavu lesa jsou v současné době podrobně zpracovávány podle nové legislativy ve formě „Oblastních plánů rozvoje lesů“ (OPRL). OPRL jsou zakotveny v zákoně č. 289/1995 Sb. o lesích a vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb. Oblastní plány rozvoje lesů obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí. Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů. Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Slouží jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy. Tvoří podklad pro vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

#### Kategorizace lesů, funkce lesů

V zákoně o lesích č. 289/1995 Sb. ze dne 3. listopadu 1995, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1996, byly provedeny v kategorizaci lesů některé změny.

Do kategorie lesů ochranných (§ 7 zákona) se zařazují:

lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích,

vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech,

lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

Lesy zvláštního určení (§ 8 zákona) jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se:

v pásmech hygienické ochrany přírodních vodních zdrojů I. stupně,

v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a minerálních stolních vod,

na území národních parků a národních přírodních rezervací.

Mezi lesy zvláštního určení lze dále zařadit:

lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,

dále lesy lázeňské,

příměstské,

další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, lesy pro lesnický výzkum a lesnickou výuku,

lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou,

lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti,

lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích,

lesy, ve kterých jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

Les může plnit a plní i několik funkcí současně. V takovém případě dochází i k několikanásobnému překryvu kategorií lesa.

Zastoupení kategorií lesa v členění dle katastrálních území řešeného území ukazuje následující tabulka a graf:

| Katastrální území | Lesy celkem (ha) | Hospodářské lesy | Lesy zvláštního určení | Lesy ochranné |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křínov | 155,66 | 76% | 24% | 0% |
| Kříženec | 244,45 | 100% | 0% | 0% |
| Otín u Plané | 158,07 | 100% | 0% | 0% |
| Pavlovice nad Mží | 272,58 | 82% | 13% | 5% |
| Planá u Mariánských Lázní | 168,79 | 95% | 5% | 0% |
| Svahy | 206,82 | 98% | 2% | 0% |
| Týnec u Plané | 197 | 93% | 7% | 0% |
| Vysoké Sedliště | 264,16 | 94% | 0% | 6% |
| Vítovice u Pavlovic | 88,79 | 100% | 0% | 0% |
| Vížka | 279,86 | 84% | 7% | 10% |
| Zliv nad Mží | 203,57 | 82% | 9% | 9% |
| CELKEM Planá | 2239,75 | 91% | 6% | 3% |

Graf udává zastoupení kategorií lesa v jednotlivých katastrálních územích v hektarech:

#### Lesy ochranné

Lesy ochranné tvoří pouze 3% lesních porostů řešeného území. Jde o cca 75 ha lesních porostů, především na strmých svazích vodotečí řešeného území – Mže a Kosového (Kosího) potoka a jejich přítoků.

Nejvyšší podíly z celkového zastoupení ploch PUPFL je v katastrálních územích Vížka (10%), Zliv nad Mží (9%), Vysoké Sedliště (6%) a Pavlovice nad Mží (5%).

| 38 | LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ |
| --- | --- |

Z celkové výměry všech katastrálních území náležejících do správního území Planá náleží PUPFL celkem cca 35% plochy. Z celkové výměry PUPFL náleží pouze cca 6% celkové plochy PUPFL (tj. cca 134 ha) ke kategorii lesů zvláštního určení.

| 39 | LESY HOSPODÁŘSKÉ |
| --- | --- |

Celkový podíl PUPFL na výměře všech katastrálních území správního území Planá je 33,4%, což odpovídá průměrné hodnotě zastoupení PUPFL v rámci celé České republiky.

Největší zastoupení PUPFL z celkové výměry má k.ú.Vížka (celkem cca 66% plošné výměry, téměř 280 ha, nejmenší zastoupení má k.ú. Planá u Mariánských Lázní ( téměř 170 ha, které však vzhledem k výměře katastrálního území tvoří pouze cca 10%).

| 40 | VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA |
| --- | --- |

V souladu se zákonem ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nutno respektovat ochranné pásmo lesa ve vzdálenosti 50 m od okraje lesního porostu.

| 41 | BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA |
| --- | --- |

Zemědělskou půdu tvoří orná půda, zahrady, ovocné sady, chmelnice, vinice a trvalé travní porosty.

70% ZPF tvoří na správním území města Planá orná půda, 27% tvoří trvalé travní porosty.

Podmínky ochrany ZPF vyplývají ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. ve znění pozdějších úprav. Kvalita ZPF je hodnocena dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu.

Podkladem pro posouzení kvality půd a s tím související ochranou zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pomocí kódu půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) určeného vyhláškou č. 327/1998 Sb. se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy a to I. až V. třída.

Zastoupení tříd ochrany ZPF v jednotlivých katastrálních územích:

| Katastrální území | Celková plocha ZPF v k.ú. | I. | II. | III. | IV. | V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Křínov | 324,78 | 6% | 9% | 3% | 10% | 72% |
| Kříženec | 556,66 | 16% | 13% | 21% | 1% | 49% |
| Otín u Plané | 435,04 | 11% | 22% | 16% | 13% | 39% |
| Pavlovice nad Mží | 541,99 | 0% | 5% | 18% | 18% | 60% |
| Planá u Mariánských Lázní | 1678,51 | 22% | 8% | 19% | 16% | 34% |
| Svahy | 490,06 | 16% | 0% | 23% | 4% | 57% |
| Týnec u Plané | 505,86 | 8% | 19% | 21% | 19% | 33% |
| Vítovice u Pavlovic | 267,58 | 0% | 1% | 12% | 26% | 61% |
| Vížka | 425,28 | 0% | 0% | 42% | 14% | 44% |
| Vysoké Sedliště | 539,98 | 0% | 16% | 17% | 18% | 49% |
| Zliv nad Mží | 488,45 | 1% | 24% | 12% | 28% | 36% |
| Celkem obec Planá | 6254,19 | 13% | 11% | 18% | 15% | 43% |

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v území převažuje zastoupení horší kvality zemědělské půdy. Z těchto důvodů je nanejvýš potřebné chránit plochy I. a II. třídy přednosti v ochraně.

Srovnání výměr TO ZPF v jednotlivých katastrálních územích (v hektarech):

Poměrné zastoupení TO ZPF v jednotlivých katastrálních územích:

Plochy BPEJ nejvyšší kvality jsou limitem území. Podklad BPEJ bude v následující etapě prací (návrhu ÚP) využit při stanovení záborů ZPF.

Půdní typ je souhrn půd stejného vývojového stupně, jejichž půdotvorné procesy byly vyvolány a řízeny obdobnými půdotvornými faktory, a které tudíž mají souhlasné znaky a tím i půdní horizonty. Půdní druhy jsou dány charakterem podložních hornin a jejich zvětralin (především zrnitostí).

Kódy BPEJ tvoří dvojčíslí (2. a 3. číslo v pořadí), které tvoří tzv. hlavní půdní jednotku (HPJ). Nejvíce zastoupenými hlavními půdními jednotkami (ve smyslu součtu ploch příslušných HPJ na celém území) jsou následující HPJ, ke kterým je uvedena v následující tabulce základní charakteristika:

| HPJ | HPJ na území nejvíce plošně zastoupené |
| --- | --- |
| 29 | Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry. |
| 32 | Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jim podobných horninách a výlevných kyselých horninách, lehké, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách. |
| 37 | Mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité, kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí). |
| 50 | Hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách), zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené. |
| 67 | Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky. |
| 68 | Glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky. |

Nejvíce plošně zastoupenými hlavními půdními jednotkami řešeného území jsou 29, 32 a 37. HPJ 29 je zastoupena ve všech třídách ochrany, plošně nejrozsáhlejší výskyt je v I. a II. třídě ochrany. HPJ 32 se hojně vyskytuje ve III. a IV. třídě ochrany. HPJ 37 je typická pro V. třídu ochrany, jde o nejméně kvalitní půdy.

Nároky na zábor zemědělského půdního fondu jsou jedním z hlavních negativních vlivů na životní prostředí. Odnětí ZPF v souvislosti se záměry předkládanými v rámci územního plánu budou hodnoceny v následujících etapách prací na ÚP Planá.

| 42 | HRANICE BIOCHOR |
| --- | --- |

Zařazení řešeného území do individuálního biogeografického členění (dle: Culek a kol. 1995):

| Provincie | Podprovincie | Bioregiony |
| --- | --- | --- |
| Středoevropských listnatých lesů | 1. Hercynská | 1.27 Tachovský |
|  |  | 1.28 Plzeňský |

Řešené území spadá do dvou bioregionů. Západní část katastrálního území Planá řadíme do Tachovského bioregionu (1.27), zbylou část do regionu Plzeňského (1.28). Hranice je dána geomorfologicky, vedena svahem Tachovské brázdy.

Biochory jsou typologické jednotky biogeografického členění, které se v krajině opakují. Jejich vlastnosti jsou podmíněny kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. Hlavním účelem vymezování typů biochor je jejich použití při vymezování místního ÚSES a hodnocení krajinného rázu.

V řešeném území převládají typy biochor rozřezaných plošin a výrazně zaříznutých údolí na skupinách substrátů neutrálního až kyselého krystalinika.

Zastoupení jednotlivých biochor:

| Kód | Název |
| --- | --- |
| -4BS | Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4.v.s. |
| -4BP | Rozřezané plošiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4.v.s. (extrémní typ) |
| -4US | Výrazná údolí v kyselých metamorfitech v suché oblasti 4.v.s. |
| 4BS | Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4.v.s. |
| -4PP | Pahorkatiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4.v.s. |
| -4UP | Výrazná údolí v neutrálních plutonitech v suché oblasti 4.v.s. (řídký typ) |
| -4RR | Plošiny na kyselých plutonitech v suché oblasti 4.v.s. |
| -4RE | Plošiny na spraších v suché oblasti 4.v.s. |
| -4BR | Rozřezané plošiny na kyselých plutonitech v suché oblasti 4.v.s. |
| -4BS | Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4.v.s. |
| -4UM | Výrazná údolí v drobách v suché oblasti 4.v.s. |
| -4BJ | Rozřezané plošiny na bazickém krystaliniku v suché oblasti 4.v.s. |
| 4Do | Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4.v.s. |
| 4US | Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 4.v.s. |
| 4RN | Plošiny na zahliněných štěrkopíscích 4.v.s. |
| -4BP | Rozřezané plošiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4.v.s. (extrémní typ) |
| -4II | Izolované vrchy z bazických vulkanitů v suché oblasti 4.v.s. (řídký typ) |
| -4RP | Plošiny na neutrálních plutonitech v suché oblasti 4.v.s. |

Pozn.: 4.v.s – 4 vegetační stupeň

| 43 | INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI |
| --- | --- |

Rozsah provedených opatření pro zlepšení půdní úrodnosti je v řešeném území poměrně značný a soustřeďuje se více v jeho západní polovině. Opatření jsou zaměřena na odvodnění půd a jsou s nimi spojeny i dílčí technické úpravy místních drobných vodotečí.

Vliv většinou nepříliš citlivě provedených odvodňovacích prací na vodní režim je v současné době hodnocen jako negativní, zejména proto, že dochází ke změnám přirozených odtokových poměrů, k urychlování odtoku srážkových vod z území a ke snižování hladiny podzemních vod. Opatření doporučované Státní politikou životního prostředí (schválena usnesením vlády ČR ze dne 17.3.2004, č. 235) naopak podporuje zvyšování retenční a retardační schopnosti krajiny zpomalováním a vyrovnáváním odtoku srážkové vody s cílem zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období sucha. Rozvoj odvodňování zemědělských půd se po roce 1990 v podstatě zastavil a dřívější odvodňovací systémy postupně dožívají. Případné nové realizace, eventuálně obnova stávajících systémů je podmíněna seriózním zdůvodněním a realizací odpovídajících kompenzací.

V řešeném území dosáhl rozvoj odvodnění půd nejvyššího stupně především v k.ú. Planá u M.L., Týnec u Plané a Vysoké Sedliště, v menším rozsahu v k.ú. Vítovice u Pavlovic, Pavlovice n.M. a Zliv n.M., tj. v povodí Hamerského potoka a Mže.

Další rozvoj odvodňování půd byl připravován i do východní části území (k.ú. Křínov, Kříženec, Otín u Plané, Svahy a Vížka), avšak po roce 1990 přehodnocen a k realizaci nedošlo.

Přehled provedených odvodnění zemědělských pozemků:

| Katastrální území | Ovlivněné povodí významného vodního toku | Vyvolané úpravy vodotečí |
| --- | --- | --- |
| Pavlovice nad Mží | Mže | Bezejmenný přítok pravostranného přítoku Mže od Vítovic |
| Planá u Mar. Lázní | Hamerský potok Planský potok | Drobné přítoky Hamerského a Planského potoka |
| Týnec u Plané | Hamerský potok Kosový potok | Bezejmenné přítoky Hamerského potoka od Týnce + přítoky Týneckého potoka |
| Vítovice u Pavlovic | Mže | Bezejmenný přítok Mže od Vítovic |
| Vysoké Sedliště | Hamerský potok Mže | Bezejmenné přítoky Hamerského potoka u rybníku Pozdrav + bezejmenné přítoky Mže |
| Zliv nad Mží | Kosový potok | Bezejmenný přítok Týneckého potoka |

| 44 | VODNÍ ZDROJ POVRCHOVÉ, PODZEMNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM |
| --- | --- |

Geologická stavba území nevytváří příznivé podmínky pro jímání vydatnějších zdrojů podzemní vody. Existující zdroje jsou relativně málo vydatné a jsou využitelné pro malé místní vodovody drobných sídel. Výjimkou je prameniště v Plané pod sídlištěm, z něhož se odebírá cca 4 - 4,4 l/s z celkem 5 vrtů.

Na severovýchodním okraji města (mezi silnicemi II/198 a II/201) zůstaly ve dvou řadách zachovány dnes již jen podmíněně využitelné jímací objekty podzemních vod původního městského vodovodu.

Pro zásobování města Planá, jehož současná potřeba vody je cca 14,5 l/s, již místní zdroje svojí kapacitou jen stěží vyhovují. Město je zásobováno z celkem 3 zdrojů. Kromě již zmíněného místního prameniště pod sídlištěm je dodávka pitné vody pokryta z rozhodující části dalšími dvěma zdroji situovanými mimo hranice řešeného území. Provozně starším vnějším zdrojem dodávajícím podzemní vodu je prameniště Planský Les u Broumova, vzdálené cca 14 km. Vydatnost prameniště s celkem 9 jímacími objekty je cca 10 l/s, z toho je však menší část určena pro zásobování obcí Chodský Újezd a Dolní Jadruš.

Rozhodujícím zdrojem pitné vody pro vodovod města Planá je úpravna vody Svobodka, upravující povrchovou vodu odebíranou z vodárenské nádrže Lučina na horním toku Mže. Upravenou vodu dodává do Plané skupinový vodovod Tachov – Bor - Planá. Po intenzifikaci ÚV Svobodka z původní kapacity 85 na 135 l/s je dodávka vody do SV Tachov – Bor - Planá  zabezpečena pro Planou i ve výhledu a umožní tak další rozvoj města.

Ostatní zdroje podzemní vody zásobující malé místní vodovody v jednotlivých částech území jsou evidovány v dokumentaci zpracovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK) bez udání vydatnosti. Jejich vydatnost je možné pouze odhadovat. Většinou nepřesahuje 0,5 l/s a jen ojediněle více (Otín 0,5 l/s).

Specifickým rysem místních malých vodovodů a jejich zdrojů je vysoký počet odběrů pro víkendové, tj. přechodně ubytované uživatele rekreačních chalup připojených na vodovod. Z toho pak vyplývají odběry rozložené nerovnoměrně v průběhu ročních období i v průběhu jednotlivých týdnů.

Společný zdroj pitné vody využívají vodovody v Otíně, Týnci a Křínově.

V celkovém hodnocení kapacity disponibilních zdrojů pitné vody je nutné považovat řešené území jako celek za bilančně deficitní a závislé na dotaci ze zdrojů situovaných mimo vlastní území.

Zdroje veřejných vodovodů:

| Zdroj Název | Využití pro spotřebiště | Umístění zdroje | Vydatnost l/s | Ochrana zdroje | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planá - vrty | Planá | Planá - Pod sídlištěm | 4,4 5 vrtů | OP I.st., II.st. | Zdroj trvale využíván |
| Křínov | Křínov | k.ú.Křínov | nezajištěna, pravděpodobně do 0,3 zářezy | OP I.st., II.st. | Zdroj posílen z vodovodu Otín |
| Otín | Otín,Týnec, Křínov | k.ú.Otín u Plané | 1,5 2 vrty | OP I.st. II.a, II.b | Zdroj využíván |
| Pavlovice | Pavlovice | k.ú.Pavlovice nad Mží | 0,1 3 studny | OP I.st. II.a, II.b | Zdroj využíván |
| Svahy | Svahy | k.ú.Svahy | nezajištěna, pravděpodobně do 0,3 2 vrty | OP I.ST., II.a, II.b | Zdroj využíván |
| Vysoké Sedliště | Vysoké Sedliště | k.ú.Vysoké Sedliště | 0,25 3 studny | OP I.st., II.st. OP společné i pro Dol.Sedliště | Zdroj využíván |
| Dolní Sedliště | Dolní Sedliště | k.ú.Vysoké Sedliště | nezajištěna pravděpodobně do 0,3 l/s Studna | OP I.st. II.a, II.b OP II.b společné i pro Vys.Sedliště | Zdroj využíván |
| Planá | staré zdroje Planá | k.ú.Planá u M.L. nad koupalištěm | Údajně až 8 l/s pramen.jímky | 0 | Náhradní zdroje, problematická ochrana jakosti |

Využívané zdroje, situované mimo hranice řešeného území:

| Zdroj Název | Využití pro spotřebiště | Umístění zdroje | Vydatnost l/s | Ochrana zdroje | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planský les | Planá, Chodský Újezd, Dolní Jadruž | Broumov | vrty 10 l/s | OP I.st., II.st. |  |
| Úpravna vody Svobodka, v.n.Lučina | Skupinový vodovod Tachov-Bor-Planá | okres Tachov | 135 l/s | OP I.st., II. III.st. | Povrchový zdroj |

##### Ochranná pásma

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovená vodoprávním úřadem:

Planá „Pod sídlištěm“

Otín

Křínov

Svahy

Pavlovice

Vysoké Sedliště

Dolní Sedliště

Kromě uvedených ochranných pásem místních zdrojů přesahuje do řešeného území (k.ú.Týnec u Plané a k.ú.Vysoké Sedliště) vnitřní a vnější ochranné pásmo II.stupně vodního zdroje Brod n.Tichou.

| 45 | CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD |
| --- | --- |

Do řešeného území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené  akumulace vod – CHOPAV, vyhlášených nařízením vlády podle zákona o vodách. Územně nejbližší je CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, jejíž jižní hranice je vzdálena jen 0,4 km od katastrálního území Kříženec.

| 46 | ZRANITELNÁ OBLAST |
| --- | --- |

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech stanoví zranitelné oblasti v katastrálních územích:

Otín u Plané,

Planá u Mar.Lázní,

Týnec u Plané.

Stanovení zranitelných oblastí vychází z identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů. Pro používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření ve zranitelných oblastech platí omezení vyplývající z nařízení vlády č. 103/2003 Sb.

| 47 | VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH, PODZEMNÍCH VOD |
| --- | --- |

#### Vodní útvary povrchových vod

Hydrografická síť řešeného území je poměrně hustá a terénní podmínky vertikálně členitých povodí umožňují bezproblémové odvádění povrchových vod. Relativně méně členitý reliéf je pouze v severozápadní části, v oblasti velkých rybníků.

Z regionálního pohledu je nejvýznamnějším vodním útvarem povrchových vod řeka Mže a spolu s ní i její dva levostranné, rovněž významné vodní toky: Hamerský a Kosový potok. Z čistě lokálního pohledu je nutné jmenovat i relativně menší Planský potok, který protéká městem Planá a je tedy přímým recipientem výrazného centra osídlení celého řešeného území.

Řeka Mže přetíná jižní území v délce 8,1 km. Do řešeného území přitéká od západu již jako rozvinutý tok s povodím 282,5 km2 a průměrným ročním průtokem cca 2,03 m3/s. Prakticky při vtoku do území přijímá zleva Hamerský potok charakterizovaný průměrným ročním průtokem Qa = 1,46 m3/s. V profilu staničení ř.km 69,9 přijímá ještě Kosový potok (Qa = 1,40 m3/s) a opouští řešené území. Údolí Mže má v kontaktovaném úseku relativně sevřené, podélně i příčně svažité, zalesněné údolí s výraznými směrovými oblouky. Šířka řeky-vodní hladiny je proměnlivá a pohybuje se kolem 10 m. Při průměrném podélném spádu cca 0,43% jsou v dotčeném úseku vloženy dva jezy:

pro náhon k Josefově Huti, výška 2,0 m, šířka 18 m,

pro náhon k Černému Mlýnu, výška 1,1 m, šířka 24 m.

Dno a břehy Mže jsou přírodní. Úprava do kamenných zdí je provedena pouze v úseku bývalé železárny v délce 880 m.

Drobné bezejmenné přítoky Mže v řešeném úseku mají malá zalesněná povodí stržovitého charakteru s nízkými avšak trvalými průtoky.

V řešeném úseku Mže nejsou situována žádná sídla s výjimkou osady Josefova Huť. Jsou však zde koncentrované rekreační chatové lokality:

k.ú. Pavlovice nad Mží – Josefova Huť

k.ú. Zliv nad Mží					51 chat

k.ú. Pavlovicenad Mží – Černý Mlýn		  7 chat

k.ú. Vížka I.						20 chat

k.ú. Vížka II.						18 chat

k.ů. Vížka III.					50 chat

Jakost vody v řece je za období roku 2004 - 2005 souhrnně hodnocena ve třídě I. a II., to znamená:

třída I – neznečištěná voda

třída II – mírně znečištěná voda

Hamerský potok přitéká do řešeného území u Červeného Mlýna, na západní straně města Planá. Plocha jeho povodí ve vstupním profilu je 117 km2 a průměrný roční průtok Qa dosahuje cca 0,96 m3/s. Řešeným územím protéká ve směru sever - jih nesouvisle ve dvou úsecích (přerušení v k.ú. Brod nad Tichou). Údolí potoka je nad Planou poměrně otevřené, pod Planou se pak zužuje, zejména na levém (východním) břehu. V posledním úseku, cca 3 km nad ústím do Mže vytváří v oboustranně zúženém, sevřeném a zalesněném údolí ostře zakřivené meandry. Průměrný podélný spád je v řešeném úseku 0,4%. Koryto potoka je souvisle upraveno v úseku od lokality Karlina Dolina (říční km 2,8) po silniční mostek v místní části Karlín (říční km 7,9). Provedená úprava toku není technicky vyhraněná a působí poměrně přirozeným dojmem, s bohatým břehovým vegetačním doprovodem. Kromě průchodu místní části Karlín v Plané a chatové rekreační lokality Karlina Dolina (k.ú.Vysoké Sedliště, cca 26 chat) není koryto potoka v kontaktu se souvislou zástavbou (obec Brod n.T. není součástí řešeného území).

V KM 6,4 přijímá zleva Planský potok přitékající z Plané. Při ústí do Mže dosahuje plocha povodí Hamerského potoka 199,03 km2 a roční průměrný průtok cca 1,46 m3/s. Drobné bezejmenné přítoky z řešeného území (např.od Týnce) mají malá povodí do 3 km2 v dolní části zalesněná, se strmým sklonem stržovitého charakteru. Jejich průtoky jsou nízké, pravděpodobně však trvalé. U Plané zůstal zachován náhon Lesního Mlýna v délce cca 625 m.

Planský potok je místně nejvýznamnějším přítokem Hamerského potoka. Do řešeného území přitéká z Chodové Plané, vstupním profilem je lokalita sv. Anna. Planský potok napájí kromě dvou největších rybníků (Labutí, Anenský) ještě další menší rybníky (Soví rybník, Zámecký a Dřevěný). Řešeným územím protéká v celkové délce 4,2 km a plocha jeho povodí v profilu vyústění do Hamerského potoka je 22,75 km2. Průměrný roční průtok je odhadován na 180 l/s.

Planský potok je hlavním recipientem města Planá a spolu se svými místními levostrannými přítoky již historicky vytvářel jak zdroje pitné a užitkové vody, tak i kostru odvodňovacího systému města. K tomu sloužily nejen soustavy malých vodních nádrží na přítocích ale i jímací objekty souvisejících podzemních vod. Z nich jsou některé dodnes účelně využívány (např. pro přírodní koupaliště a jeho zdroje napájecí vody), jiné zřejmě ztrácejí na významu a postupně zanikají.

Od severu je prvním přítokem Planského potoka bezejmenná drobná vodoteč (bez trvalého průtoku) přitékající širokým obloukem ze severovýchodního cípu řešeného území. Vodoteč protéká a napájí Kučerův rybník, resp. jeho zbytek s přiléhajícím mokřadem. Vodoteč je technicky upravená, využívaná jako svodné odvodňovací zařízení zemědělských ploch. Délka toku je 3,6 km.

Druhý, rovněž bezejmenný přítok Planského potoka (s občasným průtokem) přitéká od severozápadního okraje Křížence a napájí Cihlářský rybník a bezejmenný malý rybník nad ním, nad silnicí II/198 (směr Teplá). Celková délka toku je 2,8 km, do Planského potoka vyúsťuje při severním okraji města. Potok je součástí systému odvodnění zemědělských půd. Z levostranných přítoků Planského potoka měla a dosud má největší význam třetí vodoteč přitékající od sídla Kříženec. Vodoteč má dva boční přítoky. V jejím pramenním úseku je vyústěn odpad z ČOV vojenského areálu v k.ú. Kříženec. Na horním toku protéká bezejmenným rybníkem (0,6 ha) a v následném lesním úseku je situováno 5 původních objektů jímání podzemní vody a dva malé rybníčky. Spolu s levostranným přítokem a další malou vodní nádrží napájejí městské přírodní koupaliště. Pod koupalištěm je zaústěn bezejmenný přítok od 3 starých jímacích objektů původního vodovodu. V intravilánu Plané protéká potok zčásti otevřeným a zčásti zaklenutým (320 m) profilem a bočně napájí Velký a Malý Městský rybník. Celková délka toku je 3 km.

Kosový potok vtéká do řešeného území severovýchodně od Křížence v profilu ř.km 14,9. Plocha jeho povodí nad vstupním profilem je 162,5 km2 a jí odpovídá průměrný roční průtok cca 1,0 m3/s. Kosový potok směřuje od severu k jihu a vymezuje východní hranici řešeného území v celé její délce až po ústí do Mže. Údolí Kosového potoka je příčně i podélně strmé se souvisle zalesněnými údolními svahy. Koryto potoka je přírodní, neupravené s četnými zákruty, kamenitým dnem a s bystřinným prouděním. Průměrný podélný spád údolí je 0,62%. V údolním pásu potoka nejsou v řešeném úseku situována žádná sídla ani chatové osady. Po dřívějším energetickém využití zůstaly levobřežní náhony v profilu pod Otínem (ř.km 10,0) a Papírna (ř.km 8,0).

Znečištění horního toku vyvolané vypouštěním odpadních vod z Mariánských Lázní je eliminováno čistírnou odpadních vod v Úšovicích a vysokou samočisticí schopností bystřinného proudění vlastního Kosového potoka.

Místně významným přítokem z řešeného území je Týnecký (Otínský) potok s plochou povodí 12,47 km2. Horní úseky Týneckého potoka a jeho přítoku od Řešanova byly v minulosti upraveny v souvislosti s odvodňováním zemědělských půd.

Přehled základních hydrologických charakteristik vodních toků:

| Tok | Profil | Plocha povodí km2 | Délka toku v řešeném území | Průtoky m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celkem | Z toho upraveno | Roční | Povodně |
|  |  |  |  |  | Qa | Q355 | Q5 | Q50 | Q100 |
| Mže | Vstupní profil do řeš.území (ŘÚ) (nad ústím Hamers.p) | 282,51 | * | * | 2,03 | 0,29 | 34 | 105 | 146 |
| Mže | Výstupní profil z ŘÚ (nad ústím Kosového p.) | 495,59 | 8,1 | 0,88 | 3,54 | 0,50 | 48 | 149 | 208 |
| Hamerský p. | Vstupní profil do ŘÚ (nad ústím Chodov.p.) | 95,76 | * | * | 0,78 | 0,11 | 17 | 36 | 45 |
| Hamerský p. | Ústí do Mže | 199,03 | 5,0 | 1,6 | 1,46 | 0,21 | 28 | 59 | 74 |
| Planský p. | Ústí do Hamerského p. | 22,75 | 4,2 | 2,6 | 0,18 | 0,03 | 4 | 9 | 11 |
| Kosový p. | Ústí do Mže | 224,40 | 14,9 | 0 | 1,40 | 0,20 | 34 | 73 | 91 |
| Týnecký p. | Ústí do Kosového p. | 12,47 | 6,6 | 0,8 | 0,08 | 0,01 | 2 | 5 | 6 |

Poznámka: Uvedené hydrologické hodnoty jsou odborným odhadem odvozeným z neautorizovaných podkladů.

#### Vodní útvary podzemních vod

Řešené území jako celek náleží po hydrogeologické stránce do územně rozsáhlého hydrogeologického rajonu č. 621 – „Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov“. Hydrogeologické poměry jsou pro jímání podzemních vod v tomto rajonu omezené a spíše podprůměrné .

Středem území probíhá geologický zlom ve směru sever - jih. Zlom odděluje krystalinikum tvořené převážně granitoidy na západě od ostatního krystalinika na východě. Horniny krystalinika na západní straně zlomu vykazují slabou až dobrou propustnost se zvodněním převážně puklinovým a s vydatností v průměru do 1 l/s. Horniny východně od zlomu mají rovněž převážně puklinový oběh s propustností jen slabou. Územní pás neogénu podél Hamerského potoka tvoří štěrky a písky s polohami jílů s průlinovým zvodněním a s propustností slabou až dobrou.

Možnosti jímání podzemní vody pro zásobování sídel pitnou vodou jsou omezené a lze je považovat za použitelné pouze pro malé místní vodovody. Ojedinělé je prameniště na jižním okraji Plané s 5 jímacími vrty o celkové vydatnosti cca 4,4 l/s. Vodovod města Planá má již dlouhodobě pasivní bilanci a v zásobování pitnou vodou je z rozhodující části závislý na zdrojích situovaných mimo svůj obvod (podzemní voda ze zdrojů Broumov a upravená povrchová voda z vodárenské nádrže Lučina na Mži).

| 48 | VODNÍ NÁDRŽ |
| --- | --- |

#### Vodní nádrže, rybníky, mokřady

Vodní nádrže – rybníky jsou v řešeném území zastoupeny v mimořádném rozsahu. Z celkového počtu více než 30 rybničních nádrží je 75% situováno v povodí Hamerského potoka a jeho přítoku Planského potoka, kde jsou pro ně nejvhodnější morfologické podmínky. Celkový objem vody kumulované v rybnících představuje téměř 1 mil.m3 (0,955 mil.m3) a plochu vodní hladiny cca 75,95 ha. Rybníky byly budovány především pro chov ryb, ale z dnešního pohledu jsou velmi významné i jejich funkce krajinotvorné, rekreační a hydroekologické. Státní politika životního prostředí hodnotí zejména jejich přínosy pro zvýšení retenční a retardační schopnosti krajiny zpomalením a vyrovnáváním odtoku srážkových vod, pro snížení erozních účinků povrchově odtékající vody, pro podporu prevence ochrany před povodněmi, zmírnění dopadů období sucha, stabilizaci hydrologického režimu a vodních ekosystémů.

Objemem i plochou hladiny jsou jednoznačně největší rybníky Labuť a Anenský. Z ryze vodohospodářských a rybochovných hledisek v součtu představují zhruba tolik, co všechny ostatní zbývající menší rybníky v území. Význam ostatních, tj. menších rybníků rozptýlených v území spočívá více ve funkcích krajinotvorných, hydrologických a zejména ekologických.

V připojeném tabelárním přehledu stávajících rybníků jsou uvedeny místně významné nádrže s jejich základními fyzickými parametry.

V souvislostech s hodnocením technického stavu a využitelnosti jednotlivých malých rybníků a vodních nádrží, zejména v intravilánu města Planá a v jeho blízkém okolí se nabízí otázka smysluplnosti jejich zachování a včasné obnovy. Z pohledu rozvoje města, tvorby zdravého životního prostředí, jakož i zachování přirozeného a přírodě blízkého vodního režimu a stability ekosystémů vázaných na vodu a vodní prostředí, územní plán doporučuje zabezpečení jejich revitalizace. Toto doporučení se vztahuje zejména na rybníky uvedené v tabelárním přehledu pod pořadovými čísly: 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11.

Z výhledových vodních nádrží sledovaných nejen dosud platným Směrným vodohospodářským plánem ČR (SVP), ale i návrhem Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, je nutné respektovat jako územní rezervu záměr na vybudování vodní nádrže Otín na Kosovém potoce.

Parametry nádrže dle SVP, publikace č. 34:

| Název nádrže, Profil | Vodní tok | Plocha ovládaného povodí km2 | Celkový objem mil.m3 | Kóta max. hladiny m n.m. | Plocha hladiny ha | Výška hráze m | Funkce hlavní účel v.n. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otín | Kosový p. | 182 | 37,74 | 515,0 | 254,2 | 43 | zatím neurčeno |

Přehled stávajících rybníků:

| Poř. č. | Název | Tok | Povodí | Technické parametry | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plocha ha | Objem tis.m3 |  |
| 1. | Anenský | Planský p. | Hamerský p. | 17,3 | 262,0 | hloubka vody u hráze 4,5 m, průtočný |
| 2. | Labutí | Planský p. | Hamerský p. | 21,4 | 300,0 | hl.vody u hráze 3,5 m průtočný |
| 3. | Soví | Planský p. | Hamerský p. | 0,6 | 7,2 | průtočný |
| 4. | Kučerův | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | 0,5 | 6 | průtočný |
| 5. | Bezejmen. nad Cihlářským | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | 0,5 | 5 | průtočný |
| 6. | Cihlářský | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | 2 | 20 | průtočný |
| 7. | Bezejmen.pod Křížencem | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | 0,6 | 7 | průtočný |
| 8. | 3 bezejmenné pod Křížencem | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | celkem 0,5 | 5 | průtočné |
| 9. | Koupaliště | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | 0,7 | 8 | průtočný |
| 10. | Velký Městský | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | 4 | 48 | hl.vody u hráze 2,5 m průtočný |
| 11. | Městský Malý | přítok Plans.potoka | Hamerský p. | méně než 0,5 | 5 | průtočný |
| 12. | Zámecký | Planský p. | Hamerský p. | 1,8 | 18 | průtočný |
| 13. | Pod sídlištěm | bezejmenný přítok | Hamerský p. | méně než 0,5 | 5 | průtočný, bez trvalého přítoku |
| 14. | Dřevěný | Planský p. | Hamerský p. | 2,6 | 36 | boční |
| 15 | Lichvář | Hamerský p. | Hamerský p. | 0,6 | 7,2 | boční |
| 16. | Vilémův | Hamerský p. | Hamerský p. | 1,4 | 1,7 | boční |
| 17. | Malý Roh | Hamerský p. | Hamerský p. | méně než 0,5 | 4 | boční |
| 18. | Velký Roh | Hamerský p. | Hamerský p. | 2,8 | 36 | boční |
| 19. | Bezejmenný v Týnci | pramen | Hamerský | 0,7 | 7 | průtočný |
| 20. | Horní Haluzka | bezejm.přítok Hamerského | Hamerský | méně než 0,5 | 4 | průtočný bez trvalého přítoku |
| 21. | Dolní Haluzka | bezejm.přítok Hamerského | Hamerský | méně než 0,5 | 5 | průtočný bez trvalého přítoku |
| 22. | Lůza | bezejm.přítok Hamerského | Hamerský | 2,25 | 27 | průtočný |
| 23. | Pozdrav | bezejm.přítok Hamerského | Hamerský | 6,6 | 50 | hl.vody u hráze 2,4 m průtočný |
| 24. | Silniční Týnec | bezejm.přítok Hamerského | Hamerský | 1,8 | 21 | průtočný |
| 25. | Pod Hůrkou u Pavlovic | bez přítoku | Mže | 0,7 | 8 | bez trvalého přítoku |
| 26. | Dolní Sedliště | bezejm.přítok Mže | Mže | méně než 0,5 | 5 | průtočný |
| 27. | Horní Otín | Týnecký p. | Kosový p. | 0,6 | 5 | průtočný |
| 28. | Dolní Otín | Týnecký p. | Kosový p. | méně než 0,5 | 5 | průtočný |
| 29. | Otín nad farmou | bezejm.přítok Týneckého | Kosový p. | méně než 0,5 | 5 | průtočný |
| 30. | Pod hřbitovem | Týnecký p. | Kosový p. | 0,9 | 10 | průtočný |
| 31. | Řešanovský p. | přítok Týneckého | Kosový p. | 1,5 | 18 | průtočný |
| 32. | Návesní v Otíně | přítok Týneckého | Kosový p. | méně než 0,5 | 4 | průtočný |
| Celkem | 75,95 | 955,1 |  |

##### Mokřady

Státní politika životního prostředí ČR hodnotí mokřady jako unikátní přírodní ekosystémy s vysokou biodiverzitou, které zároveň slouží jako přirozené rezervoáry vody a proto zasluhují mimořádnou ochranu.

Původní výskyt a rozsah přirozených mokřadů v řešeném území byl zredukován odvodňovacími akcemi prováděnými ve 2. polovině 20.století.V současné době tvoří mokřady okraje většiny rybníků a v omezeném rozsahu i údolní nivy některých malých vodotečí. V území byly průzkumem zjištěny tyto lokality mokřadů:

- okraje rybníků, zejména na nátokové straně:

Anenský r., Labutí, Kučerův, Cihlářský, bezejmenný nad Cihlářským, 3 bezejmenné rybníky nad koupalištěm, Městský malý r., Lůza, Pozdrav, Lichvář, Vilémův, Velký a Malý Roh, Dřevěný,

- údolní nivy vodotečí:

bezejmenná vodoteč nad prameništěm vodního zdroje Planá, bezejmenný přítok Hamerského potoka od Týnce, pravý břeh Hamerského potoka v místní části Karlín, Planský p. pod Anenským rybníkem, odtokové koryto pod Labutím rybníkem, Týnecký potok v prostoru soutoku vedlejších přítoků pod Otínem.

| 49 | POVODÍ VODNÍHO TOKU, ROZVODNICE |
| --- | --- |

Řešené území přísluší hydrologicky do oblasti povodí Berounky, jmenovitě jejího horního úseku evidovaného jako „Mže po soutok s Radbuzou“, číslo hydrologického pořadí 1-10-01 a jejích dvou významných levostranných přítoků – Hamerského a Kosového potoka. Mže vymezuje řešené území zhruba na jižní straně, Hamerský potok na západě a Kosový potok na východě. Vyhláškou č. 333/2003 Sb. jsou tyto tři jmenované vodoteče stanoveny významnými vodními toky.

Povodí regionálně významných vodních toků:

| Tok Profil | Číslo hydrolog. pořadí | Plocha povodí v km2 | Charakteristika povodí | Místně významné přítoky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celková | Z toho v řešeném území |  |  |
| Mže ústí Hamerského p. nad řešeným územím | 1-10-01-028 | 282,5 | * | Zemědělská krajina, lesnatost 40%. V povodí město Tachov. | * |
| Mže V řešeném území po profil ústí Kosového p. | 1-10-01-052 | 484,5 | 13,10 | Zemědělská krajina, lesnatost do 70%, rekreace. V povodí město Planá. | Hamerský p. Kosový p. |
| Hamerský potok ústí | 1-10-01-051 | 199,03 | 24,47 | Zemědělská krajina, lesnatost 30 - 40%. rybníky. V povodí město Planá. | Planský p. |
| Kosový potok ústí | 1-10-01-071 | 225,5 | 24,98 | Zemědělská krajina, lesnatost 40%. Rekreace, turistika. V povodí Mar.Lázně. | Týnecký p. (=Otínský) |

Povodí místně významných vodních toků:

| Tok Profil | Číslo hydrolog. pořadí | Plocha povodí km2 | Charakteristika povodí | Místně významné přítoky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celková | Z toho v řešeném území |  |  |
| Planský potok ústí | 1-10-01-044 | 22,75 | 12,0 | Zemědělská krajina, rybníky, lesnatost 10%. V povodí sídla Planá a Chodová Planá. |  |
| Týnecký potok ústí (jiný název Otínský) | 1-10-01-070 | 12,47 | 12,47 | Zemědělská krajina, rekreace, lesnatost 10%. |  |

Rozvodnice Hamerského a Kosového potoka rozděluje řešené území ve směru sever - jih na menší, západní levobřežní část povodí Hamerského potoka a větší východní část území na levém břehu Kosového potoka.

V povodí Mže jsou v řešeném území situována sídla: Vysoké Sedliště, Zliv, Vížka, Pavlovice a neosídlené katastrální území Vítovice u Pavlovic. Povodí je intenzivně rekreačně využíváno jednak ve jmenovaných sídlech, jednak v rozsáhlých chatových osadách podél Mže.

V povodí Hamerského potoka je situováno město Planá (povodí Plánského potoka) a drobné sídlo Týnec.

V povodí Kosového potoka jsou v řešeném území situována sídla: Kříženec, Otín, Křínov a Svahy s výrazným rekreačním využitím.

| 50 | ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ |
| --- | --- |

Záplavové území (jako administrativně určené území, které může být při výskytu povodně zaplaveno vodou) je stanoveno pro řeku Mži a pro Hamerský potok v celé délce jejich průchodu řešeným územím.

Na řece Mži se jedná o záplavy na celkem 8,1 km délky toku, z toho 6 km na obou březích a 2,1 km na levém břehu. Šířka záplavy se většinou pohybuje v rozmezí od 50 do 90 až 100 m. V dotčeném úseku nejsou v záplavovém území situována žádná sídla, ani významnější silniční komunikace. Železniční trať Plzeň – Cheb sleduje řeku v bezpečném horizontálním i vertikálním odstupu, včetně 3 železničních mostů. V záplavovém území jsou však situovány a povodněmi ohroženy rekreační chatové lokality v k.ú. Vížka, Zliv nad Mží a zčásti Vysoké Sedliště a Pavlovice nad Mží (u Josefovy Hutě).

Na Hamerském potoce je stanoveno záplavové území v celé délce jeho toku, tj. včetně obou úseků přetínajících, případně pouze kontaktujících řešené území. Krizový je průchod povodně jihozápadním okrajem Plané u místní části Karlín.

V dolním úseku potoka je krizovou lokalitou levý břeh v rekreační zástavbě Karlina Dolina.

| 51 | AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ |
| --- | --- |

Aktivní zóna záplavového území je stanovena na řece Mži v celé délce jejího průchodu řešeným územím a zasahuje do okrajových pásů k.ú. Vížka, Pavlovice n.M., Zliv n.M. a Vysoké Sedliště. Ze stávajících objektů a zařízení jsou přímo v aktivní zóně situovány rekreační chatové lokality v k.ú. Vížka a do jisté míry i opěrné konstrukce 3 mostních objektů na železniční trati.

Na Hamerském potoce je aktivní zóna vymezena pouze v úseku procházejícím přes zájmové území města Planá.

Vymezení aktivní zóny slouží jako podklad pro omezení činností. Především se v aktivní zóně nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou v zákoně vyjmenovaných vodních děl a nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.

Významné jsou dále zákazy:

těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod,

skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

| 52 | ÚZEMÍ URČENÉ K ROZLIVŮM POVODNÍ |
| --- | --- |

Území určená k rozlivům povodní jako preventivní opatření pro účely zmírnění účinku povodní, nejsou zatím vymezena. Jejich vymezení bude možné až na podkladě zpracovávaného Plánu oblasti povodí.

| 53 | ÚZEMÍ ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ POD VODNÍM DÍLEM |
| --- | --- |

Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. V souvislosti s vodní nádrží Lučina na řece Mži nad Tachovem, vzdálené cca 18 km, bylo na Mži vymezeno území ohrožené zvláštní povodní i v celém úseku řešeném tímto územním plánem. Jeho šířka se pohybuje v závislosti na modelaci údolí v rozsahu od 70 do 140 m a zahrnuje převažující část chatových lokalit mezi ústím Hamerského a Kosového potoka.

| 54 | OBJEKT/ZAŘÍZENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY |
| --- | --- |

Sídlem, které nejvíce vyžaduje ochranu před povodněmi je vlastní město Planá, a to nejen pro jeho bezprostřední kontakt s Planským potokem (zčásti i Hamerským potokem v Karlíně), ale i vzhledem k jeho sídelnímu významu a počtu ohrožených obyvatel, objektů a zařízení. Naproti tomu je poloha ostatních, tj. malých sídel v řešeném území vůči vodním tokům bezpečná a pouze dílčí povodí nad Pavlovicemi a nad Otínem vytvářejí potenciální ohrožení stávající zástavby povrchovými přívalovými odtoky.

Problematika protipovodňové ochrany Plané je v návrhu Plánu oblasti povodí zařazena mezi akce, které je nutné řešit.

V současné ochraně města před povodňovými průtoky Planského potoka je využíván systém rybníků nad městem. Podle zpracovaného povodňového plánu se využívají možnosti převádění povodňových průtoků (nebo jejich částí) systémem rybníků a propojovacích otevřených koryt z Anenského do Labutího rybníka a dále bočním přelivem přes rozvodí rybníkem Lichvář do Hamerského potoka.

Plocha povodí Planského potoka v profilu centra města je cca 20,1 km2, z toho je však jen část, cca 10,35 km2 ovládána soustavou rybníků, které mohou svými objemy alespoň částečně regulovat průběh povodně.

Pro ochranu města zůstávají vážným nebezpečím přítoky ze severovýchodní a východní strany povodí (zjednodušeně od Křížence). Problém ochrany města před povodněmi z východu není nový a jeho řešení se hledalo již v roce 1909. K realizaci však nedošlo, pravděpodobně pro nedostatek prostředků. V 70. a 80. letech minulého století došlo ještě naopak k negativnímu ovlivnění původních odtokových poměrů velkoplošným odvodněním zemědělských půd právě na těch citlivých plochách, které se na vzniku přívalových odtoků výrazně podílejí.

Ochranná opatření, která se nově realizují, se zaměřují hlavně na zachycení a bezpečnější převedení povodňových průtoků intravilánem města. V dalším řešení bude vhodné se zaměřit i na prevenci vzniku odtokových špiček zpomalováním povrchového odtoku a na zvyšování retenčních schopností povodí. Tento trend odpovídá environmentálním opatřením ve vodní politice tak, jak ho uplatňuje Státní politika životního prostředí ČR.

| 55 | PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ, ZDROJ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM |
| --- | --- |

Do řešeného území zasahuje v jeho severní části ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod lázeňského místa Mariánské Lázně II. stupně IIB.

| 56 | LÁZEŇSKÉ MÍSTO, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉHO MÍSTA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 57 | DOBÝVACÍ PROSTOR |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 58 | CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 59 | CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 60 | LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 61 | PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ |
| --- | --- |

Četná poddolovaná území jsou v řešené oblasti pozůstatky bohaté důlní historie, především stříbrných a olověných rud, jejichž těžba probíhala v okolí Plané v 16. – 19. století. V padesátých letech 20. století zde proběhl rozsáhlý a intenzivní geologický průzkum na radioaktivní suroviny.

Kromě katastrálního území Planá u M.L. poddolovaná území nepředstavují zvláštní rizika. V případě k.ú. Planá u M.L., kde se tato území nacházejí v blízkosti zástavby, je nutné k nim přihlížet z hlediska problematiky základových podmínek.

Přehled poddolovaných území (plochy):

| Klíč | Název | Surovina | Rozsah | Rok pořízení záznamu | Stáří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | KŘÍŽENEC 3 |  | ojedinělá | 1990 | do 19. století |
| 322 | KŘÍŽENEC 2 |  | ojedinělá | 1990 | do 18. století |
| 334 | KŘÍŽENEC 4 |  | ojedinělá | 1990 | do 18. století |
| 249 | PLANÁ U MAR.LÁZNÍ | Polymetalické rudy | ojedinělá | 1990 | do 18. století |
| 251 | PLANÁ 2 | Polymetalické rudy | ojedinělá | 1990 | neznámé |
| 260 | PLANÁ 1 | Polymetalické rudy | ojedinělá | 1990 | neznámé |
| 271 | VÍTOVICE U PAVLOVIC 1 |  | ojedinělá | 1991 | před r. 1945 |
| 273 | PAVLOVICE NAD MŽÍ 1 | Polymetalické rudy | ojedinělá | 1988 | do 18. století |
| 280 | PAVLOVICE NAD MŽÍ 2 | Polymetalické rudy | ojedinělá | 1990 | před r. 1945 |
| 227 | PLANÁ U MAR. LÁZNÍ | Radioaktivní suroviny | systém | 1991 | po r. 1945 |

Přehled poddolovaných území (body):

| Klíč | Název | Surovina | Rozsah | Rok pořízení záznamu | Stáří |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | KŘÍŽENEC 1 | Živcové suroviny | systém | 1985 | před i po 1945 |
| 5091 | VÍTOVICE U PAVLOVIC 2 | Radioaktivní suroviny | ojedinělá | 2004 | po r. 1945 |

| 62 | SESUVNÉ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ JINÝCH GEOLOGICKÝCH RIZIK |
| --- | --- |

V řešeném území je evidována pouze jedna svahová deformace – potenciální sesuv v k.ú Pavlovice n.M., v blízkosti železniční tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní. Problematické místo je v celé délce náspu svahu tratě zajištěno skládaným kamenem a neznamená tak výrazné riziko.

| Klíč | Lokalita | Klasifikace | Stupeň aktivity | Rok pořízení záznamu | Aktualizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6637 | Pavlovice | odval | potenciální | 2000 | 2000 |

| 63 | STARÉ DŮLNÍ DÍLO |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 64 | STARÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ A KONTAMINOVANÉ PLOCHY |
| --- | --- |

Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely skládky odpadů nebo areály průmyslové nebo zemědělské, kde se nacházely čerpací stanice pohonných hmot nebo jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí.

V roce 2005 byla zpracována na základě objednávky Plzeňského kraje Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje (VODNÍ ZDROJE a.s.).  Byla zpracována databáze se všemi dostupnými údaji o známých i potencionálních lokalitách se starou ekologickou zátěží. Po provedení analýzy bylo stanoveno celkové riziko a doporučena opatření k nápravě, včetně odborného odhadu finančních nákladů. Základním podkladem pro vypracování studie byla Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje (zpracoval AQUATEST a.s., 2005).

Dle uvedené studie jsou v území města Planá následující staré zátěže (čerpací stanice pohonných hmot), navíc byly doplněny z evidence MěÚ dvě bývalé skládky:

| Lokalita | Vyhodnocené celkové riziko | Majitel / provozovatel | Návrh opatření – doporučení dalšího postupu |
| --- | --- | --- | --- |
| ČS PHM ZD Planá | střední | Agroservis Tachov, a.s., ČS není v provozu | provést monitoring |
| ČS PHM ZD Planá I (Karlín) | nízké | BENAZ a.s., - zemědělská výroba, ČS je v provozu | provést průzkum |
| ČS PHM ZD Planá II (na SZ – U pošt.dvora) | střední | PROGRES I, s.r.o. – ul. Kyjovská, ČS není v provozu | provést likvidaci ČS PHM |
| ČS PHM ZD Týnec (JV od Plané) | nízké | Václav Wolf – zemědělská výroba, ČS není v provozu | provést likvidaci ČS PHM |
| bývalá městská skládka Planá – JV okraj Velkého Městského rybníka | není výše uvedenou studií kategorizováno | Město Planá | pouze evidovat místo, kde bývala v minulosti skládka pro případ šetření možné kontaminace prostředí |
| černá skládka JV od Křínova | není výše uvedenou studií kategorizováno | - | evidovat bývalou skládku, občasné černé skládky likvidovat |

V území se nenalézá žádná lokalita starých ekologických zátěží s vysokým rizikem. Nejproblematičtější lokalitou jsou čerpací stanice pohonných hmot středního rizika (Planá – Agroservis Tachov a.s. a Planá II, na Kyjovské – U pošt.dvora).

| 65 | OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ |
| --- | --- |

Kvalita ovzduší je pro celé území republiky modelově dopočítávána a každoročně jsou hodnoty aktualizovány. Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z imisních limitů pro znečišťující látky. Na základě donedávna platného Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší byla vyhodnocována kvalita ovzduší, v současné době je platné nové Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Na jeho základě budou vyhodnocována data za rok 2007 a další roky.

Z vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2006 a dle imisních ročenek ČHMÚ: „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2006“ a „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“ (ČHMÚ, 2007) vyplývá, že území města Planá nenáleží k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), nedochází zde k překračování limitních hodnot škodlivin (imisních limitů včetně mezí tolerance) vyjma ozonu. Pouze 0,8% území města Planá spadá do oblastí s překročením hodnoty cílového imisního limitu pro škodlivinu benzo(a)pyren.

Problémem nadregionálním je ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární znečišťující látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování ovzduší. K překročení cílového imisního limitu ozonu pro ochranu zdraví došlo za roky 2003 - 2005 na 99% území státu, u 84% populace (též v řešeném území). Koncentrace ostatních škodlivin jsou pod imisními limity.

Překračování limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v řešeném území sledováno není (území nenáleží do CHKO a nedosahuje nadmořské výšky nad 800 m n.m.).

| 66 | ODVAL, VÝSYPKA, ODKALIŠTĚ, HALDA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 67 | TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

V řešeném území je v současné době celkem 6 vodovodů pro veřejnou potřebu. Jejich technologické vybavení zahrnuje vodojemy a čerpací stanice. Jakost vody využívaných místních zdrojů i vody přiváděné ze zdrojů vzdálenějších nevyžaduje další technologické úpravy (s výjimkou běžně prováděného bakteriologického zabezpečení), takže žádné objekty technologické úpravy vody nejsou v území realizovány.

Kapacitou i významem největšími technologickými objekty jsou vodojemy 2x200 a 2x2500 m3 v Plané a čerpací stanice pitné vody z vrtů v Plané – Pod sídlištěm. V poslední době získala na významu také čerpací stanice a vodojem 1x50 m3 v Otíně, zásobující sídla Otín, Týnec a Křínov s celkem 150 obyvateli.

Technologické objekty zásobování pitnou vodou:

| Vodovod, vodovodní systém | Vodojem | Čerpací stanice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objem m3 | Umístění k.ú. | Výška m n.m. | Umístění | Kapacita, způsob čerpání |  |
| Planá | 2x200 (Braun) 2x2500 - - | Planá Planá - - | 555/559 567/572 - - | - - Planá Planá | - - 4-4,6 l/s do rozvod.sítě do vodojemu Kříženec | Vodojem dol. tlak. pásma, plněn ze zdroje Plánský les Vodojem horního tlak. pásma, plněn z ÚV Svobodka, SV Tachov – Bor - Planá Voda z místního zdroje Planá Zásobování objektu AČR z vodojemu 2x200 |
| Otín – Týnec - Křínov | 1x50 | Otín | 604/609 | Otín | z pramen. do vodojemu | Z rozvodné sítě Otín gravitačně do Týnce a Křínova |
| Křínov | 1x60 | Křínov | dno cca 555 | - | - | Vodovod dotován z Otína gravitačně |
| Pavlovice | - | - | - | Pavlovice u zdroje | 0,1 l/s do sítě ATS |  |
| Svahy | 1x30 | Svahy | cca 549 | Svahy u zdroje | do vodojemu + ATS |  |
| Vysoké Sedliště | - | - | - | Vysoké Sedliště | ATS |  |
| Dolní Sedliště | 1x10 | Vysoké Sedliště, m.č. Dol.Sedliště | cca 535 | Dolní Sedliště u zdroje | do vodojemu |  |

Zemní vodojem Planá 2x200 m3 (tzv. Braun) je z roku 1931. Je situován na východním okraji města ve výšce 555/559 m n.m. a je plněn kvalitní podzemní vodou z prameniště Plánský les v k.ú. Broumov. Délka přivaděče je 18,5 km. Převýšení vodojemu nad nejvyšším místem spotřebiště není zcela vyhovující a proto je využíván jako akumulace dolního tlakového pásma. Deficit v jeho objemu je kompenzován realizovaným propojovacím řadem s podstatně větším sousedním vodojemem 2x2500 m3 horního tlakového pásma. Podle způsobu napojení a polohy jde o tzv. vodojem za spotřebištěm. To znamená, že jeho přívodní řad je veden městem a plní současně funkci zásobního řadu. Tento investičně úsporný způsob vykazuje určité provozní nevýhody.

Zemní vodojem Planá 2x2500 m3 je situován v blízkosti vodojemu 2x200 v převýšení 12, resp.13 m. Je významným článkem skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá a kromě Plané je z něj zásobován i vodovod Chodová Planá. Délka přivaděče z řídícího vodojemu Ctiboř je 14,6 km. Před Planou je z něho odbočkou zásobována nemocnice následné péče Sv. Anna. Podle způsobu napojení jde o tzv. vodojem před spotřebištěm. To znamená, že do spotřebiště je z něj veden samostatný zásobní řad. Výšková poloha ho předurčuje k funkci vodojemu horního tlakového pásma. Spolupráce obou vodojemů je umožněna propojovacím řadem.

Čerpací stanice Planá – Pod sídlištěm čerpá vodu z vrtů místního jímacího území přímo do distribuční sítě v množství 4 - 4,6 l/s.

##### Ochranná pásma

Ochranná pásma vodojemů a čerpacích stanic nejsou žádným legislativním předpisem požadována. Přístup nepovolaných osob je však vždy zamezen varovnými zákazovými tabulemi a uzamčením objektu a zpravidla i oplocením.

| 68 | VODOVODNÍ SÍŤ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Řešené území je zásobováno z celkem 6 vodovodů pro veřejnou potřebu. Kapacita jednotlivých vodovodů je velmi rozdílná a pohybuje se od malých zařízení pro desítky obyvatel až po velký vodovod města Planá. Celkem je z veřejných vodovodů zásobováno více než 97% trvale bydlících obyvatel a uživatelů rekreačních domků v intravilánu sídel. I když může být porovnání s průměrnými hodnotami celého Plzeňského kraje anebo celé ČR vzhledem ke specifickým podmínkám mírně zkreslující, je možné hodnotit dosažený stupeň rozvoje místních vodovodů jako velmi dobrý a odpovídající rozvojovým trendům Státní politiky životního prostředí.

| % podíl obyvatel zásobovaných z vodovodů pro veřejnou potřebu | Řešené území | Plzeňský kraj | ČR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 97 | 82 | 92 |

Na odběr vody z domovních a veřejných studní jsou odkázáni obyvatelé sídel Kříženec, Vížka a Zliv a zatím ještě i obyvatelé Plané v místní části Karlín.

#### Vodovod města Planá

Vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území města s výjimkou místní části Karlín, pro kterou je napojení na městský vodovod projektově připraveno. Tomuto stavu odpovídá podíl zásobovaných obyvatel 98%.

Město je zásobováno ve dvou tlakových pásmech vymezených přetlakem městských vodojemů. Celková délka rozvodné sítě dosahuje 20,5 km v profilech světlosti od 60 do 250 mm.

Celková průměrná denní potřeba vody se pohybuje kolem 11 l/s, v denních maximech pak cca 14,5 l/s. Z toho připadá na odběry pro domácnosti cca 77%, zbývající část připadá na odběry pro vybavenost, výrobu a na ztráty vody v síti. Současnou potřebu vody pokrývají zdroje Plánský les a vrty v Plané, doplněné podle aktuální situace ze skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá. Další rozvoj vodovodní sítě a tím i růst potřeby vody vyplývá z připravovaného rozšíření vodovodu do částí Karlín a také do rozvojových ploch pro bydlení v severní části města.

Problematiku tlakových poměrů související s přímým čerpáním vody z místních vrtů přímo do rozvodné sítě bude nutné řešit realizací samostatného výtlačného řadu do vodojemu.

Vodovodní systém Otín – Týnec – Křínov vznikl postupným a výhodným propojením vodovodů 3 sídel a je založen na využití kvalitnější podzemní vody z kapacitně a kvalitativně vyhovujícího zdroje u Otína. Vytvořený vodovodní systém měří celkem 6,3 km. Maximální denní potřeba vody pro 150 trvalých obyvatel a pro zemědělskou farmu využívá přibližně 30% vydatnosti vodního zdroje. Z pohledu zásobování pitnou vodou jsou vytvořeny předpoklady pro další rozvoj takto zabezpečených sídel. Překážkou rozvoje však zatím zůstává likvidace odpadních vod.

Z ostatních 4 samostatných veřejných vodovodů je zásobováno celkem cca 150 trvale a cca 50 přechodně bydlících obyvatel. Význam těchto malých vodovodů je i přes nízký počet odběratelů mimořádně velký, protože jejich existence je podmínkou stabilizace a rozvoje rekreačního i zemědělského potenciálu krajiny. Z těchto hledisek je nutné stávající veřejné vodovody v sídlech Pavlovice, Svahy, Vysoké Sedliště a Dolní Sedliště zachovat.

Charakteristiky místních drobných vodovodů:

| Vodovod | Rozsah zásobování | Denní potřeba vody l/s | Celková délka vodovodních řadů |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Průměrná | Maximální |  |
| Pavlovice | 22 trvalých obyv. 28 přechod.obyv. | 0,06 | 0,09 | 1000 m |
| Svahy | 69 trvalých obyv. 12 přechod.obyv. | 0,09 | 0,14 | 602 m |
| Vysoké Sedliště | 6 trvalých obyv. 60 přechod.obyv. | 0,08 | 0,12 | 350 m |
| Dolní Sedliště | bez podrobnějších údajů | 272 m |

##### Ochranná pásma

Ochranné pásmo vodovodních řadů světlosti do 500 mm je stanoveno zákonem č. 274/2001 Sb. a vymezuje se vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

| 69 | TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Místně nejvýznamnější technologické objekty jsou situovány v těžišti produkce odpadních vod, tj. ve městě Planá. Jedná se především o centrální mechanicko-biologickou čistírnu a o sektorovou čerpací stanici splaškových odpadních vod pro místní část Karlín.

ČOV Planá čistí odpadní vody komunálního charakteru přiváděné stokovou sítí města Planá a další odpadní vody přivážené z okolních sídel nevybavených čištěním odpadních vod. Po provedeném rozšíření a intenzifikaci je kapacita čistírny určena pro 5 950 ekvivalentních obyvatel (EO) a velikostí náleží do kategorie čistíren od 2001 do 10 000 EO. Technologický proces čištění zahrnuje mechanické předčištění, aktivaci ve 2 oxidačních příkopech a dosazovací nádrže. Odvodněný kal je odvážen na řízenou skládku. Účinnost čištění podle redukce BSK5 dosahuje 92,7%, resp. 87,9% podle ukazatele CHSK. Recipientem vyčištěných odpadních vod je Planský potok v profilu cca 1,3 km nad ústím do Hamerského potoka. Plocha pozemku ČOV je cca 1,3 ha.

Ochranné pásmo, resp. pásmo ochrany prostředí mezi čistírnou a zástavbou, doporučené územním plánem sídelního útvaru Planá z roku 1994 na 100 m je doposud respektováno s rezervou 20 m (panelové sídliště) a ve vztahu k případné další zástavbě by nemělo být zkracováno.

Sektorová čerpací stanice splaškových odpadních vod Karlín je situována na pravém břehu Hamerského potoka, pod mostem na místní komunikaci v městské části Karlín. Je řešena jako šachtový podzemní objekt pro přečerpávání odpadních vod ze zastavěných ploch situovaných za rozvodím Planského potoka do centrální ČOV.

Pásmo ochrany prostředí mezi čerpací stanici na stokové síti a zástavbou je pro danou kapacitu čerpání doporučeno vzdáleností 5 m (odvětvová norma vodního hospodářství TNV 75 6011 - Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení).

Objem produkovaných odpadních vod z ostatních veřejných kanalizací v řešeném území je i v celkovém úhrnu nesrovnatelně menší než v Plané. Ve všech případech se jedná o zařízení v kategorii do 500 EO, konkrétně však méně než 100, výjimečně do 200 EO. Nakládání s odpadními vodami a technologie čištění většinou nesplňuje požadavky vyplývající z Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a jeho novely č. 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Čištění odpadních vod jako koncový článek kanalizace pro veřejnou potřebu mají pouze sídla Kříženec a Svahy. V obou sídlech se jedná o čištění, resp. dočištění v místním rybníku s funkcí stabilizační nádrže. V sídlech Otín, Pavlovice a Svahy jsou odpadní vody před vypouštěním do veřejné kanalizace předčištěny v domovních čistírnách-septických nádržích a podle zpracovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK) bude definitivní nakládání s odpadními vodami řešeno až po roce 2015.

V sídlech a lokalitách bez veřejné kanalizace pro odvádění odpadních vod, případně s kanalizací pouze dešťovou jsou odpadní vody sváděny do domovních bezodtokových jímek s následným vyvážením k likvidaci na polní pozemky nebo do městské ČOV. Jedná se jmenovitě o sídla Křínov, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště a Zliv.

Definitivní řešení nakládání s odpadními vodami v žádném z místních drobných sídel není v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje zařazeno mezi priority a časově přichází v úvahu po roce 2015. PRVK PK zdůrazňuje nutnost zrušení suchých záchodů a jejich nahrazení jímkami na vyvážení.

Odkanalizování nových staveb bude zatím řešeno podle konkrétního umístění a velikosti buď:

domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vodoteče nebo zasakováním. Za domovní čistírnu je možné považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem;

bezodtokovou jímkou na vyvážení do uznané ČOV.

Z technologických objektů pro čištění odpadních vod v privátním nebo jiném neveřejném vlastnictví jsou v řešeném území evidovány čistírny odpadních vod:

ČOV nemocnice následné péče Sv. Anna, 40 m3/d, recipient Planský potok,

ČOV areálu AČR v Kříženci, recipient bezejmenný přítok Planského potoka,

ČOV rekreačního zařízení v lokalitě Karlina Dolina, recipient Hamerský potok,

Stabilizační nádrž dřevokombinátu Planá, recipient Hamerský potok.

Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod:

| Sídlo | Druh kanalizace | Recipient | Způsob čištění nebo jiné likvidace odpadních vod |
| --- | --- | --- | --- |
| Planá | kombinovaná | Planský p. | centrální mechan.-biologická ČOV |
| Křínov | jednotná | bezejmenný přítok Kosového potoka | bezodtokové jímky (16 ks) |
| Kříženec | jednotná | bezejmenný přítok Kosového potoka | septiky (10 ks) + 1 domovní mikročistírna + stabilizační nádrž |
| Otín | jednotná | bezejmenný přítok Týneckého potoka | septiky (24 ks) + 1 bezodtoková jímka. Projekt stabilizační nádrže |
| Pavlovice | jednotná | bezejmenný přítok Mže | septiky (59 ks) + 2 domovní mikročistírny. Projekt stabilizační nádrže |
| Svahy | jednotná | bezejmenný přítok Mže | septiky (23 ks) + stabilizační nádrž |
| Týnec | jednotná | bezejmenný přítok Hamerského potoka | bezodtokové jímky (30 ks) |
| Vížka | bez kanalizace | bezejmenný přítok Mže | bezodtokové jímky (počet neudán) |
| Vysoké Sedliště | bez kanalizace | bezejmenný přítok Mže | bezodtokové jímky (38 ks) |
| Zliv | bez kanalizace | bezejmenný přítok Mže | bezodtokové jímky (24 ks) |

| 70 | SÍŤ KANALIZAČNÍCH STOK VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

S výjimkou málo obydlených místních částí: Vížka, Vysoké Sedliště a Zliv, jsou vybavena kanalizacemi pro veřejnou potřebu všechna sídla v řešeném území. Podíl obyvatel žijících v sídlech vybavených kanalizací přesahuje 99%. Tento příznivý vysoký podíl poněkud zakrývá méně příznivou skutečnost, že v malých sídlech nejsou všichni obyvatelé na kanalizaci napojeni. V hodnocení technického stavu kanalizačních sítí je nutné upozornit na vysoký stupeň opotřebení a netěsnost trubních řadů.

Místně nejvýznamnějším kanalizačním systémem je vybaveno město Planá. Kanalizační síť je charakterizována jako kombinovaná, převážně jednotná. Na kanalizaci je připojeno cca 4 350 obyvatel, městská vybavenost a výrobní podniky. Celková délka stok je 17,5 km v profilech od 160 do 1500/1840 mm. Podle režimu průtoku je kanalizace gravitační s 1 přečerpávací stanicí pro zastavěné plochy v západní části města za rozvodím Planského potoka. Recipientem odlehčených vod z odlehčovacích komor je Planský potok. Historický vývoj zástavby složitého terénního reliéfu města s náměstím na terénním předělu poznamenal i vývoj a řešení kanalizace. Tu se daří upravit do uceleného funkčního celku po rekonstrukci a úpravách po roce 2000. Významným krokem bylo proražení štoly kanalizačního přivaděče a přepojení původních dílčích vyústění do jednotného systému s centrální čistírnou.

Technický stav jednotlivých stok je rozdílný. Část stok je dožitá a v nejstarších úsecích netěsná a kapacitně nevyhovující. Přestavba kanalizace ve vnitřní části města vyžaduje náročnou výměnu stok DN 250 - 300 v délce až 3000 m. Kanalizační řád se v současné době zpracovává.

Probíhající i připravovaný územní rozvoj kanalizační sítě města se orientuje do dvou směrů:

podchycení odpadních vod z dosud neodkanalizované zástavby v městské části Karlín a jejich převedení stávající kanalizací do centrální ČOV; délka cca 100 m, světlost stoky 250, event. 300 mm;

výstavba uličních stok pro odkanalizování nové souvislé zástavby na severním okraji města.

V drobných sídlech je problematika kanalizačních sítí více propojena s problematikou jejich čištění, a to zejména tam, kde dochází k vypouštění částečně předčištěných odpadních vod z domovních septiků do veřejné kanalizace. Přestože je podíl obyvatel v drobných sídlech relativně velmi malý v porovnání s městem Planá, představují malé místní kanalizace spolu s adekvátní likvidací znečištění vážný problém. Zpracovaný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací sice předkládá rámcovou koncepci řešení splňujícího legislativní požadavky, ale jejich praktické uplatnění klade na vlastníky nemovitostí nároky, jejichž splnění nebude snadné.

Kanalizace pro veřejnou potřebu:

| Sídlo | Kanalizační systém | Rozsah, délka kanalizačních stok | Recipient | Počet trvalých, příp. přechodných obyvatel připojených na kanalizaci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planá | kombinovaný; jednotná a splašková kanalizace | Gravitační stoky světlosti od DN 160 - 1200 až 1500/1840 v celk. délce 17,509 km výtlač. řad DN 160 v délce 0,408 km | Planský p. | cca 5000 obyv. + občan. a techn. vybavenost a místní výrobní podniky |
| Křínov | dešťová | DN 600, délka nezjištěna | bezejmen.přítok Kosového p. | 0 |
| Kříženec | jednotná | DN 300 a DN 400 v délce 300 m | bezejmen.přítok Kosového p. | cca 48 EO |
| Otín | jednotná | DN 200 - 600, 750/800 a 750/1200 celkem 829 m | bezejmen.přítok Týneckého p. | cca 40 EO |
| Pavlovice | jednotná | DN 300 - 800 v celkové délce 4,256 km | bezejmen.přítok Mže | cca 88 EO |
| Svahy | jednotná | DN 300 - 600 v celk. délce 0,399 km | bezejmen.přítok Mže | cca 81 EO |
| Týnec | jednotná | DN 300 - 500 v celk. délce 0,415 km | bezejmen.přítok Hamerského p. | cca 30 EO |
| Vížka | bez veřejné kanalizace | - | bezejmen.přítok Mže | cca 17 EO |
| Vysoké Sedliště | bez veřejné kanalizace | - | bezejmen.ppřítok Mže | cca 66 EO |
| Zliv | bez veřejné kanalizace | - | bezejmen.přítok Mže | cca 38 EO |

##### Ochranná pásma

Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) a vymezují se vzdáleností 1,5 m pro stoky světlosti do 500 mm a 2,5 m pro světlost větší než 500 mm. Vzdálenost se měří od vnějšího líce potrubí na každou stranu.

| 71 | VÝROBNA ELEKTŘINY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Místní zdroje elektrické energie

malá vodní elektrárna Josefova Huť – 3 vodní turbiny, každá o výkonu 30 kW, celkem 90 kW (na řece Mži); vlastní tři soukromí majitelé.

malá vodní elektrárna pod Křínovem - 1 vodní turbina, výkon nezjištěn (na Kosovém potoce); soukromý majitel.

fotovoltaická elektrárna – na střeše objektu Panasonic v Plané. Provozuje Lesní společnost Přimda v Plané. Výkon nezjištěn.

fotovoltaická elektrárna - majetek SUNBEAM, s.r.o. v Plané. Instalovaný výkon je 150 kW. Elektrárna má být rozšířena o výkon 850 kW (tj. na celkový výkon 1 MW); rozšíření je spojeno se záborem plochy v sousedství již provozované elektrárny.

větrná elektrárna – má být instalována na vrchu Homole v katastru obce Kříženec (bylo již uděleno stavební povolení) v blízkosti bývalého kamenolomu. Instalovaný výkon bude 10 kW.

##### Ochranná pásma

OP nejsou zvlášť vymezena. Jsou dána buď oplocením objektu nebo jiným vymezením (např. umístěním zařízení v budově apod.).

| 72 | ELEKTRICKÁ STANICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Přehled transformačních stanic 22/0,4 kV dle katastrů:

| Obec | Název TS | Rok výstavby | Majitel TS |
| --- | --- | --- | --- |
| Křínov | TS Obec | 1925 | ČEZ |
| Kříženec | TS Farma ČSSS | 1960 | ČEZ |
|  | TS Obec | 1985 | ČEZ |
|  | TS Voj. oblast Nová | 1982 | cizí |
|  | TS Kamenolom | 1942 | cizí |
| Otín u Plané | TS Obec | 1957 | ČEZ |
|  | TS Voj. objekt | 1971 | cizí |
| Pavlovice nad Mží | TS Obec | nezjištěno | ČEZ |
|  | TS Na drahách | 1988 | ČEZ |
|  | TS Kamenolom | 1960 | cizí |
|  | TS Josefova Huť | 1964 | ČEZ |
| Planá u Mariánských Lázní | TS Karlínská |  | ČEZ |
|  | TS Plzeňská |  | ČEZ |
|  | TS Masterflex |  | ČEZ |
|  | TS KERAPLAST |  | ČEZ |
|  | TS Rod. domky I. |  | ČEZ |
|  | TS Rod. domky II. |  | ČEZ |
|  | TS Jatky |  | ČEZ |
|  | TS ZS |  | ČEZ |
|  | TS Dřevokombinát |  | ČEZ |
|  | TS Tesco |  | ČEZ |
|  | TS Oáza |  | ČEZ |
|  | TS Agroservis |  | ČEZ |
|  | TS Penzion |  | ČEZ |
|  | TS Bohušova |  | ČEZ |
|  | TS Učiliště |  | ČEZ |
|  | TS Vodojem |  | ČEZ |
|  | TS Nemocnice |  | ČEZ |
|  | TS Garáže |  | ČEZ |
|  | TS FVE Planá |  | ČEZ |
|  | TS Kyjovská |  | ČEZ |
|  | TS Gumárna |  | ČEZ |
|  | TS Zámek |  | ČEZ |
|  | TS Karlín-suška |  | ČEZ |
|  | TS Karlín-obec |  | ČEZ |
|  | TS Karlín-Benas |  | ČEZ |
|  | TS Rybáři |  | ČEZ |
|  | TS Byt. jedn. I. |  | ČEZ |
|  | TS Byt. jedn. II. |  | ČEZ |
| Svahy | TS Obec | 1961 | ČEZ |
| Týnec u Plané | TS Obec | 1957 | ČEZ |
|  | TS ČSSS | nezjištěno | cizí |
| Vítovice u Pavlovic | - | - | - |
| Vížka | TS Obec | 1985 | ČEZ |
| Vysoké Sedliště | TS Obec | 1927 | ČEZ |
| Zliv nad Mží | TS Obec | 1981 | ČEZ |
|  | TS Boudy | 1928 | ČEZ |

V celém katastru Planá u M.L. je 36 TS nejrůznějšího stáří i provedení. Nejsou zde uvedeny stanice které nevlastní ČEZ.

##### Ochranná pásma:

Vyplývají ze zákona č. 458/2000 Sb. (s účinností od 1.1.2001).

OP stožárové stanice 22 kV je kruhové OP 7 metrů.

OP kompaktních a zděných TS je 2 metry na každou stranu.

OP vestavěných el. stanic je 1 metr od obestavění.

| 73 | NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Řešené území je zásobováno elektrickou energií prostřednictvím sítě vysokého napětí (VN) na úrovni 22 kV. V místech potřeby jsou instalovány trafostanice 22/0,4 kV. Řešené území nemá vlastní rozvodnu 110/22 kV. Místní síť VN je napájena z rozvoden 110/22 kV Stříbro - sever a 110/22 kV Drmoul, případně z rozvodny 110/22 kV Tachov. V západní části města Planá je však měnírna 110/27 kV pro potřeby trakce Českých drah.

Měnírna je napájena z propoje 110 kV Tachov - Drmoul tak, že vedení 110 kV z Tachova do Drmoulu je zasmyčkováno do Plané, dvojité vedení umožňuje napájet měnírnu buď z Tachova nebo z Drmoulu. V současné době je odběr měnírny orientován na Drmoul.

Jižní částí území přibližně ve směru Svahy – Zliv – Vysoké Sedliště prochází trasa vedení 110 kV z R 110/22 kV Stříbro - sever do R 110/22 kV Tachov.

Rozvodná soustava vysokého napětí (22 kV) je provedena vzdušnými vedeními, z nichž jsou vedeny odbočky k transformačním stanicím 22/0,4 kV.

##### Ochranná pásma:

Vyplývají ze zákona č. 458/2000 Sb. (s účinností od 1.1.2001).

Nadzemní vedení: OP je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení krajními vodiči a činí u napětí do 35 kV 7 metrů na každou stranu; u napětí 110 kV je OP 15 metrů na každou stranu. U podzemních kabelů do 110 kV je OP 1 metr na každou stranu (kabelový rozvod VN ve městě).

OP venkovní el. stanice 110 kV je 20 metrů od oplocení.

| 74 | TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM VČETNĚ OCHRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA |
| --- | --- |

V řešeném území jsou umístěny dva objekty regulačních stanic plynu (na východním a jižním okraji Plané) v provedení RS VTL/STL/NTL.

##### Ochranná pásma

4 metry na všechny strany od půdorysu stavby.

##### Bezpečnostní pásma

10 metrů na všechny strany od půdorysu stavby.

| 75 | VEDENÍ PLYNOVODU VČETNĚ OCHRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA |
| --- | --- |

Zásobování plynem je vybudováno pro město Planá. Zemní plyn je do Plané přiveden vysokotlakým plynovodem (DN 250, PN 2,4 MPa) napojeným na magistrální plynovod (DN 700, PN 2,4 MPa) Vřesová – Plzeň – Písek atd. Připojení k magistrálnímu plynovodu je provedeno u obce Křepkovice, která leží asi 13 km SV od města Planá. Z Plané pokračuje plynovod dále směrem na Tachov, avšak již v dimenzi DN 150.

Z VTL plynovodu DN 250 jsou pro zásobování města vyvedeny dvě odbočky do regulačních stanic plynu (RS), umístěných na východním a jižním okraji města. RS mají vývody pro rozvod středního i nízkého tlaku (VTL/STL/NTL); asi jedna polovina města je zásobována z nízkotlakého systému rozvodu plynu a druhá poloviny ze středotlaku.

V souvislosti se záměrem nové bytové výstavby na severním okraji města je možno počítat s plynofikací bytových objektů. Plynofikace bude možná i v případě rozvoje průmyslové zóny na jihu města.

Ostatní obce, které jsou zahrnuty do tohoto územního plánu, plynofikovány nejsou a ani ve výhledu nebudou, neboť k tomu nemají podmínky (nízký počet obyvatel, ani vhodné ekonomické aktivity).

##### Ochranná pásma

4 metry na obě strany od půdorysu.

Středotlaké a nízkotlaké rozvody plynu ve městě Planá mají OP 1 metr na obě stany půdorysu.

##### Bezpečnostní pásma

20 metrů na obě strany od půdorysu.

| 76 | TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ JINÝMI PRODUKTY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 77 | ROPOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 78 | PRODUKTOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 79 | TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Zdroje tepla

Výtopna patřící městu Planá (provozuje ji společnost Tenza Brno, s.r.o.) – používá k výrobě tepla slámu a lesní štěpku. Výkony: kotel na slámu 1,7 MW, kotel na štěpku a kůru 1,7 MW. Ve výtopně je instalován záložní kotel na zemní plyn o výkonu 1,2 MW. Z výtopny je zásobováno cca 540 bytů (dvě sídliště) pomocí tepelných rozvodů 110/90 stupňů Celsia (do provozu byla uvedena 12/2006). Problémy jsou s rozvodem tepla, neboť teplovody vykazují vysoké tepelné ztráty (cca 30 %).

Kotelny na výrobu tepla jsou dále v dřevokombinátu Planá (otop objektů a sušení dřeva) a v městské nemocnici (slouží jen potřebám nemocnice).

Ostatní zdroje tepla označujeme jako lokální; mají různé výkony a pro výrobu tepla používají různá média (zemní plyn, uhlí, dřevo, případně jejich kombinaci).

##### Ochranná pásma

2,5 metru od půdorysu objektu.

| 80 | TEPLOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

V Plané u M.L. je značně rozšířeno užití zemního plynu pro otop i vaření (viz odstavec „Zásobování plynem“). V ostatních katastrech je zásobování teplem decentralizované, palivy jsou dřevo a uhlí; doplňkově propan-butan v lahvích.

##### Ochranná pásma

2,5 metru na každou stranu teplovodu.

| 81 | ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Objekt telefonní ústředny je v Plané a v Kříženci.

#### Dálkové telekomunikační kabely (DK)

Do jižní části řešeného území vstupuje DK z obce Kočov a dále přibližně sleduje tok řeky Mže; řešené území opouští na východní hranici mezi k.ú. Vížky a Záhoří.

Z objektu telefonní ústředny v Plané se rozbíhají dálkové telekomunikační kabely do následujících míst:

DK propojující telefonní ústřednu v Plané s telefonní ústřednou v Kříženci

DK z telefonní ústředny v Plané do telefonní ústředny Chodová Planá

dálkový kabel z tel. ústředny Planá do tel. ústředny Tachov

dálkový kabel z TÚ Planá do zařízení ČD v Plané

##### Ochranná pásma dálkových kabelů

1 metr na každou stranu dálkového kabelu.

| 82 | KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Radioreléové trasy (orientační průběh):

Stod – Planá – Cheb

Lom u Tachova – Brod nad Tichou – Vysoké Jamné

Planá – Tachov

Karlovy Vary- Planá u M.L. – SRN

#### Objekty radiových stanic (na RR trasách):

Planá u M.L.

prostor obce Svahy (základnová stanice)

prostor Josefovy Hutě (radiová stanice)

Pro úplnost lze dodat, že na k.ú. obce Kříženec se nachází vojenský objekt s radarovou stanicí; objekt má kruhové ochranné pásmo o poloměru r = 500 metrů.

##### Ochranná pásma radioreléové trasy

Prostorový tunel (umožňující optické zaměření paprsku), který nesmí být narušen např. výškovou stavbou.

| 83 | JADERNÉ ZAŘÍZENÍ |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 84 | OBJEKTY NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S UMÍSTĚNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 85 | SKLÁDKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 86 | SPALOVNA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 87 | ZAŘÍZENÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

V území se nenachází žádné zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu (NO).

Ve městě Planá v Dvořákově ulici na severu města je občanům k dispozici sběrný dvůr, který provozuje EKODEPON s.r.o., Černošín. Existuje zde možnost vytřídit a odděleně shromažďovat mj. nebezpečné součásti komunálních odpadů. Tyto nebezpečné odpady se shromažďují do specielních kontejnerů pod dohledem vyškolených osob. Tento dvůr však slouží pouze jako dočasný sklad, shromaždiště s možností odborného třídění. Nebezpečné odpady (složky KO) jsou odváženy ze zabezpečeného skladu NO do míst dalšího nakládání – recyklace, skládky nebo spalovny.

Sběrný dvůr, včetně shromaždišť NO je provozován podle provozního řádu, jeho provoz je schválen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Na území města jsou provozována také další zařízení pro nakládání s odpady, některé z nich nakládají také se složkami kategorie nebezpečný odpad (IGRO s.r.o., Autovrakoviště Popp, Sběrna TYROTH a sběrna Hýsek – 2 lokality).

| 88 | DÁLNICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 89 | RYCHLOSTNÍ SILNICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 90 | SILNICE I. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Silnice I/21 Nová Hospoda (MÚK D5) – Planá – Mariánské Lázně – Cheb – Vojtanov – hranice ČR/SRN;

Dvoupruhová silnice I/21 je součást nadřazené dopravní osy řešeného území. V návaznosti na dálnici D5 (MÚK Bor) zpřístupňuje a obsluhuje oblast Plané, v širších souvislostech oblasti Mariánskolázeňska a Chebska (vazba na rychlostní silnici R6).

Silnice v souladu s vydanými ZÚR Plzeňského kraje, je sledována k postupné přestavbě. Řešeného území se přímo dotýká připravovaná přestavba silnice v úseku Planá – Chodová Planá – Velká Hleďsebe, navazují na již realizovaný úsek Kočov – Planá, ukončený v jižní části Plané. V průmětu do řešeného území je navržena přeložka silnice s mimoúrovňovým křížením se silnicí III/20170 a s místní komunikací zpřístupňující areál dlouhodobě nemocných (lávka). Úrovňové křižovatky přeložky silnice I/21 se silnicí II/198 a s původní trasou silnice I/21 jsou dle zpracované aktuální projektové dokumentace řešeny jako okružní.

Intenzita dopravy v dotčených úsecích silnice I/21:

úsek Brod nad Tichou – Planá                                         5 743 voz./den, 
 		           úsek Planá – Chodová Planá                                           9 566 voz./den.

(Zdroj: Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční síti ČR v roce 2005; ŘSD ČR).

##### Ochranné pásmo:

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je ochranné pásmo silnice I. třídy vymezené svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu.

| 91 | SILNICE II. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Silnice II/198 Toužim – Planá – Tachov – Přimda – Železná (křiž. II/197)

Do řešeného území silnice vstupuje od severovýchodu od silnice I/20 ze směru od Teplé. V zastavěné části Plané prochází oboustrannou obytnou zástavbou, od křižovatky u autobusového nádraží v peáži se silnicí II/201 pokračuje až ke křižovatce se silnicí II/230. Společně se pak připojují na silnici I/21 jižně od centra města. Silnice II/198 se na křižovatce silnice I/21 u Zámeckého rybníka odpojuje a již v samostatné stopě směřuje na Tachov. Z hlediska přepravního významu je rozhodující úsek Planá – Tachov.

Kritickými body a problémovými úseky silnice II/198 při průchodu městem je nepřehledná 5-ti ramenná křižovatka u nemocnice (II/198 – ul. Tepelská s místními komunikacemi - ulicemi Dvořákova, Smetanova, MK k nemocnici) a křižovatka se silnicí II/201, která je ve vztahu k místní komunikaci ul. Dukelských hrdinů a poloze autobusového nádraží nepříznivě odsazená a nevstřícná.

Oba křižovatkové prostory vyžadují zásadní přestavbu. U 5-ti ramenné křižovatky, s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti a rozhledů, by bylo vhodné zvážit podmínky pro malou okružní křižovatku. Křižovatka se silnicí II/201 a místní komunikací Dukelských hrdinů se nabízí k přestavbě jako průsečná; realizace je podmíněná přemístěním stávajícího autobusového nádraží na opačnou stranu ulice Dukelských hrdinů a uvolněním prostoru pro průjezdnou dopravu.

V rámci připravované přeložky silnice I/21 na území města Plané je navržena přestavba křižovatky se silnicí II/198 u Zámeckého rybníku jako malá okružní.

Částečně nepříznivé je napojení areálu dřevovýroby ve směru na Tachov. Celý prostor bude žádoucí řešit společně s přístupovou komunikací k navrhované rozvojové ploše severně od silnice a stávajícího areálu dřevovýroby.

Intenzita dopravy v dotčených úsecích silnice II/198: 
 			úsek Teplá – Planá (křiž. s II/201)	                   	          189 voz./den, 
 			úsek Planá (konec zástavby) – Tachov                          4 171 voz./den.

#### Silnice II/201 Unhošť – Zvíkovec – Kralovice – Manětín – Konstantinovy Lázně – Planá – Broumov – hranice ČR/SRN

Silnice, svým rozsahem přesahující do Středočeského kraje, vstupuje do řešeného území od východu od Konstantinových Lázní. V peáži se silnicemi II/198 a II/230 prochází jihovýchodní částí města s napojením na silnici I/21. V koridoru silnice I. třídy je vedena až do prostoru Chodové Plané, kde se odpojuje a již v samostatné trase směřuje k hranici ČR/ SRN. V řešeném území ve vztahu ke Konstantinovým Lázním má relativně nízký přepravní význam, který je dokumentován intenzitou dopravy, nepřesahující 650 voz./den.

Prostorově nepříznivá je stávající šikmá styková křižovatka peážního úseku silnic II/198 a II/201 se silnicí II/230 jihovýchodně od zastavěné části města. Pro zajištění vyšší bezpečnosti dopravy je doporučená dispoziční úprava křižovatky s vyšší mírou kanalizace křižovatkových směrů.

#### Intenzita dopravy v dotčeném úseku silnice II/201:                                  	           627voz./den.

#### Silnice II/230 Bečov nad Teplou – Mariánské Lázně – Planá – Stříbro – Stod – Přeštice – Nepomuk

Silnice vstupuje do řešeného území od severu ve společném koridoru se silnicí I/21. V jižní části Plané se společně se silnicemi II/198 a II/201 odpojuje a pokračuje mimo zastavěnou část města ve směru na Stříbro (D5 – MÚK Stříbro) a Stod (I/27). Silnice je z hlediska přepravního významu důležitou mikroregionální dopravní osou pro každodenní vztahy v relaci Planá – Stříbro.

Prostorově nepříznivá je stávající průsečná křižovatka silnice II/230 s peážním úsekem silnic II/198 a II/201 a přístupovou komunikací do rozvíjející se průmyslové zóny jihovýchodně od zastavěné části města. Pro zajištění vyšší bezpečnosti dopravy je doporučená dispoziční úprava křižovatky s vyšší mírou kanalizace křižovatkových směrů.

Intenzita dopravy v dotčeném úseku silnice II/230 
 				úsek Černošín – Planá (křiž. II/198)	                   2 732 voz./den.

##### Ochranné pásmo silnic II. třídy

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je ochranné pásmo silnic II. třídy vymezené svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu.

| 92 | SILNICE III. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Silnice III/0215 křižovatka se silnicí II/230 – Svahy

Koncová silnice navazující na silnici II/230 zpřístupňuje a obsluhuje místní část Svahy.

Intenzita dopravy:

V rámci celostátního sčítání dopravy na silniční síti v ČR v roce 2005 nebyla sledována.

#### Silnice III/0216 křižovatka se silnicí II/230 – Boudy

Koncová silnice v návaznosti na silnici II/230 zpřístupňuje a obsluhuje místní část Boudy.

#### Silnice III/0217 křižovatka se silnicí II/230 – Zliv nad Mží

Koncová silnice v návaznosti na silnici II/230 zajišťuje zpřístupnění a obsluhu místní části Zliv.

#### Silnice III/0219 křižovatka se silnicí II/230 – Týnec u Plané

Silnice v návaznosti na II/230 zpřístupňuje a obsluhuje místní část Týnec.

#### Silnice III/2002 Damnov – Pavlovice nad Mží

Koncová silnice, v návaznosti na I/21, jako jediná zpřístupňuje a obsluhuje místní část Pavlovice a rekreační oblast v údolí řeky Mže.

#### Silnice III/19839 Kříženec – Výškov

Silnice, propojující silnice II/198 a II/201, zpřístupňuje a obsluhuje místní část Kříženec.

#### Silnice III/20169 Planá – Křínov

Koncová silnice, která ve směru od II/201 zpřístupňuje a obsluhuje místní části Otín a Křínov. Silnice je z hlediska šířkového uspořádání značně limitovaná.

#### Silnice III/20170 Planá – Kyjov

Silnice lokálního významu do řešeného území zasahuje pouze krátkým úsekem. V návaznosti na silnici I/21 zpřístupňuje rekreační lokalitu a rybníky v severozápadní okrajové části řešeného území. V širších souvislostech umožňuje propojení silnic I/21 a II/201.

#### Intenzita dopravy v dotčeném úseku silnice III/20170:                               	          384 voz./den.

##### Ochranné pásmo silnic III. třídy:

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je ochranné pásmo silnic III. třídy vymezené svislými plochami do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu.

| 93 | MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE |
| --- | --- |

#### Místní komunikace (MK)

Místní komunikace v návaznosti na silnice I., II. a III. třídy představují doplňující lokální obslužný systém, v přepravní funkci rozhodující především pro obsluhu zastavěných částí města Planá a pro napojení některých místních částí. Místní komunikace a jejich základní charakteristika je obsažena ve zpracovaném pasportu místních komunikací (MěÚ Planá, 1991).

Intenzita dopravy v rozhodujících úsecích místních komunikací: 
     úsek ulic (MK) Zámecká – Mezibranská – náměstí Svobody – Dukelských hrdinů

3 171 voz./den, 
     úsek Slovanská - Sadová                                                         		  3 063 voz./den.    (Poznámka: ulice Tachovská – sčítání nebylo prováděno)

#### Účelové komunikace

Síť účelových komunikací v návaznosti na silnice II., III. třídy a místní komunikace představuje obslužnou síť především pro hospodářskou dopravu. Ve vybraných relacích přebírají funkci přístupových a propojovacích komunikací některých místních částí a jejich obytných území. Jejich stav je vesměs velmi neuspokojivý.

Pro katastrální území Vysoké Sedliště a Týnec u Plané jsou zpracované pozemkové úpravy, jejichž součástí je návrh systému účelových komunikací. Pro katastrální území Křínov a Zliv nad Mží se pozemkové úpravy v současné době zpracovávají.

| 94 | ŽELEZNIČNÍ DRÁHA CELOSTÁTNÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Železniční trať č. 170 Beroun – Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb

Celostátní železniční trať s železniční stanicí Planá u Mariánských Lázní, procházející celým řešeným územím, je součástí III. tranzitního železničního koridoru (hranice SRN/ČR - Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – hranice ČR/Slovensko).

Dle koncepce přestavby III. TŽK a v souladu s vydanými ZÚR Plzeňského kraje je sledována přestavba tratě, tzv. malá modernizace, jejíž součástí je odstranění nepříznivých směrových oblouků a částečně narovnání stávající trasy. V souladu se ZÚR je respektována územní rezerva koridoru pro tzv. velkou modernizaci, která představuje vedení tratě ve směru od Pňovan ve zcela novém koridoru mimo stávající stopu.

##### Ochranné pásmo dráhy:

V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách je ochranné pásmo dráhy (celostátní a regionální) vymezené svislou plochou, vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Pro koridorové tratě je ochranné pásmo zvětšené na 100 m.

| 95 | ŽELEZNIČNÍ DRÁHA REGIONÁLNÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

#### Železniční trať č. 184 Planá u Mariánských Lázní – Bor – Domažlice

Regionální dráha, v návaznosti na III. TŽK v žst. Planá u Mariánských Lázní, zajišťuje kolejové propojení sídelní struktury v podhůří Českého lesa s návazností na Domažlice a celostátní železniční trať č. 180. Její přepravní význam by mohl výhledově posílit v souvislosti s plánovanou přestavbou tratě jako součásti Českoleské kolejové tangenty Planá – Bor – Poběžovice – Domažlice (–Sušice). Nároky na plánovanou přestavbu tratě do řešeného území nezasahují.

##### Ochranné pásmo dráhy:

V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách je ochranné pásmo dráhy (celostátní a regionální) vymezené svislou plochou, vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

| 96 | KORIDOR VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 97 | VLEČKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Do žst. Planá u Mariánských Lázní s návazností na III. TŽK jsou v současné době napojeny dvě vlečky. Provozovaná vlečka obsluhuje areál dřevovýroby, druhá vlečka směřující k cementárně je v současné době mimo provoz.

| 98 | LANOVÁ DRÁHA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 99 | SPECIÁLNÁ DRÁHA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 100 | TRAMVAJOVÁ DRÁHA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 101 | TROLEJBUSOVÁ DRÁHA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 102 | LETIŠTĚ VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM |
| --- | --- |

#### Letiště Planá - Kříženec

V řešeném území se nachází neveřejné vnitrostátní letiště se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou o rozměrech 600 x 15 m. Letiště je využíváno ke sportovnímu létání a jiným sportovně leteckým aktivitám. Sídlí zde také stálá letecká požární služba jako součást integrovaného záchranného systému.

Výhledově je vlastníkem a provozovatelem plánováno rozšíření o novou travnatou vzletovou a přistávací dráhu jižně od stávající. Dráha by měla sloužit převážně pro sportovní létání a leteckou výuku žáků.

Výškové ochranné pásmo: není vymezeno

| 103 | LETECKÁ STAVBA VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 104 | VODNÍ CESTA |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 105 | HRANIČNÍ PŘECHOD |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 106 | CYKLOSTEZKA, CYKLOTRASA, HIPOSTEZKA A TURISTICKÁ STEZKA |
| --- | --- |

#### Cyklistická stezka

Východně podél silnice I/21 v úseku mezi Planou a Chodovou Planou je vedena stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem. Stezka má asfaltový povrch. V plánu je realizace druhé větve cyklistické stezky vedené přes sv. Annu do Chodové Plané.

#### Cyklistická trasa č. 2138 Mariánské Lázně – Michalovy Hory – Planá – Tachov – Lesná – Pod Červeným vrchem – turistický hraniční přechod Přední Zahájí/Waldheim (ČR/SRN)

Cyklistická trasa prochází napříč řešeným území. Do Plané přichází od severu po silnici II/198, kde jsou cyklisté vedeni společně s motorovou dopravou. V prostoru města Planá je trasa vyznačena po relativně silně zatížených místních komunikacích a propojuje důležitá místa jako autobusové nádraží, centrum města a železniční stanici. Dále pokračuje trasa směrem na Tachov. Problémem je průchod městem a chybějící segregace trasy minimálně v úsecích, které jsou značně zatížené především motorovou dopravou.

#### Cyklistická trasa č. 2167 Staré Sedliště – Nad Klíčovem – Kočov – Brod nad Tichou – Planá

Do řešeného území cyklistická trasa vstupuje od jihu podél Hamerského potoka. Je ukončená v prostoru autobusového nádraží, kde se stýká s dalšími trasami. Trasa je vedena převážně po silnicích III. třídy nebo polních a lesních cestách. Pouze na území města Planá je trasa vedena po silnici II. třídy společně s motorovou dopravou. Vzhledem k vyšší intenzitě provozu na uvedené komunikaci je zvýšené riziko střetu cyklisty a jedoucího vozidla. Tento úsek je pro vedení cyklistické trasy nevyhovující.

#### Cyklistická trasa č. 2205 Michalovy Hory – Křínov – Kořen – Svojšín

Cyklistická trasa je vedená převážně po lesních či polních cestách po východním okraji řešeného území údolím Kosího potoka. Okrajově se dotýká přírodního parku Kosí potok. Vzhledem ke své poloze je trasa velmi atraktivní.

#### Cyklistická trasa č. 2206 Planá – Křínov – Olbramov – Konstantinovy Lázně – Šipín

Cyklistická trasa vychází od autobusového nádraží v Plané. Převážná část trasy je vedená po silnicích II. a III. třídy. Trasa kříží údolí Kosího potoka u bývalého Tomšova Mlýna a prochází kolem přírodního parku Kosí potok. Cyklistická trasa je atraktivní svojí polohou a napojením na řadu kulturních a historických památek oblasti.

#### Značená turistická trasa č. 0201 (červená) Vranov – Stříbro – Svojšín zámek – Planá – Chodová Planá – Mariánské Lázně

Do řešeného území cyklotrasa přichází od jihovýchodu a prochází sídly Vížka a Pavlovice. Podél Hamerského potoka směřuje do Plané. V centru města se kříží s turistickou trasou č. 1407. Dále trasa překonává silnici I/21 a chráněnou alejí kolem rybníků pokračuje směrem na Chodovou Planou. Trasa je vedená převážně po lesních a polních cestách, pouze v zastavěném území je vedená po místních komunikacích. Jediný nepříznivý úsek je křížení se silnici I/21, který by měl být výhledově řešen jako součást přeložky silnice I/21 mimoúrovňově s lávkou nad silnicí. Trasa je vzhledem ke svému vedení přírodně atraktivní oblastí podél řeky Mže turisticky velmi lákavá. Trasa ve své stopě vyžaduje řadu úprav a vybavenosti.

#### Značená turistická trasa č. 1407 (modrá) Tachov – Planá – Kříženec – Konstantinovy Lázně

Značená turistická trasa prochází městem Planá a sídlem Kříženec. Je vedená převážně po místních komunikacích nebo lesních cestách. Značně nepříznivý je úsek Planá – letiště Kříženec, kde je značená trasa vedena po silnici II/201.

#### Značená turistická trasa č. 3607 (zelená) Osada Kosí potok – bývalý Křínovský mlýn – Hostíčkovský potok – Michalovy Hory

Řešeným územím prochází pouze okrajově a to v údolí Kosího potoka s vedením kolem přírodního parku Kosí potok. Součástí trasy je naučná stezka Kosí potok.

#### Hipostezky

Hipostezky se v řešeném území v současné době nevyskytují. V souvislosti s existencí a rozvojem aktivit vázaných na koňskou farmu u Křížence jsou hipotrasy plánovány. V současné době nejsou trasy územně vymezeny.

| 107 | OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA |
| --- | --- |

Jihozápadně od místní části Kříženec je situován vojenský objekt Kříženec s radiolokační stanicí, která pomáhá hlídat vzdušný prostor ČR. Za socialismu zde bylo stanoviště protiletecké ochrany a v pozdějších dobách i letka bojových vrtulníků.

| 108 | VOJENSKÝ ÚJEZD |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 109 | VYMEZENÉ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 110 | OBJEKT CIVILNÍ OCHRANY |
| --- | --- |

Město Planá má pro případ vzniku mimořádných událostí zpracovaný Havarijní plán, který je každoročně aktualizován.

V řešeném území se nevyskytují stálé úkryty, ukrytí je zabezpečeno v improvizovaných úkrytech.

Mezi objekty pro nouzového ubytování jsou zařazeny: Domov mládeže SOÚ Planá, základní škola na náměstí Svobody, základní škola Na Valech, mateřská škola a zvláštní škola. Mezi objekty pro nouzového stravování jsou zařazeny: jídelna SOÚ v ul. Bezdružická a jídelna základní školy na náměstí Svobody.

Jako zdroje požární vody slouží vodní toky a vodní plochy v zastavěných územích sídel a hydranty rozmístěné v  zastavěném území města.

Město je centrálně zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu. V případě kontaminace centrálního zdroje budou na území města umístěny mobilní cisterny s pitnou vodou nebo bude rozvážena balená voda. Zásobování pitnou vodou zajišťuje Vodoservis Planá s.r.o.

Prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou centrálně skladovány mimo řešené území. V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky.

Na řece Mži je stanoveno záplavové území. Tato oblast může být ohrožena zvláštní povodní z vodní nádrže Lučina.

Pro varování obyvatel město používá varovný signál sirény, která je umístěna: na budově základní školy Na Valech, na budově polikliniky a na budově požární zbrojnice v ul. Plzeňská.

Mimořádné události na území města Planá řeší krizový štáb při MěÚ Planá v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, Integrovaný záchranný systém Tachov a sborem dobrovolných hasičů.

| 111 | OBJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY |
| --- | --- |

Požární ochrana pro území města Planá je zajištěna HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov.

Požární zbrojnice sboru dobrovolných hasičů Planá (cca 70 členů) je situována v  Plzeňské ul.

Téměř ve všech sídlech řešeného území jsou ohlašovny požáru.

| 112 | OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY |
| --- | --- |

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

| 113 | OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA, KREMATORIA |
| --- | --- |

Ochranné pásmo hřbitova činí nejméně 100m.

| 114 | JINÁ OCHRANNÁ PÁSMA |
| --- | --- |

Žádný výrobní areál (průmyslový nebo zemědělský) na správním území města Planá nemá vymezeno a vyhlášeno ochranné pásmo. Největší průmyslové areály na území města jsou v současné době situovány mimo obytná území. V sídlech správního území města Planá je umístěno několik soukromých zemědělských farem (např. Otín, Kříženec, Pavlovice, Svahy).

| 115 | OSTATNÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

#### Odpadové hospodářství

Na území města Planá, včetně jeho místních částí je uskutečňován ucelený systém nakládání s komunálním odpadem. Firma EKODEPON s.r.o., Černošín zde kromě svozu zbytkového směsného odpadu uskutečňuje také systém sběru separovaného (tříděného) odpadu. Prakticky ve všech obcích jsou rozmístěny nádoby na třídění odpadu - na sklo (bílé a barevné), na plasty a nápojové kartony a na papír. Zbytkový směsný komunální odpad odváží na celoregionální skládku Černošín.

Sběrná místa – stanoviště sběrných nádob jsou v Plané (18 stanovišť – včetně sběrného dvora v ulici Dvořákově a v části Karlín) a dále v územních částech: Křínov, Kříženec, Otín, Vysoké Sedliště, Týnec, Zliv, Svahy, Pavlovice, Josefova Huť.

Výkup kovu a papíru je možno realizovat ve sběrnách ve městě.

V Plané v Dvořákově ulici na severu města je občanům k dispozici sběrný dvůr, který provozuje EKODEPON s.r.o., Černošín. Existuje zde možnost vytřídit a odděleně shromažďovat také nebezpečné součásti komunálních odpadů, které zde jsou dočasně shromažďovány a odborně tříděny a dále odváženy do míst dalšího nakládání - recyklace, skládky nebo spalovny.

Další zařízení pro nakládání s odpady na území města Planá jsou:

sběrna odpadů a recyklace IGRO s.r.o – na JZ okraji Plané (smluvně zajišťuje svoz a recyklaci především pro firmy ve městě),

Hýsek Jiří – disponuje dvěma lokalitami ve městě Planá (na SZ a JZ města),

sběrna TYROTH s.r.o. – sběrna na JZ města.

Ing. Václav Popp – zpracování autovraků – provozovna na JZ města.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající se v případě zájmu připojují do systému sběru a likvidace odpadu města smlouvou s městem nebo s oprávněnou osobou, která s odpady nakládá.

Produkce komunálních odpadů dosáhla za rok 2007 pro město Planá celkem 1935,767 tun komunálních odpadů, z tohoto množství 883,111 tun sváženého směsného odpadu, 358,240 tun objemného odpadu, 533,909 tun odděleně sbíraných složek a 160,507 tun odděleně sbíraných obalových odpadů a 0,340 tun odpadu z komunálních služeb města.

Celkem je zapojeno do systému nakládání s odpady města 97% obyvatel řešeného území.

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou kraje z 21.3.2005. Některé stanovené cíle POH kraje přesahují možnosti plnění na úrovni SOČ, resp. jednotlivých obcí. Plán odpadového hospodářství „Sdružení pro vybudování a provozování skládky Černošín“ (SOČ) byl zpracován v únoru roku 2006 firmou EKODEPON s.r.o., Černošín, která je zároveň provozovatelem skládky a kompostárny při skládce Černošín. Město Planá patří k největším obcím v rámci tohoto sdružení, jako jedna ze tří obcí tohoto sdružení měla ze zákona povinnost plán odpadového hospodářství (POH) obce zpracovat. Z POH SOČ vyplývají cíle a harmonogram jejich plnění, které vedou k plnění cílů POH kraje i POH České republiky.

| 116 | POČET DOKONČENÝCH BYTŮ K 31.12. KAŽDÉHO ROKU |
| --- | --- |

V roce 2007 byly dokončeny 4 byty.

| 117 | ZASTAVITELNÁ PLOCHA |
| --- | --- |

Zastavitelné plochy byly vymezeny v ÚPN SÚ Planá u Mariánských Lázní pouze pro sídelní útvar Planá. V dalších etapách prací na ÚPD budou tyto plochy prověřeny a stanoveny podle aktuálních potřeb. U ostatních částí obce budou zastavitelné plochy v ÚPD nově vymezeny.

| 118 | JINÉ ZÁMĚRY |
| --- | --- |

Jev nebyl v řešeném území sledován.

| 119 | OSTATNÍ JEVY |
| --- | --- |

### 119 a)  Horninové prostředí a geologie

Dle geomorfologického členění Čech (Balatka, Kalvoda, 2006) se řešené území nachází na rozhraní tří geomorfologických soustav. Západní část zaujímá Tachovská brázda, která je součástí Šumavské soustavy. Severovýchodní a centrální část spadá do Bezdručické vrchoviny Krušnohorské soustavy a jihovýchodní část řešeného území řadíme do Stříbrské pahorkatiny, která je podcelkem Poberounské soustavy.

Tachovskou brázdu lze charakterizovat jako úzkou nesouměrnou tektonickou sníženinu severo-jižního směru s plochým dnem. V okolí Plané má charakter ploché pahorkatiny (okrsek Plánská pahorkatina) s hustou sítí vodotečí a soustavou rybníků. Z regionálně geologického hlediska je tato část území tvořena porfyrickou biotitickou a muskovit-biotickou žulou a křemenným dioritem borského masivu. Dílčí mělké kotliny jsou vyplněny neogenními sedimenty (štěrky, písky s vložkami jílů).

Bezdružická vrchovina je v řešeném území zastoupena kernou plochou Michalovohorskou vrchovinou. Georeliéf je oproti Tachovské brázdě výrazný, charakterizují jej rozsáhlé zbytky třetihorního zarovnaného povrchu klesajících stupňovitě od severozápadu k jihovýchodu se zlomovými svahy. Geologická skladba je zde velmi pestrá. Z metamorfovaných hornin domažlického a tepelského krystalinika jsou zde zastoupeny biotitické a dvojslídné ruly až svorové ruly s průnikem hlubinných vyvřelin Lestkovského masivu. Ojediněle se zde vyskytují krystalinické a neovulkanické suky (např. Homole, Hrotek).

Stříbrská pahorkatina je zastoupena plochou Svojšínskou vrchovinou, vyznačující se homogenním erozně denudačním povrchem. Z regionálně geologického hlediska jsou zde zastoupeny proterozoické fylity a fylitické břidlice a droby domažlického krystalinika s vložkami porfyrů a metabazaldů a denudačních zbytků karbonských pískovců, slepenců a jílovců a třetihorních sedimentů.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje mezi 681 m n.m., vrch Homole v SZ části řešeného území, a 403 m n.m. při soutoku Mže a Kosového potoka.

Plánsko má bohatou historii těžby. V 16. - 19. stolení zde probíhala těžba stříbrných a olověných rud a v padesátých letech 20. století na Plánsku proběhl rozsáhlý geologický průzkum výskytu radioaktivních surovin, pozůstatky jsou četná poddolovaná území. V malé míře se zde také těžil čedič – kamenolom Kříženec (Homole) a Pavlovice. V současné době zde žádná těžba neprobíhá a Česká geologická služba – Geofond neeviduje v řešeném území ložiska nerostných surovin.

Z hlediska zakládání staveb představují horniny borského masivu i horniny svrchního proterozoika únosné, stabilní a suché základové půdy. Málo únosnou a nestejnoměrně stlačitelnou základovou půdu představují údolní písčitohlinité a hlinitopísčité sedimenty a pro zakládání jsou tyto sedimenty nevhodné. Deluviální hlinité a hlinitokamenité sedimenty, vyskytující se především v údolí toků a terénních depresích, jsou v důsledku proměnlivého obsahu úlomků hornin nestejnorodé a nestejnoměrně stlačitelné a rozptyl jejich geotechnických vlastností je velký. Problematice zakládání je nutné věnovat zvýšenou pozornost především s ohledem na četná poddolovaná území.

Hydrogeologické poměry území jsou relativně jednoduché. Zastoupené horniny se vyznačují výhradně puklinovou propustností. V přípovrchové zóně rozpojení hornin se vytváří nejednotná mělká zvodeň, která je drénována rozptýlenými prameny o vydatnosti desetin litrů, v granitoidních masivech (borský a lestkovský) dosahuje vydatnosti ojediněle litry za sekundu. Využitelné zdroje vody jsou obvykle rozptýleny a v průměru málo vydatné. Řešené území spadá do hydrogeologického rajónu 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov (dle rajonizace z r.1990).

Území je součástí Česko - bavorského geoparku. Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Jejich cílem je ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území. V současné době se Česko - bavorský geopark uchází o statut český národní geopark, který má v ČR zatím pouze Český Ráj.

### 119 b)  Flóra a fauna

Fytogeograficky spadá řešené území do Českomoravského mezofytika zastoupeném dvěma okrsky: 28f - Svojšínská pahorkatina a v západní části k.ú. Planá u M.L. 27 - Tachovská brázda. Potenciální přirozenou vegetací je na většině území brusinková borová doubrava (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum) pouze v severovýchodní části v okolí Homole biková bučina (Luzulo-Fagetum). Území spadá do 4. Bukového vegetačního stupně.

Fauna odpovídá ochuzené hercynské fauně zkulturnělé krajiny s mozaikou polí, lesů a luk. Pronikají sem druhy vyšších poloh, ale také teplomilné druhy. Hlavními migračními koridory je údolí řeky Mže a Kosího potoka.

### 119 c)  Hygiena životního prostředí

#### Ovzduší

##### Emisní situace:

Na území města Planá se nachází ze zvláště velkých až velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1) dva zdroje, které je možno považovat za nejvýznamnější producenty emisí – množství škodlivin hlavních znečišťujících látek jsou udána v tunách za rok 2007:

Emise Stora Enso Timber Planá s.r.o. (2007) – zpracování dřeva

Kotelna na biomasu.

TZL		51,211 t

SO2		12,129 t

NOx		60,254 t

CO		44,448 t

TOC		  0,295 t

Emise IGRO s.r.o. (2007) – tavení neželezných kovů (olovo)

(Čerpací stanice nafty je střední zdroj – viz dále)

TZL		0,024 t

NOx		0,202 t

Pb		0 t

TOC		0,004 t

Z emitentů (velkých zdrojů – REZZO 1) širšího zájmového území:

RESPO, spol. s r.o. – chov prasat - Brod nad Tichou

NH3 – 60,308 t

Schmelzer s.r.o. – lakovna Chodová Planá

VOC – 12,458 t

Obalovna SSŽ a.s. – obalovna Chodová Planá

Nevýznamné množství znečišťujících látek

Chodovar s.r.o. – kotelna Chodová Planá

Nevýznamné množství znečišťujících látek

LUKR prádelenská a.s. - chemická čistírna oděvů - Chodová Planá

Tetrachlorethylen – 2,507 t

Ze středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2 – evidenci vede ORP Tachov) je většina zdrojů v Plané na bázi zemního plynu:

Agroservis Tachov a.s., Nádražní ul.		- suška obilí ELTO (TZL,SO2,NOx,CO)

Benaz a.s., Karlín					- výroba dřevěných pelet

- ČS PHM

Čepro a.s., Plzeňská ul.				- ČS PHM

Policie ČR, Tachovská ul.				- ČS PHM

Igro s.r.o., Karlín					- ČS PHM

- tavení olova ( velký zdroj)

Jednota SD, nám. Svobody				- kotelna KOKS (TZL,SO2,NOx,CO)

Jitka Dudová, Nádražní ul.				- VKK

Lesní spol. Přimda, Nádražní ul.			- kotelna HUTR (TZL,SO2,NOx,CO)

- ČS PHM

Nemocnice následné péče Sv. Anna		- kotelna ELTO (TZL,SO2,NOx,CO)

Nemocnice, Bezdružická ul.				- kotelna ZP (SO2, NOX, CO)

- kotelna ZP (SO2, NOX, CO)

Fučíkova ul.						- kotelna ZP  (SO2, NOX, CO)

TBG Omega a.s.					- betonárka

Tenza a.s., centrální výtopna PK			- ZP

Centrální výtopna na biomasu			- dřevo, sláma (TZL,SO2,Nox,CO,VOC)

Vodoservis Planá					- ČOV

ZŠ Na Valech						- kotelna ZP (SO2, NOX, CO)

ZŠ nám. Svobody					- kotelna ZP (SO2, NOX, CO)

Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku, prach aj. škodliviny (územím prochází silnice I/21). V současné době, kdy je část silnice vedena po přeložce, neprochází již silnice hustě osídlenými lokalitami.

##### Imisní situace:

Nejvyšší koncentrace znečištění NOx a suspendovaných částic PM10 jsou dosahovány v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnice I/21) kde značnou roli sehrává i sekundární prašnost - reemitované částice.

V případě SO2 a CO je vyšší koncentrace také v blízkosti zdrojů na tuhá paliva, zejména v zimním období.

Kromě Plané není území dosud napojeno na zemní plyn, místní topeniště jsou převážně založena na bázi pevných paliv. To přispívá především v inverzních situacích ve snížených polohách sídel ke zvýšené imisní zátěži.

Na území města Planá není prováděno měření imisí škodlivin v ovzduší. Nejbližší měřící stanicí na území okresu Tachov je automatická měřící stanice Přimda, provozovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která měří oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOX, NO, NO2 a troposférický ozón O3.

Pro vyhodnocování imisní zátěže je v současné době platné Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

#### Radonové riziko

Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Kritérium radonového rizika je uplatňováno především v rámci posouzení hygienické kvality bydlení.

Sledované území patří k nejvíce radiačně zatíženým územím České republiky (dle součtového kritéria radonového rizika, frekvence výskytu gamaspektrometrických anomálií a kontaminace těžbou uranu.

Prvotní stanovení rizikovosti ploch uvádějí prognózní mapy radonového rizika 1:200 000 (ÚÚG, 1990) nebo mapy měřítka 1:50 000 České geologické služby, v nichž je pravděpodobný stupeň rizika odhadován na základě typů a propustnosti geologického podloží i některých dalších faktorů.

Z hlediska radonového rizika náleží převážná část území ke střední (2.) kategorii radonového rizika, pouze malá enkláva JV od Plané náleží do kategorie nízkého (1.) rizika. Pás území zahrnující západní část města Planá, probíhající přibližně SJ směrem západně od Plané náleží k území s doloženou redistribucí uranu s možností výskytu lokálních anomálií objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.

Uvedené orientační stanovení radonového rizika znečištění může být zpřesněno měřením radiační zátěže určitého pozemku, domu, bytu.

Situace je posuzována měřením objemové aktivity radonu v ovzduší v konkrétních lokalitách. Preventivní měření radonu bývá prováděno před novou výstavbou, výsledky eviduje stavební úřad v Plané.

#### Hluk

##### Hluk ze silniční dopravy

Hluk ze silniční dopravy je dán intenzitou dopravy, podílem těžké nákladní dopravy, vychází z druhu zástavby, povrchu vozovky, příčného a podélného uspořádání silnice.

Hygienické požadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 15.3.2006 s nabytím účinnosti dnem 1.6.2006. Dle § 11 se hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T.

Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 tohoto nařízení. Pro chráněný prostor obytných staveb, včetně chráněného venkovního prostoru je možno použít korekce + 10 dB pro denní dobu a korekci + 10 dB pro noční dobu.

Pro vybrané zastavěné části Plané pro nejužší místa průtahu silnice I/21 ukazují orientační modelové výpočty hluku ze silniční dopravy v případě objektů umístěných 10 m od osy komunikace hodnot 69 dB, tedy téměř na hranici limitů pro tzv. starou hlukovou zátěž (70 dB). U objektů vzdálených 20 m od komunikace se pohybují hodnoty hlukové zátěže kolem 63 – 64 dB. Vstupními údaji o intenzitách dopravy bylo sčítání z roku 2005 a koeficienty nárůstu počtu vozidel (ŘSD, 2006).

Z hlediska intenzit dopravy je nejzatíženější úsek silnice I/21 v SZ úseku a v severní části Plané, kde je dosahováno intenzit téměř 10 tisíc vozidel/den a kde je realizace přeložky silnice I/21 teprve v přípravě.

##### Hluk ze železniční dopravy

Železniční doprava prochází Planou řídce osídlenými částmi, není zdrojem nadlimitního hluku.

##### Hluk z letecké dopravy

Východně od Plané je provozováno neveřejné vnitrostátní letiště. Hluková studie zpracována nebyla.

##### Hluk z výroby

V území se nevyskytují žádné výrobní provozy, které mají vymezena ochranná pásma z titulu nadměrné hlučnosti. Hluk z výroby nesmí překračovat hranice pozemku. Je možno konstatovat, že provozy s nadměrnou hlučností jsou v Plané umístěny mimo obytná území.

##### Hluk ze sportovišť

Evidovány jsou stížnosti v Plané, kdy dochází k občasné hlukové zátěži v důsledku provozované střelnice na severním okraji města.

### 119 d)  Demografie a socioekonomické charakteristiky

#### Vývoj počtu obyvatel

| počet obyvatel 2007 | 5 539 |
| --- | --- |
| přirozený přírůstek 2001-2007 | 12 |
| saldo migrace 2001-2007 | 63 |

#### Podíl obyvatel ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel

| podíl obyvatel ve věku 0-14 - 2007 | 14,6 |
| --- | --- |

#### Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel

| podíl obyvatel ve věku 65 a více - 2007 | 12,4 |
| --- | --- |

#### Podíl osob se základním vzděláním

| podíl osob starších 15 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) - 2007 | 6,8 |
| --- | --- |

#### Podíl osob s vysokoškolským vzděláním

| podíl osob starších 15 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) - 2007 | 6,8 |
| --- | --- |

#### Ekonomická aktivita podle odvětví

| podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) - 2001 | 5,2 |
| --- | --- |
| podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) -2001 | 39,4 |

#### Míra nezaměstnanosti

| míra registrované nezaměstnanosti - 2007 (% dostupných uchazečů z EA) | 7,02 |
| --- | --- |

#### Vyjíždějící do zaměstnání a škol

| vyjíždějící do zaměstnání mimo obec - 2001 | 913 |
| --- | --- |
| vyjíždějící do škol mimo obec - 2001 | 229 |

#### Dojíždějící do zaměstnání a škol do obce

| dojíždějící do zaměstnání do obce - 2001 | 823 |
| --- | --- |
| dojíždějící do škol do obce - 2001 | 397 |

#### Výstavba domů a bytů

| počet dokončených bytů 2007 | 4 |
| --- | --- |

#### Podíl neobydlených bytů na celkovém fondu

| podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) -2001 | 9,7 |
| --- | --- |

#### Struktura bytového fondu

| počet trvale obydlených domů - 2001 | 810 |
| --- | --- |
| počet trvale obydlených bytů (TOB) -2001 | 1 965 |
| z toho podle druhu domu |  |
| podíl v rodinných domech (%) | 37,3 |
| z toho podle doby výstavby |  |
| podíl postavených do roku 1945 (%) | 26,3 |
| podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%) | 54,7 |
| podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%) | 18,1 |

#### Počet staveb pro rodinnou rekreaci

| počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech | 34 |
| --- | --- |

#### Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu

| podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) - 2001 | 99,1 |
| --- | --- |

#### Podíl obyvatel zásobovaných plynem

| podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) - 2001 | 57,3 |
| --- | --- |

#### Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

| podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci 2001(%) | 82,9 |
| --- | --- |

| Počet obyvatel v trvale obydlených bytech | 5 366 |
| --- | --- |
| z toho |  |
| zásobovaných pitnou vodou z vodovodu | 5 318 |
| s plynem zavedeným do bytu | 3 075 |
| napojených na kanalizaci | 4 446 |

## A.2.	Záměry v území

Vymezení rozvojových ploch a infrastruktury ve správním území města Planá vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, z ÚPD týkající se řešeného území, z požadavků správců sítí a z potřeb a požadavků jednotlivých částí obce.

Nadřazená územně plánovací dokumentace vydaná krajem:

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (Institut regionálních informací, s.r.o., Löw & spol., s.r.o.) – vydány 9/2008

Územně plánovací dokumentace týkající se řešeného území:

Územní plán sídelního útvaru Planá u Mariánských Lázní (Amiko – projektová kancelář, 1994)

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vymezují rozvojovou osu nadmístního významu OR5 Tachov (dálnice D5) – Planá u Mariánských Lázní – hranice kraje (- Karlovy Vary) v hranicích katastrálního území Planá u Mariánských Lázní. V rámci této rozvojové osy dále vymezují k.ú. Planá u M.L. jako rozvojové území, což vytváří předpoklady pro rozvoj dotčeného území a soustředění aktivit nadmístního významu.

#### Vymezení rozvojových ploch dle požadavků MěÚ Planá a jednotlivých částí obce

| Katastrální území | Návrh rozvojových ploch |
| --- | --- |
| Křínov | plochy smíšené obytné |
| Kříženec | plochy bydlení plocha vhodná pro akumulaci povrchových vod – územní rezerva |
| Otín u Plané | plocha bydlení plocha smíšená obytná plocha vhodná pro akumulaci povrchových vod – územní rezerva |
| Pavlovice nad Mží | plocha občanského vybavení – sportovní zařízení plocha k opětovnému využití |
| Planá u Mariánských Lázní | rozvojové plochy převzaté z ÚPN SÚ Planá u Mariánských Lázní plochy bydlení plocha smíšená obytná plocha občanského vybavení plochy občanského vybavení – sportovní zařízení plochy výroby a skladování plocha výroby a skladování – územní rezerva plocha dopravní infrastruktury – garáže plocha dopravní infrastruktury – plocha pro vzlety a přistání plochy technické infrastruktury – fotovoltaická elektrárna plochy veřejné zeleně – parky plochy k opětovnému využití |
| Svahy | plocha smíšená obytná |
| Týnec u Plané | - |
| Vítovice u Pavlovic | plochy smíšené obytné - rekreační |
| Vížka | plocha technické infrastruktury – fotovoltaická elektrárna |
| Vysoké Sedliště | - |
| Zliv nad Mží | plochy občanského vybavení – sportovní zařízení |

Veškeré známé záměry, které byly shromážděny v etapě Průzkumy a rozbory jsou vymezeny ve výkresu záměrů.

#### Dopravní infrastruktura

Návrhy na úseku dopravní infrastruktury vychází ze záměrů vymezených v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje.

přestavba silnice I/21 v úseku Planá – Chodová Planá – Velká Hleďsebe

přestavba III. TŽK, tzv. malá modernizace

přestavba III. TŽK, tzv. velká modernizace – územní rezerva

rozšíření letiště o novou travnatou vzletovou a přistávací dráhu

Další známé záměry:

cyklistická stezka přes sv. Annu do Chodové Plané

hipotrasy v návaznosti na koňskou farmu v k.ú. Kříženec

#### Energetika

lokality pro fotovoltaické elektrárny v k.ú. Planá u M.L. a Vížka

#### Vodní hospodářství

V oblasti úprav, resp. revitalizace vodního režimu je prvořadým záměrem zabezpečení ochrany zástavby města Planá před narůstajícím ohrožením povodněmi a přívalovými přítoky srážkových vod. Hlavním cílem záměru je retardace povrchového odtoku a zvýšení retenční schopnosti exponovaných povodí přítoků Planského potoka.

Pro technickou vodohospodářskou infrastrukturu města jsou významné záměry vybudování výtlačného řadu z jímacího území „Pod sídlištěm“ do vodojemu, rozšíření vodovodu a kanalizace do místní části Karlín a prodloužení inženýrských sítí v Bezdružické ul.

Pro technickou infrastrukturu malých vesnických sídel se stává vysoce aktuálním záměrem řešení likvidace odpadních vod do úrovně stanovené nařízením vlády č. 61/2003 Sb. a jeho novelou č. 229/2007 Sb.

Respektování územní rezervy pro vodní nádrž Otín na Kosovém potoce se vztahuje k záměru s časově vzdáleným horizontem. Definitivní zařazení tohoto záměru mezi územně hájené lokality je dosud otevřené a souvisí s uzavřením Plánu hlavních povodí České republiky.

#### Ochrana přírody a krajiny

Lokální systém ekologické stability bude zpřesněn v souladu s nadregionálním a regionálním ÚSES vymezeným v ZÚR PK, v součinnosti s ORP Tachov, popř. v návaznosti na samostatné studie lokálního ÚSES širšího zájmového území. První rozpracování lokálního ÚSES se předpokládá v etapě návrhu ÚP Planá.

V etapě návrhu ÚP proběhne podrobná inventarizace registrovaných významných krajinných prvků.

## Příloha č. 1 – Přehled prvků územního systému ekologické stability

(regionální úroveň)

| Pořadové číslo | Název | Katastrální území (ÚTJ) | Význam prvku | Bioregion (biochora) | Funkční začlenění | Délka [m], Rozloha [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1040/02 | biocentrum LBC(RBK) | Dolní Jadruž, Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RR, -4RE) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-vodní-travinné-mokřadní, konektivní, centrální | 8,5 funkční |
| 1040/02 - 1040/04 | biokoridor LBC 1040/02 - LBC 1040/04 | Dolní Jadruž, Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RE, -4RR) | BK existující, částečně funkční, přírodní, heterogenní, kombinovaný, lesní-travinný-mokřadní-vodní, přerušovaný, modální | 575 funkční |
| 1040/03 | Na Tachovské | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RR) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-vodní-travinné-mokřadní, konektivní, centrální | 12,5 funkční |
| 1040/04 | Planá | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RR, -4RE) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, kombinované, vodní-travinné-křovinné-mokřadní, konektivní, kontaktní | 13,7 funkční |
| 1040/04 - 1040/05 | biokoridor LBC 1040/04 - LBC 1040/05 | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RE) | BK existující, částečně funkční, přírodní, homogenní, kombinovaný, lesní-křovinný-vodní, přerušovaný, modální | 325 funkční |
| 1040/05 | Pod Karlínem | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RE) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, vodní-travinné-křovinné, konektivní, centrální | 10 funkční |
| 1040/05 - 1090 | biokoridor LBC 1040/05 - RBC 1090 | Planá u Mariánských Lázní, Brod nad Tichou (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RE) | BK existující, částečně funkční, přírodní, homogenní, kombinovaný, travinný-křovinný-vodní, souvislý, modální | 330 funkční |
| 1050/01 - 1105 | biokoridor LBC 1050/01 - RBC 1105 | Chodová Planá, Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RP, -4BP) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-mokřadní-travinná-křovinná, souvislý, modální | 625 funkční |
| 1062/02 | Na včelárně | Brod nad Tichou (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RE) | BC existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, homogenní, kombinované, lesní-vodní-mokřadní-travinná, konektivní, kontaktní. | 17 funkční |
| 1062/02 - 1062/03 | biokoridor LBC 1062/02 - LBC 1062/03 | biokoridor LBC 1062/02 - LBC 1062/03 | RBK | 1.27 (-4RE) 1.28 (-4UP) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, homogenní, kombinovaný, vodní-travinná-křovinná, přerušovaný, modální | 350 nefunkční |
| 1062/03 | Karlin důl | Ústí nade Mží, Vysoké Sedlo (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.28 (-4UP) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-vodní-mokřadní-travinná-skalní, konektivní, kontaktní. | 13,8 funkční |
| 1062/03 - 1609 | biokoridor LBC 1062/03 - RBC 1609 | Ústí nade Mží, Vysoké Sedliště (TC-TA) | RBK | 1.28 (-4UP) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, homogenní, kombinovaný, vodní-travinná-křovinná, přerušovaný, modální | 280 nefunkční |
| 1063/01 | Pod Sovím vrchem | Pavlovice nad Mží, Vysoké Sedliště (TC-TC) | LBC(RBK) | 1.28 (-4UP) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-vodní-lesní, konektivní, centrální | 12,9 funkční |
| 1063/01 - 1063/02 | biokoridor LBC 1063/01 - LBC 1063/02 | Pavlovice nad Mží, Vysoké Sedliště (TC-TC) | RBK | 1.28 (-4UP) | BK existující, částečně funkční, přírodní, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-mokřadní, souvislý, modální | 125 funkční |
| 1063/02 | Pavlovická stráň | Pavlovice nad Mží, Vysoké Sedliště (TC-TC) | LBC(RBK) | 1.28 (-4UP) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-vodní-lesní-skalní, konektivní, centrální | 25,5 funkční |
| 1063/02 - 1063/03 | biokoridor LBC 1063/02 - LBC 1063/03 | Pavlovice nad Mží, Zliv nad Mží (TC-TC) | RBK | 1.28 (-4UP, -4US) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-mokřadní, přerušovaný, modální | 125 funkční |
| 1063/03 | Josefova huť | Pavlovice nad Mží, Zliv nad Mží (TC-TC) | LBC(RBK) | 1.28 (-4UP, -4US) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-vodní-lesní-skalní, konektivní, centrální | 18,1 funkční |
| 1063/03 - 1063/04 | biokoridor LBC 1063/03 - LBC 1063/04 | Pavlovice nad Mží, Zliv nad Mží (TC-TC) | RBK | 1.28 (-4US) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-mokřadní, souvislý, modální | 565 funkční |
| 1063/04 | Černý mlýn | Pavlovice nad Mží, Zliv nad Mží (TC-TC) | LBC(RBK) | 1.28 (-4US) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-vodní-lesní-skalní, konektivní, centrální | 10,7 funkční |
| 1063/04 - 1063/05 | biokoridor LBC 1063/04 - LBC 1063/05 | Pavlovice nad Mží, Vížka (TA-TA) | RBK | 1.28 (-4US) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-travinný, souvislý, modální | 320 funkční |
| 1063/05 | Na spáleništi | Pavlovice nad Mží, Vížka (TC-TC) | LBC(RBK) | 1.28 (-4US) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-vodní-lesní-skalní, konektivní, centrální | 24,4 funkční |
| 1063/05 - 1063/06 | biokoridor LBC 1063/05 - LBC 1063/06 | Pavlovice nad Mží, Vížka (TC-TC) | RBK | 1.28 (-4US) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-travinný-skalní, souvislý, modální | 400 funkční |
| 1063/06 | Pod Damnovskými strouhami | Damnov, Vížka (TC-TC) | LBC(RBK) | 1.28 (-4US) | BC existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-vodní-lesní, konektivní, centrální | 17,5 funkční |
| 1063/06 - 1063/07 | biokoridor LBC 1063/06 - LBC 1063/07 | Damnov, Vížka (TC-TC) | RBK | 1.28 (-4US) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-travinný-skalní, souvislý, modální | 515 funkční |
| 1063/07 | Vaský mlýn | Damnov, Vížka (TC-TC) | LBC(RBK) | 1.28 (-4US, -4BM, -4UM) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-vodní-lesní, konektivní, centrální | 33,4 funkční |
| 1063/07 - 1091 | biokoridor LBC 1063/07 - RBC 1091 | Damnov, Vížka, (TC-TC), Záhoří u Černošína (ST-ST) | RBK | 1.28 (-4UM, -4BM) | BK existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-travinný-skalní-křovinný, souvislý, modální | 360 funkční |
| 1090 | Jakubův mlýn | Planá u Mariánských Lázní, Týnec u Plané, Brod nad Tichou (TC-TA) | RBC(RBK) | 1.27 (-4RE, -4BS) 1.28 (-4PP, -4BS) | BC částečně existující, nedostatečně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-vodní-travinná-mokřadní, konektivní, centrální | 131,6 funkční 3,4 nefunkční |
| 1105 | Anenské rybníky | Planá u Mariánských Lázní, Dolní Jadruž (TC-TA) | RBC(RBK) | 1.27 (-4RR, 4Do) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-travinná-vodní-mokřadní-křovinná, konektivní, centrální | 98,7 funkční |
| 1105 - 2026/01 | biokoridor RBC 1105 - LBC 2026/01 | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RR, -4BP) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, homogenní, kombinovaný, vodní-mokřadní-travinná, přerušovaný, modální | 400 funkční |
| 1105 - 2026/02 | biokoridor RBC 1105 - LBC 2026/02 | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, homogenní, kombinovaný, vodní-mokřadní-travinná, přerušovaný, modální | 620 funkční |
| 1609 | Ústí | Kočov, Ústí nad Mží, Pavlovice nad Mží, Vítovice u Pavlovic (TC-TC) | RBC(RBK) | 1.27 (-4BR), 1.28 (-4UP, -4BS) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, travinné-křovinné-vodní-lesní, konektivní, kontaktní | 75,5 funkční |
| 1609 - 1063/01 | biokoridor RBC 1609 - LBC 1063/01 | Pavlovice nad Mží, Vysoké Sedliště (TC-TC) | RBK | 1.28 (-4UP) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-mokřadní, souvislý, modální | 270 funkční |
| 2026/01 | Na Kyjovské | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RP, -4BP, -4BJ) | BC existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-travinná-vodní-mokřadní-křovinná, konektivní, centrální | 14,3 funkční |
| 2026/01 - 2026/02 | biokoridor LBC 2026/01 - LBC 2026/02 | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RR, -4BJ) | BK existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněný, homogenní, kombinovaný, vodní-mokřadní-travinná-křovinná, přerušovaný, modální | 280 funkční |
| 2026/02 | Zámecký rybník | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RR, -4BS, -4BJ) | BC existující, částečně až optimálně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-vodní-mokřadní, konektivní, centrální. | 7,9 funkční |
| 2026/02 - 2026/03 | biokoridor LBC 2026/02 - LBC 2026/03 | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RR) | BK chybějící, nefunkční, přírodní i antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, vodní-mokřadní-křovinná, přerušovaný, modální | 235 nefunkční |
| 2026/03 | Planá | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | LBC(RBK) | 1.27 (-4RR, -4BS) | BC existující, částečně funkční, přírodní i antropicky podmíněné, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní-vodní-travinná, izolované, centrální | 4,8 funkční |
| 2026/03 - 1090 | biokoridor LBC 2026/03 - RBC 1090 | Planá u Mariánských Lázní (TC-TA) | RBK | 1.27 (-4RR, -4RE, -4BS) | BK chybějící, nefunkční, antropicky podmíněný, heterogenní, kombinovaný, lesní-vodní-travinná, přerušovaný, modální | 625 nefunkční |

RBK – regionální biokoridor

LBC (RBK) – lokální biocentrum jako součást regionálního biokoridoru

RBC (RBK) - regionální biocentrum jako součást regionálního biokoridoru

## Příloha č. 2 – Přehled registrovaných významných krajinných prvků

| Katastrální území | Registrační č. | Popis | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Křínov | 185/11-43-03 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 440/11-41-23 | Nelesní zeleň | parcely nenalezeny |
|  | 484/11-43-03 | Nelesní zeleň |  |
| Kříženec | 47/11-41-23 | Nelesní dřevinná zeleň |  |
|  | 158/11-41-22 | Ochranářsky významné porosty dřevin |  |
|  | 440/11-41-23 | Nelesní zeleň |  |
| Otín u Plané | 3/11-43-03 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 482/11-43-03 | Luční porost kolem občasného toku |  |
|  | 485/11-43-03 | Nelesní zeleň |  |
| Pavlovice nad Mží | 177/11-43-08 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 391/11-43-07 | nelesní zeleň |  |
| Planá u Mariánských Lázní | 62/11-41-22 | Porost nelesní dřevinné zeleně |  |
|  | 67/11-43-02 | Nelesní porost dřevin |  |
|  | 87/11-43-02 | Porost nelesní dřevinné zeleně |  |
|  | 112/11-43-02 |  |  |
|  | 178/11-43-02 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 181/11-43-02 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 182/11-43-02 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 183/11-43-02 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 197/11-41-22 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 363/11-41-21 | Porost nelesní zeleně |  |
|  | 364/11-41-21 | Porost nelesní zeleně |  |
|  | 365/11-41-21 | Nelesní zeleň |  |
|  | 395/11-41-22 | Nelesní zeleň |  |
|  | 396/11-41-22 | Nelesní zeleň |  |
|  | 413/11-41-02 | Nelesní zeleň |  |
|  | 432/11-41-22 | Nelesní zeleň |  |
|  | 433/11-41-22 | Nelesní zeleň |  |
|  | 434/11-41-22 | Nelesní zeleň | totožno s 395/11-41-22 |
|  | 435/11-41-22 | Nelesní zeleň |  |
|  | 485/11-43-03 | Nelesní zeleň | parcely nenalezeny |
|  | 495/11-43-02 | Nelesní zeleň |  |
|  | 508/11-41-22 | Nelesní zeleň (Zámecký park) |  |
|  | 519/11-43-02 | Nelesní zeleň |  |
| Svahy | 176/11-43-08 | Mimolesní porosty dřevin (V obci proběhly jednoduché pozemkové úpravy - VKP v nich nejsou řešeny) |  |
| Týnec u Plané | 152/11-43-02 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 153/11-43-02 | Mimolesní porosty dřevin | totožno s 152/11-43-02 |
|  | 180/11-43-02 | Mimolesní porosty dřevin |  |
| Vížka | 509/11-41-22 | Nelesní zeleň |  |
| Vysoké Sedliště | 179/11-43-02 | Mimolesní porost dřevin |  |
|  | 582/11-43-07 | Nelesní zeleň (stromy a keře) |  |
| Zliv nad Mží | 152/11-43-03 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 184/11-43-03 | Mimolesní porosty dřevin | parcely nenalezeny |
|  | 186/11-43-03 | Mimolesní porosty dřevin |  |
|  | 303/11-43-08 | Nelesní zeleň |  |

# b.	rozbor udržitelného rozvoje území

## B.1.	Tématické rozbory

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění:

Horninové prostředí a geologie

Vodní režim

Hygiena životního prostředí

Ochrana přírody a krajiny

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

Sociodemografické podmínky

Bydlení

Rekreace

Hospodářské podmínky

### Horninové prostředí a geologie

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| pestrá geomorfologická a geologická skladba území převaha únosných základových půd | málo vydatné zdroje podzemní vody |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| podpora projektu Česko-bavorského geoparku s cílem rozvoje turismu | ztížené základové podmínky v poddolovaných oblastech |

### Vodní režim

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| vodní poměry v krajině jsou relativně zachovalé, pouze částečně poškozené antropogenními vlivy. Mimořádný význam má zalesněné povodí Kosového potoka s jeho místními drobnými přítoky a přírodním neupraveným korytem. pozitivními prvky jsou nejen velké rybníky v severozápadní části území, ale i síť středně velkých i zcela malých rybničních nádrží v povodí Hamerského i Kosového potoka. | na vodní režim negativně působí realizovaná velkoplošná odvodnění zemědělských půd. Katastrální území Otín u Plané, Planá u Mar. Lázní a Týnec u Plané jsou stanovena zranitelnými oblastmi podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. velká část středně velkých i malých rybníků je ve špatném a neudržovaném stavu a neplní své pozitivní funkce pro stabilizaci vodních poměrů, zejména pro retenci a retardaci odtoku vody z území. |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| vybudované rybníky vytvářejí pozitivní příležitost pro stabilizaci vodního režimu, pro ochranu před povodněmi i pro rekreaci | metody intenzivního velkovýrobního zemědělského hospodaření na svažitých půdách, spolu s provedeným velkoplošným odvodněním a opuštěnými vodními díly - rybníky se významně podílejí na vzniku škodlivých přívalových odtoků a místních povodní. Ohroženo je mj. i město Planá, zejména na jeho východním okraji |

### Hygiena životního prostředí

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| poloha města v relativně „zdravé“ oblasti – z hlediska znečištění ovzduší území nenáleží k OZKO (oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší) – nedochází k překračování žádného z limitů pro ochranu zdraví část silniční dopravy Planou (po silnici I/21) probíhá po přeložce mimo centrum města | relativně nízký podíl plynofikace území (plynofikována je pouze Planá) domácnosti obcí správního území města Planá, které nejsou plynofikovány, topí převážně na bázi pevných paliv – dochází k lokální imisní zátěži některé plynofikované domácnosti nadále disponují kotli na pevná paliva (topí převážně kvalitním hnědým uhlím), tzn. lokální znečištění některých částí města (zejména při inverzi) je značné není prováděno měření imisní zátěže v území zátěž hlukem a imisemi v severní části Plané, při silnici I/21 je dána vysokými intenzitami dopravy (téměř 10 tisíc vozidel/den) – realizace tohoto úseku přeložky silnice I/21 je teprve v přípravě |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| regulace automobilové dopravy, budování severní části přeložky města Planá - převedením silnici I/21 mimo zastavěnou část města dojde ke snížení počtu obyvatel zatížených hlukem a imisemi ze silniční dopravy využití vhodných typů obnovitelných zdrojů energie (větrná, fotovoltarická) snižování sekundární prašnosti v sídlech (díky zkvalitnění povrchu komunikací, realizace krajinné zeleně) sanace ekologických zátěží, likvidace bývalých čerpacích stanic pohonných hmot, striktní zásahy proti vzniku černých skládek | střet vedení severní části přeložky silnice I/21 s navrhovanými obytnými plochami - budou nutná opatření proti hlukové a imisní zátěži možný nárůst emisí z malých zdrojů (lokálních topenišť) v důsledku zdražování plynu coby topného média a návrat k používání nešetrných technologií spalování a spalování méně kvalitních paliv |

### Ochrana přírody a krajiny

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| zastoupení jedinečných krajinných typů (rybniční krajina, krajina zaříznutých údolí) vysoké zastoupení VKP ze zákona (četné vodní plochy, lesy) zastoupení prvků ÚSES všech hierarchických úrovní velká část území chráněna - PP Kosí potok přirozené migrační cesty v údolí Kosího potoka (v severo-jižním směru) a Mže (v východo-západním směru) | nejednoznačné vymezení registrovaných VKP těžko řešitelná funkčnost (resp.nefunkčnost) některých biokoridorů regionální úrovně |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| zvýšení ekologické stability krajiny: realizací prvků ÚSES a doplňováním rozptýlené zeleně (doprovodná zeleň, remízy, meze) inventarizace registrovaných VKP povede k posílení jejich významu | vysoké požadavky na rekreační využívání území (především v údolí Mže) invazivní šíření neofytů podél toků (Mže, Kosí potok) narušení krajinného rázu výstavbou vysokých větrných elektráren a záborem velkých ploch pro fotovoltaické elektrárny |

### Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| ve správním území města Planá se nalézá relativně velká výměra ZPF (61% z celkové výměry všech katastrálních území, v k.ú. Planá u Mariánských Lázní dokonce 84%) 24% z celkového ZPF leží v I. a II. třídy přednosti ochrany ZPF lesní půda zaujímá celkem 33,4% území (což zhruba odpovídá celorepublikovému. průměru lesnatosti) | velký podíl ZPF jsou půdy nižší kvality, celkem 43% ZPF náleží k V. třídě přednosti v ochraně lesní porosty na strmých svazích nad vodotečemi řešeného území (Mže i Kosového/Kosího potoka) jsou vystaveny a ohroženy extrémními vlivy, především působení větru a vodní eroze |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| postupné ekostabilizační zásahy na půdním fondu umožní uchovat krajinu pro vyvážené zemědělské hospodaření (v současné době cca 27% zemědělské půdy tvoří trvalé travní porosty) podpora ekologického zemědělství a ekologického lesnictví a rozvoj mimoprodukční funkce zemědělství a lesnictví | degradace ZPF v důsledku hospodaření na nadměrně rozsáhlých lánech orné půdy zábory kvalitní půdy pro výstavbu (především I. a II. třídy přednosti v ochraně ZPF) |

### Dopravní infrastruktura

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| silniční síŤ řešené území a město Planá jsou prostřednictvím silnice I/21 relativně příznivě napojené na nadřazené sítě; dálnici D5 (MÚK Bor) – součást transevropského multimodálního koridoru a rychlostní silnici R6 (MÚK Cheb) připravovaná přeložka silnice I/21 s minimalizací negativních dopadů tranzitní dopravy na kvalitu prostředí a bezpečnost motorové i nemotorové dopravy hustá síť regionálních a lokálních silnic s příznivým propojením a plošnou obsluhou převážné části území sítí silnic II. a III. třídy s návaznostmi na silnici I/21 předpoklady pro odvedení průjezdné dopravy na silnicích II. třídy a významných místních komunikacích mimo centrální část města doprava v klidu – parkování zpřístupnění centrální části města Plané pro automobilovou dopravu – nabídka parkovacích ploch a stání v dosahu vybavenosti a služeb železniční síť průchod III. tranzitního železničního koridoru (Cheb – Plzeň – Praha) řešeným územím (žst.) s přímou návazností regionální tratě č. 184 stávající vlečky a přímá návaznost vlečkového hospodářství na III. TŽK letiště existence a provoz neveřejného vnitrostátního letiště se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou využití pro sportovní létání a jiné aktivity v rámci celé EU sídlo letecké požární služby jako součást IZS Cyklistická a pěší turistická síť větší část značených cyklistických a pěších tras je vedena po polních a lesních cestách a silnicích III.třídy s nízkou intenzitou dopravy existence segregované stezky pro cyklisty a pěší | silniční síŤ nedokončená realizace přeložky silnice I/21 včetně všech souvisejících staveb nevhodné uspořádaní křižovatky silnic II/198, II/201 a místní komunikace v Plané v návaznosti na autobusové nádraží nepříznivé uspořádání 5-ti ramenné křižovatky silnice II/198 a místních komunikací Dvořákova a Smetanova v Plané dispozičně neuspořádaná a nedostatečně kanalizovaná křižovatka silnic II/198, II/201 a II/230 na jihovýchodním okraji Plané nadměrné zatížení centrální části města Plané automobilovou dopravou - vedení dopravy přes náměstí Svobody chybějící komunikační napojení a přímé zpřístupnění místní části Pavlovice nad Mží ve směru od Plané a silnice II/230 nepříznivé komunikační napojení areálu dřevovýroby na silnici II/198 nevyhovující stavebně-technický stav účelových komunikací doprava v klidu – parkování nadměrně zatížené náměstí Svobody parkujícími vozidly a přístupových ulic průjezdnou dopravou nedostatek parkovacích míst pro vozidla obyvatel sídliště nedostatek parkovacích míst v přednádražním prostoru u železniční stanice Planá u Mariánských Lázní – malá podpora systému P+R železniční síť nízká prostorová flexibilita železnice – vyšší nároky na návaznou dopravu pro obsluhu území letiště nevymezená výšková a hygienická ochranná pásma Cyklistická a pěší turistická síť dílčí úseky cyklistických tras č. 2138, 2167 a 2206 jsou vedeny po silnicích II. třídy společně s motorovou dopravou značená pěší trasa č. 1407 v úseku Planá – letiště Kříženec vedená po silnici II/201 turistická trasa č.0201 úrovňově kříží silnici I/21 |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| silniční síŤ realizací přeložky silnice I/21 dojde k zlepšení dopravní situace a ke snížení negativních dopadů z provozu automobilové dopravy vybudování nového silničního propojení od přeložky silnice I/21 kolem Městského rybníku mezi ul. Kyjovského a Smetanova (součást stavby přeložky silnice I/21) vytvoří podmínky pro možnou regulaci průjezdné dopravy přes náměstí Svobody (obchvat náměstí) doprava v klidu – parkování vymezení nových parkovacích ploch a stání mimo centrální prostor – odlehčení dnes již přetíženým lokalitám, především náměstí Svobody zřízení parkoviště typu P+R, případně K+R v prostoru železničního a autobusového nádraží železniční síť modernizace III TŽK - tratě č. 170 – zvýšení atraktivity pro každodenní využívání v osobní i nákladní dopravě možnost znovu zprovoznění vlečky do cementárny – železnice = alternativní forma velkoobjemové dopravy šetrné k životnímu prostředí přestavba železniční trati č. 184 ve směru na Domažlice – rozšíření nabídky alternativní dopravy pro každodenní i rekreační zpřístupnění i obsluhu sídel a rekreačních prostorů Českého lesa letiště plánované rozšíření letiště – předpoklad pro zvýšení atraktivity letiště a souvisejících služeb pro rozvoj rekreace Cyklistická a pěší turistická síť převedení cyklistických a turistických tras mimo silnice II. třídy – zvýšení atraktivity a podpora rozvoje turistiky, zvýšení bezpečnosti účastníků údolí řeky Mže – atraktivita a předpoklad pro vedení značených cyklistických a pěších stezek s doplněním potřebné vybavenosti plánovaný rozvoj hipostezek – nabídka nových forem rekreace a turistiky šetrné k životnímu prostředí | silniční síŤ střet koridoru přeložky silnice I/21 s prvky ÚSES nadměrné zatěžování náměstí automobilovou dopravou – oslabení kulturní a historické hodnoty vymezení nových ploch pro bydlení v severní části města Planá vyvolá další nároky na rozvoj komunikační sítě a zvýšení intenzity automobilové dopravy zvýšení přepravních nároků na silniční síť vyvolaných rozvojem průmyslových aktivit v řešeném území – možný nežádoucí vliv na snížení kvality životního prostředí v dotčené oblasti rozšíření ploch dřevovýroby na sever od silnice II/198 – zvýšení zatížení stávajícího prostoru křižovatky u výjezdu z areálu doprava v klidu – parkování v souvislosti s rozvojem bydlení a růstem automobilismu – nové nároky na parkovací plochy a stání pro vozidla trvale žijících obyvatel, případně návštěvníků železniční síť koridor pro výhledovou modernizaci III. TŽK – významný zásah do krajiny, střety s prvky ÚSES při směrových úpravách železniční trati č. 170 – střety s prvky ÚSES letiště provoz letiště a jeho případné posílení – riziko zvýšení negativních vlivů na životní prostředí Cyklistická a pěší turistická síť nedostatečná segregace cyklistické dopravy od dopravy silniční – snížená bezpečnost a atraktivita - zvýšené riziko střetu cyklisty s jedoucím vozidlem |

### Technická infrastruktura

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| Vodní hospodářství vodovod města Planá představuje rozvinutý a zdrojově zabezpečený systém rozhodující část odloučených malých sídel vesnického charakteru je vybavena vlastními vodovody pro veřejnou potřebu město Planá má vybudovanou kanalizační síť zakončenou moderní a kapacitní ČOV rozhodující část odloučených malých sídel vesnického charakteru je vybavena kanalizacemi pro veřejnou potřebu energetika a spoje územím prochází vysokotlaký plynovod, z něhož je plynofikováno město Planá celé území je v potřebném rozsahu pokryto sítí vysokého napětí, včetně transformačních stanic město Planá má výtopnu s palivovou základnou sláma a dřevní hmota odpadové hospodářství zvyšující se míra recyklace odpadů, sběrný dvůr a další sběrny na území města Planá, systém shromaždišť - sběrných hnízd v jednotlivých částech města a dalších obcí správního území kvalitně fungující systém nakládání se zbytkovými komunálními odpady – svoz na kvalitně provozovanou regionální skládku Černošín | Vodní hospodářství pro plné zásobování 100% obyvatel a zabezpečení spolehlivého bezporuchového provozu je nutné vodovod doplnit o dílčí vodovodní zařízení (zásobování m.č. Karlín, vybudování výtlačného řadu z jímacího území pod sídlištěm do vodojemu významnější využití místních vodovodů je omezeno zaostávajícím rozvojem místních kanalizací a zejména nedostatečnou úrovní likvidace odpadních vod městská kanalizační síť vyžaduje doplnění (Karlín) a obnovu některých dílčích stok technická úroveň kanalizací malých sídel neodpovídá požadavkům současných technických a legislativních norem. Výrazně zaostává úroveň čištění odpadních vod energetika a spoje většímu využití zemního plynu brání nízká koncentrace potenciálních odběratelů plynu a relativně velké vzdálenosti od vysokotlakého plynovodu odpadové hospodářství nízký podíl kompostování bioodpadů (především z městské zástavby, částečně též ze zástavby vesnické a městské rodinné) nedostatečný podíl materiálového využívání odpadů |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| Vodní hospodářství dosažená úroveň technické vodohospodářské infrastruktury v Plané umožňuje další rozvoj města vybudovaná technická infrastruktura v malých sídlech vesnického charakteru je podmiňujícím předpokladem jejich zachování. Umožňuje zachování zemědělského i rekreačního využití krajiny energetika a spoje využití možností pro fotovoltaickou výrobu elektřiny prozkoumání možností využití větrné energie k výrobě elektřiny prozkoumání možností orientace na spalování dřevní hmoty (spolu s vytěsňováním uhlí) odpadové hospodářství přijetí opatření ke zkvalitnění odpadového hospodářství, zvyšování podílu kompostování, snížení podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládku, zvýšení recyklace odpadů (materiálové využívání) | Vodní hospodářství případné zaostávání nebo opožďování v dokončování dosud chybějících článků technické infrastruktury vytváří rizika přesunu zájmu o bydlení do jiných sídelních center v okruhu Mariánských Lázní zaostávání technické infrastruktury v malých sídlech vytváří rizika jejich zániku, ztráty zemědělské produkce i kulturních a krajinných hodnot (např.k.ú.Vítovice u Pavlovic) odpadové hospodářství nesplnění cílů POH kraje nelegální dovoz odpadů z Německa vysoký podíl BRKO nadále ukládaných na skládky |

### Sociodemografické podmínky

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| mírně progresivní vývoj početních stavů dlouhodobě kladné saldo migrace stabilizované obyvatelstvo vyvážený podíl krajních věkových složek (I. stáří 118) vysoké zastoupení produktivní složky obyvatel, která tvoří potenciál pracovní síly koncentrace vzdělaného obyvatelstva vysoká zaměstnanost ve službách, zejména v tzv. sociálních (školství, zdravotnictví, kultura, sociální péče) a ostatních vyšších službách nábožensky i národnostně homogenní obyvatelstvo dobrá vybavenost města četné lokálně integrační aktivity místních kulturních a vzdělávacích zařízení | regresivní trend ve vývoji dětské složky a klesající přírůstky přirozenou měnou regresivní vývoj početních stavů ve venkovském zázemí města a existence vylidněných osad problematická dostupnost z některých částí do jádrové obce snížená míra využití některých školských zařízení – např. středního odborného učiliště |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| růst přitažlivosti malých měst pro bydlení vzdělaného obyvatelstva nová výstavba a imigrace mladého obyvatelstva růst mezd a zájem kvalifikovaných obyvatel o práci doma zlepšení dopravní obslužnosti zázemí města a vyšší využití potenciálu přičleněných částí pro trvalé bydlení orientace volných kapacit škol na celoživotní vzdělávání | stárnutí obyvatel a vyplývající sociálně ekonomické důsledky ve snižování potenciálu pracovních sil, ve snižování podnikatelské aktivity, v poklesu příjmů města, v nevyužitých kapacitách škol apod. narušení sociální integrace nadměrným rozvojem města pokles komfortu místních služeb pro obyvatelstvo v důsledku snižujícího se zájmu mladé populace o učňovské školství – nedostatek řemeslných profesí omezení zdravotní péče v důsledku nedostatku lékařů energetická krize a další pokles až zánik trvalé obytné funkce v přičleněných částech – ztráta sociální kontroly, zvýšený výskyt krádeží, vandalismu apod. snižování obytné kvality města v důsledku nedostatku veřejných financí na údržbu a regeneraci veřejných staveb, ploch a prostranství |

### Bydlení

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| ve městě převažuje zástavba rodinnými domy s nízkou výškou zástavby v souladu s přírodním charakterem zázemí obce a jeho velikostí – 83% tvoří jednopodlažní a dvoupodlažní domy město má relativně mladý domovní fond (56% domů bylo postavených po 2. sv. válce), z období 1980-2001 pochází 29% domů město charakterizuje převaha vlastnického bydlení v soukromých domech (79%) a bytech (73%) město má nízký podíl nájemního bydlení (pouze 19% z trvale obydlených bytů) proběhl proces privatizace obecních domů – v roce 2001 již pouze 29% bytových domů patřilo obci, dnes je to ještě méně město má vysoké (99%) napojení bytů na veřejný vodovod velmi dobrý sanitární standard bytů (97% má splachovací WC a koupelnu) dobrá velikostní skladba bytů vhodná pro rodinné bydlení (malé byty o jedné obytné místnosti tvoří pouze 10% bytů, naopak 20% bytů má 4 a více obytných místností – průměr 2,7 místnosti na byt) průměrná velikost bytu v počtu obytných místností koresponduje s průměrnou velikostí domácností velmi dobrý je prostorový standard bydlení domácností existence specifického bydlení – bytů v domě s pečovatelskou službou zvýšení dynamiky bytové výstavby v posledních dvou letech – vznik nové obytné zóny Planá-sever s 63 byty další připravovaný rozvoj bytové výstavby v rozsahu 110 bytových jednotek růst investic do zvýšení obytnosti prostoru města | vysoká 11% neobydlenost domů a bytů (celkem 100 domů a 211 bytů) nízký podíl domů s připojením na kanalizaci pouze 68% domů pouze menší část neobydlených bytů slouží k rekreaci (16%) zhruba 3% domů má 5 a více podlaží s rušivým vlivem na obraz města plošný standard bydlení domácností je snížený oproti krajskému průměru (město má 18m2 obytné plochy na osobu, kraj 19,2 m2) nízké tempo bytové výstavby po r.1991 problém neplatičů v obecních bytech absence výstavby tzv. podporovaných bytů – důležitá vzhledem k existenci dětského domova obtížná dostupnost informací o připravovaných záměrech obce v oblasti bydlení |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| růst všeobecného zájmu o bydlení v malých městech s dobrým životním prostředím, dobrou vybaveností a nabídkou pracovního uplatnění růst obydlenosti přičleněných částí obyvateli postproduktivního věku, vč. cizinců růst příjmů a životní úrovně obyvatel, které umožní pořizování vlastnického bydlení středním i nižším příjmovým skupinám rychlé tvorba nového územního plánu pokračující programy podpory bydlení a rozvoj podporovaného bydlení | změny podmínek v poskytování úvěrů na bydlení soukromým osobám – zpřísnění kriterií a růst úrokových sazeb omezení investic do bydlení v důsledku snížené ochoty bank k poskytování úvěrů investorům vysoké pořizovací ceny za bydlení vzhledem k velikosti města, které nebudou odpovídat příjmovým možnostem domácností růst počtu neplatičů v nájemních vztazích růst rozsahu neobydleného domovního fondu v přičleněných částech jako důsledek energetické krize a absence základní vybavenosti |

### Rekreace

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| přírodní potenciál zázemí města existence památkové zóny a některých významných kulturně historických pamětihodností nabídka levného ubytování ve městě i v zázemí – např. camp Karolina pěkné koupaliště dobré dopravní napojení města blízkost hranic růst investiční angažovanosti města v péči o památky, veřejná prostranství, v celkovém zvelebování města existence rybí restaurace | absence informačního centra žádné akce nejsou zveřejňované na turistickém portálu Plzeňského kraje nízká rozvinutost infrastruktury pro CR, zejména v ubytovacích kapacitách ale i doplňkových službách nevyužitý potenciál zámeckého areálu malá propagace služeb města pro CR nedostatky v budování turistických tras (cyklostezky, lyžařské běžecké trasy, trasy pro turistiku na koních) malá spolupráce s jednotlivými městy a obcemi – neexistence společného produktu |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| růst zájmu o domácí CR pokračující rozvoj cykloturistiky růst podílu starších obyvatel a zájmů o méně náročné formy rekreace jako je turistika vytváření společných produktů CR s ostatními městy a obcemi rozvoj cizojazyčné gramotnosti obyvatel a tím i kvality služeb pro zahraniční turisty uznání CR jako plnohodnotného odvětví ekonomiky větší spolupráce mezi soukromou a veřejnou sférou | absence iniciativ k revitalizaci cestovního ruchu zakonzervování stávajícího stavu nebo jeho zhoršování |

### Hospodářské podmínky

| SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
| --- | --- |
| zařazení Plané mezi rozvojová centra kraje v strategických dokumentech Plzeňského kraje poloha města na významných komunikačních osách dobrá dostupnost nadřazeného centra Tachova i Stříbra dobrá časová dostupnost vzdálenějších velkých center osídlení ale i hraničních přechodů dobrá kvalita přírodního zázemí města zatím dostatečná nabídka ploch pro podnikání výhodná lokalizace průmyslové zóny z hlediska dopravního napojení přítomnost velkých zahraničních investorů skladba průmyslových aktivit s orientací na lehký elektronický průmysl a zpracovatelský průmysl rozvinuté podnikatelské prostředí, zejména malé podnikání rozvinutá oblast služeb pro podniky dobrá situace na trhu práce kvalitní zázemí v sociální infrastruktuře kvalifikovaný potenciál pracovních sil | nízká hustota osídlení obce problematická dopravní obslužnost některých částí nerovnoměrné rozmístění ekonomických aktivit, koncentrace do městského prostoru zaostávání přičleněných částí málo rozvinutý cestovní ruch nízké zapojení města do regionální spolupráce |
| PŘÍLEŽITOSTI | HROZBY |
| modernizace železničního koridoru Praha-Plzeň-Cheb, vč. zastávky Planá obnova nemocnice a nové pracovní příležitosti – stabilizace kvalifikovaného obyvatelstva řízená imigrace vzdělaného obyvatelstva z jiných zemí zvýšená hospodářská spolupráce mezi sousedními městy zavedení integrovaného dopravního systému propojení systému vzdělávání, vědy, výzkumu a praxe podpora investic tvořících vyšší přidanou hodnotu efektivní využívání obnovitelných zdrojů využití místního potenciálu a uplatnění marketingu pro rozvoj cestovního ruchu | celosvětová ekonomická krize a snížení dostupnosti vnějších finančních zdrojů nedostatečné zdroje pro soukromé i veřejné investice proces globalizace ekonomiky a tvrdší dopad globální konkurence - vyšší míra nezdaru malých podnikatelů konkurence měst a lokalit v regionálním i mezinárodním měřítku při soutěži o investice růst cen nemovitostí, koncentrace kapitálu a zvyšující se cena práce nedostatek pracovních sil pokračující profilace školského systému v ČR směrem k dominující oborové specializaci, které snižuje adaptabilitu pracovních sil vyšší náklady na re-adaptaci pracovních sil, přizpůsobení se novým podmínkám absence hlubšího kontaktu s praxí ve vysokém školství - ztížené uplatnění absolventů zejména v technických oborech |

## B.2.	Vyhodnocení udržitelného rozvoje území

#### Životní prostředí

Řešené území je morfologicky členité. Většinu území tvoří tektonicky zdvižená plochá pahorkatina s výrazně zaříznutými vodními toky. Severozápadní část území tvoří plochá pahorkatina Tachovské brázdy s charakteristickou rybniční soustavou. Oblast Tachovské brázdy je od zbytku řešeného území oddělena výraznými zlomovými svahy. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 400 - 680 m n.m. Hlavními vodními toky jsou Kosový potok (Kosí potok), který tvoří východní hranici řešeného území a řeka Mže, která svým kaňonovitým údolím odděluje jižní část území (Pavlovice, Vítovice) od severní.

Lesní porosty zaujímají přibližně třetinu plochy, což odpovídá celorepublikovému průměru a jsou situovány především do těžko přístupných lokalit v údolí vodních toků a v západní části řešeného území. Jde převážně o lesy hospodářské s vysokým zastoupením smrku a borovice. Kvalita zemědělských půd je relativně nízká (více než polovina půd spadá do IV. a V. třídy ochrany).

Vodní poměry jsou v řešeném území relativně zachovalé. Pozitivním prvkem je především povodí Kosového potoka a síť rybničních nádrží, která přináší (v případě jejich revitalizace) možnost zvýšení retence a retardace odtoku vody z území. Z hlediska záplav jsou ohroženy především rekreační objekty v bezprostřední blízkosti Mže a také město Planá, majoritně jeho východní část.

V současné době neprobíhá v řešeném území těžba nerostných surovin a není zde ani žádné ložisko evidováno. V minulosti zde ovšem probíhala intenzivní těžba stříbra a v padesátých letech zde také proběhl intenzivní průzkum výskytu radioaktivních surovin. Výsledkem těchto činností jsou četná poddolovaná území.

Z hlediska hygieny prostředí nepatří území Plané do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a nedochází zde k překračování limitních hodnot škodlivin.

Přírodní hodnoty jsou v zájmovém území chráněny zvláště chráněným územím PR Pavlovická stráň, cílem je zde chránit lesní porost na příkrém svahu údolí Mže, a přírodním parkem Kosí potok. V území nejsou evidovány prvky soustavy NATURA 2000. Relativně četnými významně krajinnými prvky jsou registrovány hlavně prvky nelesní zeleně v blízkosti malých vodních nádrží, meze a doprovodná zeleň. V území jsou evidovány dva památné stromy a jedno chráněné stromořadí. Je zde stanovena řada prvků regionálního ÚSES, které jsou situovány do blízkosti Mže, Hamerského a Plánského potoka. Nadregionální koridor prochází údolím Kosového potoka a je důležitou migrační trasou v severo-jižním směru.

Území je citlivé z hlediska krajinného rázu. Je to dáno přítomností jedinečných typů krajiny zaříznutých údolí (údolí Mže a Kosového potoka) a rybniční krajiny (severo-západní část k.ú. Planá u M.L.) a také čelních svahů při západním okraji řešeného území.

#### Hospodářské podmínky

Hlavní hospodářský rozkvět Plané začal na konci 17. století, kdy se zde rozvíjela řemesla, obchod a dolování. Velkým rozvojovým impulsem byla výstavba železniční trati Plzeň – Cheb a zřízení železniční stanice Planá. Město se stalo hospodářským i správním centrem celého okolí. Po 2. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a k znovu dosídlení s doprovodným efektem hospodářské stagnace. Otevření hranic a vstup do Evropské Unie znamenaly i novou šanci pro celou oblast Tachovska. Poloha v blízkosti hranic se stala komparativní výhodou i pro město Planá. Současně s výstavbou dálnice se přiblížila Planá i k velkým českým centrům osídlení Plzni a Praze.

Po dlouholeté stagnaci došlo v posledních deseti letech k oživení ekonomiky města, které se projevuje jak ve vzniku nových průmyslových i obchodních aktivit, tak ve zvelebování města. Planá přesto nebyla do r. 2001 dojížďkovým pracovním centrem. Saldo pohybu za prací bylo záporné (-136 osob).

Místní podnikatelské subjekty a instituce vytvářely v roce 2001 nabídku cca 2400 pracovních příležitostí (včetně podnikání OSVČ), z toho 8% v zemědělství a dalších primérních aktivitách, 36% v průmyslu a 56% ve službách. Na 100 ekonomicky činných osob tak připadlo 85 pracovních míst. Pracovní soběstačnost města byla tedy částečně snížená.

Šanci k rozvoji nabídla průmyslová zóna o rozloze 16 ha, která je plně zainvestovaná a kde se postupně etablují nové průmyslové aktivity. V průmyslové zóně např. postavila již v r. 1995 svůj objekt firma Panasonic Electronic Works Czech s.r.o. Planá, dnes je zde i firma Physio Care medical s.r.o. a Masterflex s.r.o., pozemek zde zakoupila firma Mako Europe s.r.o. Plné využití předpokládal územní plán z r. 1994 v roce 2015.

K dalším velkým zaměstnavatelům v průmyslu patří dále Stora Enso Timber Planá s.r.o. (270), která je mezinárodní dřevařskou společností. Vonex (85), která je stavební firmou, dále je zde Betonárka Planá a další stavební firmy Novostav Planá s.r.o. a Dostav Praha a.s. Prodejní servis stavebnin poskytuje První chodská stavební společnost s.r.o. Ve městě jsou i dvě tiskárny .

Významnou firmou v oblasti prvovýroby a dřevařské výroby jsou Plánské lesy s.r.o. Zemědělskou činností se zbývá firma NEZES s.r.o., další činnost zde vyvíjí i České rybářství s.r.o.

Celkový počet podnikatelských subjektů se sídlem v obci je 1283, na 100 obyvatel potom připadá 23 subjektů. Vzhledem k velikosti města je podnikatelská aktivita přiměřená, resp. vyšší než v některých sousedních početnějších městech. Např. ve Stříbře je to pouze 21,3 subjektů/100 obyvatel. Naopak Tachov s 12 tis. obyvateli má situaci o něco příznivější (25,9 podnikatelů/100 osob).

Pro hospodářskou základnu města je charakteristická především rozvinutost malého podnikání do 50 pracovníků, s nízkou četností se zde již vyskytují střední podniky 50-250 pracovníků (pouze 7 subjektů ) a jeden podnik v kategorii nad 250 pracovníků.

Ve skladbě subjektů (2007) převažují tak jako jinde subjekty obchodu a komerčních služeb (57%). Důležitý je ale četný výskyt subjektů orientovaných na školství, zdravotnictví a sociální péči a ostatní osobní služby (14,8%). Významné zastoupení mají i subjekty působící v průmyslu (13%) a ve stavebnictví (9%). V priméru působí celkem 62 subjektů, tj. necelých 5%.

| Hospodářská činnost rok 2007 |
| --- |
|  | abs. | % |
| Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 283 | 23,2 |
| Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů | 62 | 4,8 |
| Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 164 | 12,8 |
| Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 117 | 9,1 |
| Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 28 | 2,2 |
| Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 479 | 37,3 |
| Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 262 | 20,4 |
| Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 2 | 0,16 |
| Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 50 | 3,9 |
| Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 119 | 9,3 |

Situace na trhu práce v Plané je příznivá a zlepšuje se. Míra registrované nezaměstnanosti k 31.12.2007 byla 7%, zatímco ke stejnému datu 2006 to bylo 9,3%.

Hospodářské oživení města provází i zvýšení dynamiky nové bytové výstavby. Postupně dochází k naplňování ploch pro bytovou výstavbu vymezenou v ÚPN. Současnou významnou investiční akcí je výstavba obytné zóny Planá –sever s 63 bytovými jednotkami,  dochází ale i k rekonstrukcím starších bytových objektů a k solitérní výstavbě v rámci intravilánu města. Informace o počtu dokončených bytů je nedostupná v časové řadě. Dle územně analytických podkladů byly v roce 2007 dokončeny 4 byty. Průměrnou cenu za 1m² při výstavbě bytů uvádí město 19 500 Kč. Z průzkumu prodeje nemovitostí v Plané vyplývá cena vyšší a to až 29 tis.Kč/m2. V historické zástavbě, u starších bytů se pohybuje cena kolem 15 tis.Kč/m2. Nabídka volných bytů v nižší cenové hladině do 20 tis.Kč je velmi malá.

Město má dobré podmínky pro rozvoj méně náročného cestovního ruchu ve městě samém i ve svém zázemí. Leží na rozhraní pohoří Český les, Slavkovský les a Tepelská vrchovina. V blízkosti se nacházejí známá lázeňská města – Mariánské Lázně, Konstantinovy Lázně. V městě samotném je vyhlášena městská památková zóna a nalézá se zde řada kulturně historických památek a pamětihodností. Nejstarší architektonickou pamětihodností je kostel sv. Petra a Pavla, který je celostátně významnou památkou svými ojedinělými freskami ze 13. století a vzácným románským portálem. Pro turisty může být atraktivní i místní sportovní letiště a chovatelská stanice koní.

Přesto není cestovní ruch v Plané rozvinutý. Nevyužitým potenciálem je rozsáhlý zámecký areál, který byl dlouhodobě užíván armádou. Ubytovací kapacity jsou velmi omezené a kapacitně neodpovídají potřebám cestovních kanceláří. Regionální informační servis uvádí pouze čtyři subjekty – Penzion Sv. Anny s 30 místy, Penzion Hafan, Ubytovnu u Vodáka a Školící středisko Pavlovice. V jiných zdrojích jsou dále uvedeny Promotion service international s.r.o. Penzion 22 s 10 místy. Město nemá turistické informační centrum a také nejsou zveřejňovány žádné akce na turistickém portálu Plzeňského kraje.

Pro další hospodářský rozvoj, vč. rozvoje cestovní ruchu má město velmi dobré podmínky v dopravním napojení. Městem prochází silnice I. třídy Praha – Cheb, dálniční přivaděč na 12 km vzdálenou D5 a silnice II. třídy na Stříbro, dále je zde zastávka železniční tratě Praha – Plzeň – Cheb. Komparativní výhodou je i blízká dostupnost hraničních přechodů. Nejbližší hraniční přechody do SRN jsou Broumov – Mähring (14 km), dálniční přechod Rozvadov – Waidhaus (35 km).¨

#### Soudržnost společenství obyvatel území

Planá má statut města s pověřeným obecním úřadem. Nadřazeným administrativně správním celkem je ORP Tachov.

Správní obvod města je vymezen územím obcí Brod nad Tichou, Broumov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lestkov, Planá, Zadní Chodov. Obce spádového obvodu patří převážně mezi velmi malé obce do 500 obyvatel s nízkou pracovní i obslužnou samostatností. Výjimkou je Chodová Planá s 1,7 tis. obyvatel, k větším obcím patří i Chodský Újezd se 753 obyvateli.

Celkový počet obyvatel obvodu POÚ byl k 31.12.2007 bilancován v rozsahu 9307 obyvatel, z toho téměř 60% tvoří obyvatelstvo samotného města Planá. Počet obyvatel ostatních obcí je 3768. Velikost spádového obvodu je tedy poměrně malá.

Současně mají spádové obce na město slabou pracovní i obslužnou vazbu. Za prací do Plané dojíždělo v roce 2001 pouze 310 obyvatel a do škol 277 žáků a studentů. Jejich počet 578 osob tvoří pouze necelých 15% dnešních obyvatel spádového území.

Celkový počet dojíždějících za prací a do škol do Plané je vyšší, v roce 2001 to bylo 952 pracovníků a 475 žáků a studentů (včetně obyvatel obcí POÚ). Ani tyto objemy nejsou dostatečně vysoké aby narušovaly lokální atmosféru města a sociální soudržnost obyvatelstva.

| Spádový obvod | Počet obyvatel 2007 | Počet dojíždějících za prací 2001 | Počet dojíždějících žáků a studentů 2001 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brod nad Tichou | 227 | 30 | 28 | 58 |
| Broumov | 129 | 11 | 4 | 15 |
| Chodová Planá | 1786 | 99 | 91 | 190 |
| Chodský Újezd | 754 | 95 | 60 | 155 |
| Kočov | 200 | 20 | 16 | 36 |
| Lestkov | 391 | 38 | 39 | 77 |
| Planá | 5539 | x | x | x |
| Zadní Chodov | 281 | 17 | 39 | 56 |
| Celkem | 9307 | 310 | 277 | 587 |

Město naopak charakterizují mírně oslabené pracovní i obslužné vazby vlastních obyvatel, alespoň dle bilancí vyjížďky za prací a do škol z roku 2001. Ta se týká 27% obyvatelstva.

Z ekonomicky aktivního obyvatelstva (2900 osob) vyjíždělo za prací mimo obec celkem 1088 osob tj. 37,5%. Hlavními cíli vyjížďky za prací byla v rámci okresu Chodová Planá, z mimo okresních cílů Mariánské Lázně.

| Vyjížďka za prací z obce 2001 |
| --- |
| Směry vyjížďky | Celkem | z toho muži | z toho ženy |
|  | abs. | abs. | % | abs. | % |
| Bor | 33 | 26 | 78,8 | 7 | 21,2 |
| Broumov | 38 | 30 | 78,9 | 8 | 21,1 |
| Chodová Planá | 260 | 128 | 49,2 | 132 | 50,8 |
| Lom u Tachova | 64 | 40 | 62,5 | 24 | 37,5 |
| Rozvadov | 16 | 13 | 81,3 | 3 | 18,8 |
| Stříbro | 44 | 27 | 61,4 | 17 | 38,6 |
| vyjíždí v rámci okresu celkem | 763 | 463 | 60,7 | 300 | 39,3 |
| Hl.m. Praha | 40 | 31 | 77,5 | 9 | 22,5 |
| Plzeň | 25 | 12 | 48,0 | 13 | 52,0 |
| Cheb | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 |
| Mariánské Lázně | 131 | 77 | 58,8 | 54 | 41,2 |
| Velká Hleďsebe | 12 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 |
| vyjíždí do jiných okresů celkem | 287 | 181 | 63,1 | 106 | 36,9 |
| vyjíždí do zahraničí | 38 | 25 | 65,8 | 13 | 34,2 |
| vyjíždějící z obce úhrnem | 1088 | 669 | 61,5 | 419 | 38,5 |
| Zdroj: ČSÚ Praha: SLBD 2001 – dojížďka do zaměstnání a škol okres Tachov |  |  |

Další skupinou, která realizovala své denní aktivity převážně mimo obec byli žáci a studenti v celkovém rozsahu 367 osob. Vyjížďka se týkala především žáků studentů středních škol a učilišť, ojediněle žáků základních škol. Vyjíždějící směřovali především do mimo okresních cílů, nejvíce do Mariánských Lázní.

| Směry vyjížďky | žáci celkem | žáci ZŠ | žáci a studenti SŠ a VŠ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | abs. | abs. | % | abs. | % |
| Bor | 18 | 1 | 2,6 | 17 | 5,2 |
| Broumov | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Chodová Planá | 1 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| Lom u Tachova | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Rozvadov | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Stříbro | 24 | 1 | 2,6 | 23 | 7,0 |
| vyjíždí v rámci okresu celkem | 102 | 15 | 38,5 | 87 | 26,5 |
| Hl.m. Praha | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Plzeň | 53 | 3 | 7,7 | 50 | 15,2 |
| Cheb | 33 | 1 | 2,6 | 32 | 9,8 |
| Mariánské Lázně | 96 | 12 | 30,8 | 84 | 25,6 |
| Velká Hleďsebe | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| vyjíždí do jiných okresů celkem | 262 | 23 | 59,0 | 239 | 72,9 |
| vyjíždí do zahraničí | 3 | 1 | 2,6 | 2 | 0,6 |
| vyjíždějící z obce úhrnem | 367 | 39 | 100,0 | 328 | 100,0 |

Přesto je město pro bydlení obyvatel dlouhodobě atraktivní. Jeho početní stavy se od roku 1991 zvýšily o 9% a to především v důsledku kladného migračního salda. Obyvatelstvo je stabilizované a dočasné snížení početních stavů v průběhu sledovaného období bylo především důsledkem záporného salda přirozené měny .

| Pohyb přirozenou měnou a migrací |
| --- |
| Období | Celkové saldo | Přirozená měna | Stěhování |
| 1991-1995 | 350 | 121 | 229 |
| 1996-2000 | 175 | 66 | 109 |
| 2001-2007 | 118 | 12 | 63 |
| Celkem | 643 | 199 | 401 |

Město má i dnes relativně mladé obyvatelstvo v rámci širšího území i stále ještě vyvážený poměr krajních věkových složek. Přesto od r. 1991 došlo k výraznému snížení podílu dětské složky z 22,4% na 14,6%, což je varujícím signálem pro další demografický vývoj města. Stabilizované počty obyvatel budou stále více závislé na přírůstcích stěhováním. Jinak bude obyvatelstvo velmi rychle stárnout a jeho početní stavy budou klesat.

|  | 2007 | 1991 |
| --- | --- | --- |
| Věková skladba ( k 31.12) | abs. | % | abs. | % |
| 0-14 let | 810 | 14,6 | 1137 | 22,4 |
| 15 -64 let | 4043 | 73,0 | 3477 | 68,6 |
| 64 a více | 686 | 12,4 | 453 | 8,9 |
| Celkem | 5539 | 100 | 5067 | 100,0 |

Problematický demografický vývoj lze předpokládat především v přičleněných částech. Informace o nich jsou dispozici pouze ze sčítání 2001, ale i tehdy již byla patrná výrazně snížená demografická vitalita ve většině přičleněných částí oproti městu samotnému. Některé části jsou již téměř vylidněny a slouží především pro rekreační bydlení.

Město se skládá celkem z 10 částí. Značný počet přičleněných částí vytváří velkou rozdrobenost sídlení struktury obce a obec tak charakterizují i velmi nízké hustoty obyvatel pouze 0,9 osoby na 1 ha.

Vývoj početních stavů obyvatel v přičleněných částech jako celku je v období 1991-2001 regresivní (I.vývoje 95,8) ale vnitřně silně diferencovaný. Progresivní vývoj početních stavů zaznamenal Křinov, Svahy a Zliv. Stabilizovaný vývoj měla část Kříženec. Velmi vysokou regresi potom nalézáme v části Vysoké Sedliště, k poklesu početních stavů došlo i v Otíně, Pavlovicích, Týnci a Vížce.

| Název části | Počet ZSJ | OB1991 | OB 2001 | Index vývoje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Křínov | 1 | 13 | 23 | 176,9 |
| Kříženec | 1 | 30 | 30 | 100,0 |
| Otín | 1 | 72 | 63 | 87,5 |
| Pavlovice | 2 | 79 | 69 | 87,3 |
| Planá | 2 | 4664 | 5035 | 108,0 |
| Svahy | 1 | 65 | 69 | 106,2 |
| Týnec | 1 | 76 | 62 | 81,6 |
| Vížka | 1 | 6 | 5 | 83,3 |
| Vysoké sedliště | 2 | 16 | 11 | 68,8 |
| Zliv | 2 | 24 | 33 | 137,5 |
| Celkem | 14 | 5045 | 5400 | 107,0 |
| v tom přičleněné části |  | 381 | 365 | 95,8 |

Kvalifikační potenciál obyvatelstva je v porovnání s okresními hodnotami zvýšený. Obyvatelstvo s maturitou a vyšším vzděláním tvořilo v roce 2001 v obci 35,2%, zatímco okresní hodnoty byly 29,4. Dobrým signálem je zejména vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve městě (7%) i podíl obyvatel s vyšším středním vzděláním (3,3% - nástavbové studium, vyšší odborné). I v porovnání se samotným okresním městem Tachovem je hodnocení kvalifikačního potenciálu relativně dobré. Podíl vysokoškoláků i podíl obyvatel s vyšším středním vzděláním je srovnatelný, pouze u zastoupení maturantů má Planá o 1,5% bodu méně.

| Obyvatelstvo 15leté a starší | Planá | okres Tachov |
| --- | --- | --- |
|  |  | abs. | % | % |
| v tom | bez vzdělání | 33 | 0,7 | 1,8 |
| podle | základní vč. neukončeného | 1151 | 26,0 | 29,4 |
| stupně | vyučení a stř. odborné bez mat. | 1680 | 38,0 | 39,4 |
| vzdělání | úplné střední s maturitou | 1045 | 23,6 | 21,0 |
|  | vyšší odborné a nástavbové | 146 | 3,3 | 2,5 |
|  | vysokoškolské | 302 | 6,8 | 5,0 |
|  | nezjištěné vzdělání | 64 | 1,4 | 0,9 |
| Celkem | 4421 | 100,0 | 100 |

Lze usuzovat, že vzdělanostní skladbu dlouhodobě příznivě ovlivňovala dobrá vybavenost města ale zejména pracovní nabídka ve školství, zdravotnictví a v posledních letech i nabídka míst v bankovním sektoru a ve státní správě. V těchto odvětvích pracovalo v r. 2001 668 obyvatel, což je 23% z ekonomicky aktivního obyvatelstva, dalších 23% pracovalo v ostatních odvětvích třetího sektoru. Orientace na průmyslové aktivity (34%) nebyla v městě již dominantní, okrajová byla zaměstnanost v priméru.

| Ekonomicky aktivní podle odvětví |
| --- |
| Obyvatelstvo celkem | 5400 | 100 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 2900 | 53,7 |
| z toho | zemědělství, lesnictví, rybolov | 150 | 5,2 |
| podle | průmysl | 976 | 33,7 |
| odvětví | stavebnictví | 168 | 5,8 |
|  | obchod,opravy motor. vozidel | 226 | 7,8 |
|  | doprava, pošty a telekomunikace | 150 | 5,2 |
|  | pohřebnictví + ubytovací služby | 76 | 2,6 |
|  | peněžní služby | 38 | 1,3 |
|  | výzkum | 76 | 2,6 |
|  | veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 213 | 7,3 |
|  | školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 417 | 14,4 |
|  | ostatní služby | 133 | 4,6 |
|  | nezjištěno | 275 | 9,5 |

Vybavenost města je na velmi dobré úrovni. Ze školských zařízení jsou v Plané jedna mateřské škola, dvě základní školy, střední odborné učiliště s více oborovým studiem a základní umělecká škola. K výchovným zařízením patří i Dětský domov a částečně i Dům dětí a mládeže.

Ze zdravotnických zařízení najdeme ve městě vedle ordinací praktických lékařů i polikliniku a nemocnici následné péče. Plánská nemocnice se dlouho potýkala s velkými problémy, dnes má nového vlastníka a očekává se obnova jejího plného provozu. Sociální péči zajišťují dva domy s pečovatelskou službou.

Sportovní vybavenost města reprezentují dvě fotbalová hřiště, lehkoatletický stadion, tenisové kurty, pěkné koupaliště, rozvíjí se zde i jezdecký sport a letectví.

Kulturní vybavenost tvoří knihovna, kino, galerie výtvarného umění, kde vedle soukromé galerie působí i městská galerie ve věži. Svá díla zde již vystavila řada špičkových výtvarných umělců a jejich dary vytvořily základ pro sbírku moderního umění. Dále je zde hornické muzeum, pro kulturní a společenské aktivity slouží i Dům dětí a mládeže.

Život obyvatelům finančně usnadňuje i existence prodejen řetězců Tesco, Lídl a Plus, které sem přišly až v posledních letech.

Z ostatních pro život důležitých institucí zde najedeme poštu, pobočky dvou bank, pojišťovnu. Působí zde Obvodní oddělení Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor. Je zde i hřbitov a smuteční síň.

Planá je dnes městem kde již nejsou čitelné důsledky válečného odsunu, a to jak ve vybavenosti města, tak v sociální skladbě. Pestrá nabídka vybavenosti vytváří dobré podmínky pro život dětí, mladých lidí i starých osob. Přispívá tak k celkové stabilizaci obyvatelstva, k vzniku vazeb na město i k sociální soudržnosti obyvatel. Velikost města umožňuje klidný a příjemný život v dobrém přírodním zázemí. Je již dostatečně atraktivní pro vzdělané obyvatele. Dlouhodobě stabilizovaná role, kterou město hraje v osídlení by proto neměla být narušena násilným prudkým rozvojem.

Problémem zůstává sociální integrace v přičleněných částech. Dobrou dostupnost města do 5 km po silnících I. nebo II. třídy mají pouze některé části jako je Kříženec ve východním zázemí města položený blízko k silnici II/ 201 nebo Týnec v jihovýchodním zázemí v poloze u silnici II/230 na Stříbro. U dalších částí je vazba na město již problematičtější a to buď díky delší dojížďkové vzdálenosti po silnici II/230 (Zliv, Svahy) nebo díky nižší kvalitě dopravní infrastruktury (Otín, Křinov). Prostorově i komunikačně nejproblematičtější polohu ve vztahu k městu potom mají části Vížka, Pavlovice a Vysoké Sedliště.

## B.3.	Určení problémů k řešení v územním plánu

### Urbanistické, dopravní a hygienické závady v území

#### Urbanistické závady

Nevyužívané areály (tzv. brownfields):

zámecký areál,

areál nemocnice,

bývalý výrobní areál v Josefově Huti,

areál Červený mlýn,

bývalý areál sodovkárny.

Chátrající nemovité kulturní památky:

areál kostela v místní části Otín,

areál kostela v místní části Vysoké Sedliště.

Nevyhovující umístění zahrádkářské kolonie v Plané při silnici I/21.

Chybějící sportovní plochy v Plané na sídlištích, v ostatních místních částech obce.

Nedostatečná nebo chybějící občanská vybavenost místních částí obce mimo Plané.

#### Dopravní závady

Křižovatka silnic II/198, II/201 a místní komunikace u autobusového nádraží – nevhodně řešená dispozice křižovatky.

Křižovatka silnice II/198 a místních komunikací Dvořákova a Smetanova – nepříznivé napojení jednotlivých větví křižovatky – nedostatečné rozhledy.

Křižovatka silnic II/198 a II/230 – dispozičně neuspořádaný prostor křižovatky.

Vedení průjezdné automobilové dopravy centrem města Plané přes náměstí Svobody včetně nadměrných nároků na parkování v centrální části města.

Nevyhovující komunikační napojení a přímé zpřístupnění místních částí Josefova Huť a Pavlovice ve směru od Plané a silnice II/230.

Nepříznivé napojení areálu dřevovýroby v Plané ze silnice II/198.

Nedostatek parkovacích ploch a stání pro vozidla trvale žijících obyvatel i návštěvníků (prioritně centrální část města Planá, sídliště).

#### Hygienické závady

Riziko hlukové zátěže na stávajícím průtahu silnice I/21 (při severním okraji Plané) i po realizaci její přeložky (bude probíhat v těsné blízkosti ploch navrhovaných pro bydlení – bude nutno řešit protihlukovými opatřeními).

Sanace starých zátěží v areálech bývalých čerpacích stanic pohonných hmot a likvidace černých skládek.

Riziko hlukové zátěže ze stávající střelnice.

### Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území

Střet koridoru navrhované „malé modernizace“ železniční tratě č.170 s územní rezervou pro výrobu a skladování.

Střet koridoru navrhované „malé modernizace“ železniční tratě č.170 s navrhovanou plochou pro fotovoltaickou elektrárnou.

### Střety záměrů s limity využití území

Střet rozvojové plochy pro fotovoltaickou elektrárnu v k.ú. Vížka s přírodním parkem Kosí potok.

Střet koridoru územní rezervy pro modernizaci III. TŽK s prvky ÚSES a přírodním parkem Kosí potok.

Střet koridoru navrhované směrové úpravy III. TŽK (tzv. malá modernizace) s prvky ÚSES.

Střet koridoru územní rezervy pro modernizaci III. TŽK s I. třídou ochrany ZPF.

Střety rozvojových ploch s I. a II. třídou ochrany ZPF.

Střety rozvojových ploch s liniovými prvky technické infrastruktury.

### Ohrožení území

Nebezpečí povodňových průtoků zastavěným územím Plané způsobených přítoky ze severovýchodní a východní strany povodí Planského potoka.

# SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

| BRKO | biologicky rozložitelné komunální odpady |
| --- | --- |
| BPEJ | bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| CR | cestovní ruch |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický úřad |
| ČNR | Česká národní rada |
| ČOV | čistička odpadních vod |
| DK | dálkový telekomunikační kabel |
| HPJ | hlavní půdní jednotka |
| HZS | hasičský záchranný sbor |
| CHKO | chráněná krajinná oblast |
| CHOPAV | chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| k.ú. | katastrální území |
| KO | komunální odpad |
| LBC | lokální biocentrum |
| LBK | lokální biokoridor |
| MěÚ | městský úřad |
| MK | místní komunikace |
| MÚK | mimoúrovňová křižovatka |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| NO | nebezpečný odpad |
| NTL | nízkotlaký plynovod |
| OP | ochranné pásmo |
| ORP | obec s rozšířenou působností |
| OÚ | okresní úřad |
| OZKO | oblast zhoršené kvality ovzduší |
| POH | Plán odpadového hospodářství |
| POÚ | obec s pověřeným obecním úřadem |
| PP | přírodní park |
| PRVK PK | Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje |
| PUPFL | pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| R | rozvodna |
| RBC | regionální biocentrum |
| RBK | regionální biokoridor |
| RR | radioreléová trasa |
| RS | regulační stanice |
| ŘSD | Ředitelství silnic a dálnic |
| SOÚ | střední odborné učiliště |
| STL | středotlaký plynovod |
| SVP | Směrný vodohospodářský plán |
| TO | třída ochrany |
| TOB | trvale obydlené byty |
| TS | trafostanice |
| TÚ | telefonní ústředna |
| TŽK | tranzitní železniční koridor |
| ÚAP | územně analytické podklady |
| ÚP | územní plán |
| ÚPD | územně plánovací dokumentace |
| ÚPN SÚ | územní plán sídelního útvaru |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| VKP | významný krajinný prvek |
| VN | vedení vysokého napětí |
| VTL | vysokotlaký plynovod |
| ZPF | zemědělský půdní fond |
| ZÚR PK | Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje |