ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Studie interiéru a podklad pro výběrové řízení na dodávku nábytkového vybavení

Městské knihovny,  Planá čp. 56, 1. a 2. NP.

Technická zpráva:

#### A	Technický  popis

1)    Stupeň a předmět projektové dokumentace

2)    Výchozí podklady

3)    Souhrnné řešení interiéru

4)    Provozní a dispoziční řešení

## 5)    Barevné a materiálové řešení povrchů

6)    Navrhované prvky - popis

7)    Výběr z typových prvků podle příloh

8)    Standardy kvality

9)    Poznámky

Závazné podmínky pro provedení díla a stanovení ceny

B	 Specifikace prvků

C	Formulář pro cenovou nabídku

D	Výkresy

Stupeň dokumentace:	Dokumentace provedení interiéru doplněná o podklady pro vyhledání dodavatele interiéru  PP -  prováděcí dokumentace (nenahrazuje dílenské výkresy)

Místo  určení:				Planá, nám. Svobody čp. 56

Datum zpracování:			duben 2010

Zpracovatel:

Název :                                             Atelier Biblio

Dejvická 2, 160 00 Praha 6

      - Zástupce: 				Ing. arch. Kateřina Hořavová

IČO: 					138209866

Spojení: 				223 016 369,   737 905 747

E-mail:					 k.horavova@volny.cz

1)	Stupeň  a předmět projektové dokumentace

Projekt interiéru doplněný o podklady pro vyhledání dodavatele interiéru knihovny a městského informačního střediska.

Předmětem dokumentace je kompletní řešení dispozice a návrh jednotlivých prvků vybavení provozu půjčování knih a  tiskovin, poskytování služeb čtenářům, návštěvníkům infostřediska a internetu.

Dokumentace je rozdělena na část textovou a výkresovou, přičemž v textu je doplňující popis vybavení, barevného a materiálového řešení povrchu.

Poznámka:

Pro komplexní ocenění této dokumentace je nutné procházet vždy výkresovou část a textový popis.

Je nezbytné provést zaměření stavu po dokončení stavebních prací a koordinaci truhlářských a stavebních rozměrů. Za nesrovnalosti při montáži projektant nepřebírá zodpovědnost.

2)	Výchozí podklady

Studie z r. 2006

Požadavky investora  a uživatele  z r. 2009 a 2010

Prohlídka na místě  v  rozestavěnosti

3)	Souhrnné řešení interiéru

Vychází z dané dispozice kombinovaného provozu knihovny pro dospělé a info střediska a sociálního zázemí, čítárny v 1 NP.,  a oddělení knihovny pro děti a mládež  a  zázemí knihovny – pracovna a sklady v 2. NP.

Provozní a kapacitní požadavky vyžadují zahuštění dispozice v obou podlažích.

Pulty odpovídají velikostně stávajícím.

4)	Provozní a dispoziční řešení

Oddělení pro dospělé a děti jsou umístěna individuálně do 1. a 2. NP, s vlastními oddělenými vstupy.

Informační středisko je začleněno v půjčovně 1. NP. a v podkroví.

1. NP.

Naproti hlavnímu  vchodu je umístěn výpůjční pult pro 1 pracovníka,  u pultu jsou regály zápultí, uzamykatelné skříně šatnové a provozní.

Dále jsou zde umístěny čtenářské stoly PC,  elektronický katalog, a pracovní stůl pro informační středisko s vitrinou.

V navazujících  prostorech je umístěn knižní fond, čtenářská místa mezi regály, WC pro čtenáře,  provozní sklad a nákladní výtah do 2. NP. a čítárna v prosklené verandě,

Kde je zároveň prostor pro uzamčené skladovací regály (dále archivní) na knižní fond .

2. NP.

Do dětského oddělení je vstup přes šatnový prostor s věšákovou stěnou, regálem na tašky a úložnými archivními regály. Samostatně oddělená pracovna je určená pro práci knihovnic interních a externích.

Místnost pro čtenáře obsahuje pult a regály zápultí, regály knižní a časopisecký, doplňkové prvky, a stoly pro práci s PC.

Z půjčovny je přístupný sklad knih.

Další sklad s výtahem je umístěn v prostoru 2. NP. na jiném místě se samostatným vchodem – jeho náplň nebyla řešena, pouze je zde umístěn 1 stůl pro práci s fondem.

## 5)	Barevné a materiálové řešení povrchů

Barevnost je dána a k ní je vybráno knihovnické vybavení v barvě světlého dřeva – dezén bělený dub, který se odrazí na pozadí barevné malovaných stěn.

Nezbytné kovové části nábytku jsou v barvě stříbrné – práškový vypalovací lak..

Dezén je vybrán ze vzorkovnice materiálu EGGER.

Názvy slouží jako referenční pro typy výrobků, na dodavatelích bude, aby nabídli shodná

nebo srovnatelná řešení doložená certifikáty.

6) 	Navrhované prvky nábytku  – popis

Poznámka:

Před započetím výroby dodavatel a místě překontroluje kóty a ověří souvislosti mezi stavebními a truhlářskými mírami!

Prvky budou vyrobeny:

světlý dezén dřevo – bělený dub Egger 1394

Hrany Hranipex  tl. 2 mm v odpovídající barvě.

Kovové díly – stolní podnože – budou v práškové vypalovací barvě RAL 9007 – stříbřitá, doplňky kovové – úchytky, zámky, kování, průchodky - budou stříbrné, resp. nerezové.

Stolní desky budou v dezénu dřeva	tl. 25 mm, dezén dub pískový EGGER  H 1394,

hrana plastová ABS tl. 2 mm,   dezén dřevo  –  kód HP 241394

Police – tl. 22 mm, sokly  regálů –tl. 18 mm, dvířka tl. 18, bočnice tl. 18mm.  – dtto.

Police budo přemístitelné, uložené na nosiče Sekura

Bočnice, zarážky u polic, záda regálů a obkadové desky stolů PC  12,1 – 12,4 tl. 18mm

hrana dezén dřevo HP 241 394.

Všechny prvky budou mít aretační  šroubovací nožky.

nosiče polic – Sekura č. 7, stříbrná

děrování pro uložení polic po 32 mm

kovové díly - práškový vypalovací lak RAL 9007,

úchytky dveří a zásuvek – nerez, resp. vzhled broušený.

Police budou osazeny podle kót na výkresech, při montáži bude určeno osazení nosičů PC, výsuvů, průchodek.

Zásuvky a výsuvy, budou osazeny do kvalitních pojezdových lišt např. Hettich, Blum.

Všechny pevné spoje budou „ na kolíky“ á  max. 120 mm.

Regály budou podélně propojeny spojovacími šrouby.

Regály a jejich sestavy budou kotveny do stěn, úhelníkem a hmoždinkami do kamene, resp. cihly – podle materiálu stěn. V případě potřeby bude použita „ chemická hmoždinka“.

1 kotva / 1 regál.

Hlavy vrutů a šroubů budou zaslepeny plastovou krytkou v odpovídající barvě.

# Prvek 		1     1.11    -    výkres 3

Archivní skříně budou opatřeny rozvorovými zámky FAB n. pod. Kvality, budou mít záda, budou spojeny spojov. šrouby, hrany dveří budou ABS 2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm.

Aretační nohy budou umístěny za soklem.

Regály budou kotveny do stěny.

# Prvek             2    3    5,1    5,2   7,7    -     výkres 4

Skříně budou mít pevná záda , tl. 6 mm, hrany dveří budou ABS, tl. 2 mm, ostatní hrany tl. 05 mm. Aretační nohy budou za soklem, zámky FAB. Budou kotveny do stěny.

Nástěnky budou vsazeny do rámu v dezénu dub, budou mít 4 závěsy na stěnu.

Krycí deska bude uložená na sucho na kolíky, na stávající kartotéky, bude mít hranu ABS 2 mm. (Kartotéky jsou umístěny v půjčovně dočasně – po uložení fondu mohou být nahrazeny vybavením pro info středisko.)

Prvek   	2,1          -   výkres  5

Regál na tašky bude mít pevná záda tl. 18 mm,  bočnice tl. 22mm, spojený napevno,  hrany ABS tl. 2 mm, bude uložen na 6 kolečkách – únosnost 50 kg/1ks, 2 kolečka budou mít brzdu,

budou „na tvrdý povrch“ z šedého nešpinivého materiálu.

Prvek 		4    4,1    4,2    -   výkres   6

Pracovní stůl pro informační středisko má zabudované zásuvky a skříňku pro PC. Jeho  pravá bočnice bude přesahovat vepředu a nahoře přes obrys stolu –  pro oddělení sousedních stolů PC.

Hrany dviřek, zásuvek, desky a dělícií bočnice budou mít hranu ABS tl. 2 mm.

Stěna za stolem bude obložena deskou v =  550 mm s hranou 0,5 mm.

Skříňka na info  materiály bude osazena nad obkladovou desku. Bude mít zasklená zvedací dvířka v kovovém rámečku – Alu profil čtvercový 19/19 mm.

Prvek 		7,6    7,8   -   výkres   7

7,9	     -   výkres   13

Kombinované skříně mají spodní díl zavřený dvířky se zámky a horní díl ve formě nástavby, buď otevřený policový nebo krytý skleněnými dvířky tl. 4 mm se zámkem do skla.

Panty skleněných dvířek budou vrtané a připevněné šrouby! – proti vypadnutí skel.

Regály budou v půdě kotveny do stěn.

Dvířka budou mít hrany tl. 2 mm, aretační nohy budou za soklem.

Prvek 		6    			   -   výkres   8

7   -   7,5  		   -   výkres   9

8,1     8,2     83      	   -   výkres   10

Regály knižní  1 -  2 – stranné  a  regály časopisecké mají shodnou konstrukci. Dno, půda, luby a police se zarážkami  jsou sesazené napevno na kolíky, police jsou volně přemístitelné

Bočnice, zarážky, luby  tl. 18 mm.  Police, dno, půdy tl. 22 mm. Hrany čelní bočnic i polic jsou ABS tl. 2 mm.

Pro osazení polic jsou v bočnicích předvrtané otvory po 32 mm.

Bočnice budou osazeny na aretačních  patkách pro dorovnání nerovností podlahy.

Regály nebudou mít záda. Budou v půdě připevněny do stěn.

Časopisecký regál obsahuje sadu pevných přihrádek na ročníky časopisů, je navržen podle stávajícího vyhovujícího regálu na časopisy.

Poznámka:

V půdorysu 1. NP. jsou pod značkou X  (celkem 7 ks)  míněny dodatkové kryty boků regálů, pro zakrytí mezer mezi regály a stěnou, jejich osazení zváží a rozhodne na místě při montáži investor.

Tento prvek není možné dokumentovat, dokud patřičné regály nebudou na místě, není proto zahrnut ve specifikaci.

Prvek  	9      10      9,6      10,1    -   výkresy   11,  12

9,1   -    9,4   		     -    výkres  14

Výpůjční a pracovní pulty mají shodnou konstrukci, liší se výškou – pult v 1. NP. má výšku 1050 mm, pracovní plochy jsou shodně ve v = 725 mm. Bočnice a desky z DTD mají shodnou tl. 25 mm, budou ohraněny hranou ABS tl. 2 mm. Rovná část pultu bude dřevěná v tl. 18 mm.

Zaoblený díl bude z plechu v úpravě vypalovací lak stříbrný odstín RAL 9007, plech tl. 2mm bude do desky a bočnic přišroubován pomocí navařených úhelníků po cca 400mm. Dolní hrana bude volná a lem plechu bude ohnutý („pertl“).

Pult 9,10   –  odkladní police bude v oblé části pultu uložena na  6  konzol  z jackel. profilů navařených na pásovém nosníku tvaru L, přišroubovaném do desky.

V rovné části pultu bude uložena na 4 nosnících z jackel. Profilu navařeném na kov. Pásu přišroubovaném do čelní desky pultu. Viz řezy A-A, B-B

Výbava pultu bude z DTD  tl. 18 mm,  nosič PC a  výsuv budou  přišroubované zespodu do desky.  Nosič PC má na straně děrování, aby kolem PC mohl proudit vzduch.

Zásuvka bude přišroubovaná do desky pomocí úhelníků.

Do desky budou přišroubované i kabelové svody – dle nabídky vybraného dodavatele.

Prvek 		11,1   -   11,6        -  výkres   15

12,1   -   12,4               dtto

Stoly budou mít desky tl. 25 mm z DTD s hranou ABS tl. 25 mm, centrální podnože budou typové o rozměru odpovídajícím pro velikost desky. Desky budou zesíleny proti vytržení z nosných křížů.

Ostatní stoly budou mít desky tl. 25 mm s hranou 2 mm na obdélných rámových podnožích

Z profilů Jackel 30/30/1,5mm. Stoly budou mít aretační patky z šedého plastu.

Manipulační stůl bude mít zvýšenou plochu na 800 mm pro práci ve stoje.

Stoly PC  12,1  12,4 budou opatřeny obkladovou deskou  na stěně v=550 mm, odsazenou o 10 mm od stěny. Výška bude jednotná délka bude odpovídat zadní hraně stolní desky.

Na desky zespodu budou osazeny nosiče PC.

Pozn.:  tyto desky nejsou (z důvodů možného zaoblení odpovídajících stěn) vyznačeny ve specifikaci, jejich osazení zváží a rozhodne investor při montáži.

Stoly umístěné v nepravidelních rozích místností mohou být přesně doměřeny až při montáži.

Prvek  	13     13,1       -  výkres   14

Hrabátka jsou kombinované prvky s policemi a  horní přihrádkou pro ukládání fondu naležato. Jsou přemístitelná na kolečkách, vždy 2 kolečka musí mít brzdu. Horní a čelní hrany jsou ABS tl. 2 mm. Hrabátka jsou smontovaná napevno.

Prvek 13,1 je nízký pro ukládání leporel apod.

Prvek 		14    15      -    výkres   13

Skříně šatní a úložná jsou z DTD tl. 18 mm, aretační nohy mají za soklem, nemají žádné zvláštnosti

Prvek		16    -   výkres   10

Polička na bočnici regálu bude připevněna napevno na kolíky a zajištěna z vnitřní strany bočnice vruty. Bude ohraněna ABS  tl. 2 mm.

Prvek		17

Typový stojanový věšák na šaty

Prvek		17 ,1

Budou to šatní háčky shodné jako u prvku č. 18, přišroubované do bočnic regálů podle označení na půdorysech ve výšce cca 1550 nad podlahou.

Prvek		18    -   výkres  5

Věšáková stěna bude  na rámu zavěšeném ve 4 bodech, hrana bude 0,5 mm, na stěně budou přišroubovány šatní háčky.

Prvek		19  –  23  viz přílohy

Sedací nábytek odpovídající funkci.

7)  Standardy kvality

V textu uvedené názvy výrobců slouží jako standardy kvality a záruky.

U všech materiálů nutno předložit certifikáty, resp. prohlášení o shodě  prohlašující, že výrobek nebo materiál byl schválen z hlediska hygienického, ekologického a bezpečnostního a je vhodný pro použití v interiéru.

dále následují části:

Závazné podmínky

Specifikace nábytku

Cenová  nabídka

Výkresy, přílohy