Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce:

„Celková obnova kostela Sv.Václava ve Vysokém Sedlišti“

Zadavatel veřejné zakázky: Město Planá

se sídlem: náměstí Svobody 1. 348 15  Planá

IČ: 00260096

V souladu s ustanovením § 49 zákona odpovídá zadavatel na žádost o dodatečné informace, vyžádané uchazeči takto:

DOTAZ č. 1:

V zadávací dokumentaci je přiložena Technická zpráva projektu elektroinstalace, která obsahuje i popis instalace  vnitřních svítidel a zásuvek. Ve výkazu výměr tyto položky chybí.

ODPOVĚĎ č. 1:

Platí výkaz výměr. Instalace vnitřních rozvodů byla vypuštěna z důvodu omezených finančních prostředků. Objekt není vybaven elektroměrovým rozvaděčem. Pro provádění stavebních prací je nutno zajistit staveništní rozvaděč pro potřeby stavby. Investor má vydané stanovisko ČEZ Distribuce k připojení.

DOTAZ č. 2:

Ve výkazu výměr je položka 66 - Replika dvouramenného kříže v. 1,5 m vč. zlacení . V dokumentaci není detail kříže.

ODPOVĚĎ č. 2:

V kostele je zachováno torzo původního kříže z vrcholu věže ovšem poničeného korozí, požárem věže a pádem z výšky. Okótováním dobové fotografie bylo provedeno poměrem k zachovalé části.

DOTAZ č. 3:

Ve výkazu výměr je položka 126 - žaluzie lamelová dřevěná v rámu, členění dle původního vzoru.  V dokumentaci není detail.

ODPOVĚĎ č. 3:

Žaluzie je navržena do otvorů věže, kde dříve býval zvon. Dřevěná žaluzie budou dvoukřídlové otevíravé s pevně nastavenými štěrbinami. Lamely profilu 100 * 15 mm ve sklonu 20 °, rozteč 80 mm. Tvar žaluziových oken dle pohledů.

V Plané 29. 4. 2009

Za zadavatele: Ing. Jiří Ťupa