zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku

„Oplocení koupaliště Planá - III. etapa“

zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení

Obsah zadávací dokumentace :

- obchodní podmínky včetně platebních podmínek, podmínky pro překročení nabídkové ceny

  - na internetových stránkách města Planá (http://www.muplana.cz/zakazky/Vzor_SOD.doc) je vzor smlouvy o dílo, obsahující platební podmínky a obchodní podmínky zadavatele

- technické podmínky

  - české technické normy (ČSN EN)

  - obecné technické specifikace (v souladu s EU)

  - jiné typy technických dokumentů

  - stavební technická osvědčení

  - národní technické podmínky

- požadavky na varianty nabídek -  nejsou

- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

  - nabídková cena v Kč bude zpracována položkově, po jednotlivých úsecích (úsek 1, úsek 2, úsek 3) a bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele včetně DPH na provedení zakázky, tj. např. i skládkovné a dopravné za odvoz přebytečného materiálu na skládku, geodetické zaměření všech objektů po jejich dokončení, vytýčení lomových oplocení bodů oprávněnou osobou.

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - náklady za zpracování nabídky se uchazečům nehradí

  - prohlídky místa stavby jsou individuální po předchozí telefonické dohodě (p. Pour, tel. 374752923 nebo 777623079, e-mail : pour@muplana.cz)

  - zahájení stavby - dle možností uchazeče, dokončení stavby - podle nabídky uchazeče

  - doložení kvalifikačních předpokladů (oprávnění k podnikání - ŽL, výpis z OR, reference a další ve smyslu zákona o veřejných zakázkách

  - upřesnění předmětu zakázky :

1)  demontáž a likvidace stavávajícího drátěného oplocení

2)  vytýčení lomových bodů oplocení oprávěnou osobou podle předávaných podkladů

3)  výstavba oplocení - osová vzdálenost sloupků 2,50 m, podhrabové betonové desky, pletivo v.

1,80 m s potažením PVC, barva tmavě zelená, 1 x ostnatý drát, vzpěry dle potřeby (u krajních        a rohových sloupků, v ploše min. po 20 m)

4)  terénní úpravy podél oplocení

- způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

  - došlé nabídky budou hodnoceny podle kritérií : výše nabídkové ceny, délka doby výstavby, délka záruční doby za jakost díla, smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla dle SOD a odstraňování závad v záruční době

- jiné požadavky na plnění veřejné zakázky - nejsou

- projektová nebo jiná dokumentace stavby

  - předává se pouze mapový podklad s vyznačním hranic pozemků a fotodokumentace stávajícího rekonstruovaného oplocení jako informativní materiál

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

  - nepředává se

- zvláštní podmínky plnění

  - nejsou.

Za vyhlašovatele Město Planá :  Jan Pour, investiční technik