ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE

Oprava místních komunikací SVAHY

Rozsah prací po úsecích :

- úsek „ začátek – průtah obcí “

délka 185,0 m, šířka 5,0 m, plocha 925,0 m2

- dodávka a pokládka ABS II tl. 2 cm - vyrovnávka

- asfaltobeton ABS II tl. 5 cm

- očištění vozovky

- přesun hmot živičných ………………………………….   166,50 t

- úsek „ točna autobusů “

  - část  -  32,0*14,0= 448,0 m2

  - část  -  20,0*20,0= 400,0 m2

---------------------------------------

plocha celkem          =  848,0 m2

- dodávka a pokládka ABS II tl. 3 cm - vyrovnávka

- asfaltobeton ABS II tl. 5 cm

- očištění vozovky

- přesun hmot živičných ………………………………….                    178,08 t

- vybourání stávajících betonových obrub a odvoz na deponii ……..      90,0   bm

- dodání a osazení silničních obrub SO 100/15/25 do betonu   ……..      90,0   bm

- dodání a osazení beton. palisád BEST KADENT do betonu  ……..      12,0   bm

- terénní úpravy-zeleň mezi palisády točny autobusů

- úsek „ plocha u čp. 18 “

10,0*40,0 =  400,0 m2

- dodávka a pokládka ABS II tl. 2 cm - vyrovnávka

- asfaltobeton ABS II tl. 5 cm

- očištění vozovky

- přesun hmot živičných ………………………………….                     72,0    t

- dodání a osazení silničních obrub SO 100/15/25 do betonu   ……..     65,0    bm

- úsek „oprava překopu u stodoly “

délka 20,0 m, šířka 1,50 m, plocha 30,0 m2

- odkop do hl. 40 cm, zaříznutí, zhutnění

- konstrukční vrstvy :   5 cm  ABS

- 5 cm  OKH

- 15 cm  drcené kamenivo

- 15 cm  štěrkodrť

- úsek „ Y rozjezd u stodoly “

plocha 13,0*11,0= 143,0 m2

- dodávka a pokládka ABS II tl. 2 cm - vyrovnávka

- asfaltobeton ABS II tl. 5 cm

- očištění vozovky

- přesun hmot živičných ………………………………….                     25,74  t