Stavba :  Planá, ulice Na Příkopech

Objekt :  SO–05  Venkovní osvětlení – 2. část

Položkový rozpis výkazu výměr

(informativní)

| pol. | popis | m.j. | množství |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Díl : M - HZS |  |  |
| 1 | zaměření kabelové trasy | m | 170,5 |
| 2 | revize | hod | 12 |
|  | Díl : M01 - materiál |  |  |
| 3 | kabel CU jádro CYKY 4x10 | m | 180 |
| 4 | DL svorkovnice stožár | ks | 6 |
| 5 | výbojka MALAGA 70 W | ks | 6 |
| 6 | elektrovýzbroj stožáru | ks | 6 |
| 7 | trubka chránička DUOLIGHT DN 63 | m | 170,5 |
| 8 | chránička pevná DN 110 | m | 10 |
| 9 | fólie š. 22 cm | m | 170,5 |
| 10 | stožár DL 4.5 m s ramenem VLTAVA | ks | 6 |
| 11 | trubka instalační ohebná | m | 6 |
|  | Díl : M11 - hromosvod |  |  |
| 12 | vedení uzemňovací FeZn D 8,10 mm v zemi | m | 188,5 |
| 13 | svorka hromosvodová | ks | 13 |
| 14 | pevné spojení páskových zemničů | ks | 13 |
| 15 | zalití spoje asfaltem | ks | 13 |
| 16 | pásek uzemňovací 30x4 mm | kg | 188,5 |
| 17 | svorka spoj SS LANO | ks | 13 |
| 18 | svorka zkušební SZ LANO | ks | 13 |
|  | Díl : M14 - specifikace |  |  |
| 19 | VO DL-REGION 70 W LCS500PCP/PI | ks | 6 |
|  | Díl M21 - elektromontáže |  |  |
| 20 | konstrukce ocel. nosná 50 kg | ks | 6 |
| 21 | ucpávka kabel do P21 | ks | 6 |
| 22 | montáž svítidla výb. 4441970 70 W SHV ramen | ks | 6 |
| 23 | montáž stožárů osvětl. Sadového ocel. | ks | 6 |
| 24 | montáž výložníku do 35 kg | ks | 6 |
| 25 | montáž elektrovýzbroje stožáru 1 okruh | ks | 6 |
| 26 | montáž kabelu CYKY 4x10 volně | m | 180 |
| 27 | uložení chráničky trubky vlnité | m | 170,5 |
|  | Díl : M46 - zemní práce při montážích |  |  |
| 28 | jáma pro stožár hor. 3 | ks | 6 |
| 29 | betonový základ | m3 | 5 |
| 30 | výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hor. 4 | m | 170,5 |
| 31 | zřízení kabelového lože z písku 10 cm | m | 170,5 |
| 32 | zakrytí kabelu fólií 22 cm | m | 170,5 |
| 33 | kabelový prostup z bet. trub | ks | 6 |
| 34 | zához rýhy 35/80 cm, hor. 4 | m | 170,5 |
|  | Stavba : Planá, ulice Na Příkopech Objekt : SO-06 Komunikace a zpevněné plochy Položkový rozpis výkazu výměr – informativní |  |  |
| 1 | ochrana stromů bedněním-zřízení, odstranění | m2 | 21,6 |
| 2 | odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm s vodorovným přemístěním a uložením kmenů, větví a pařezů na určenou skládku | m2 | 80 |
| 13 | rozebrání zdí z lomového kamene na maltu cementovou vč. Naložení, vodorovného přemístění a uložení části vybouraných hmot na skládku (25%) s očištěním vybouraných kamenů a uložení na meziskládku | m3 | 35,7 |
| 14 | odkopávky pro komunikace v hor. 3.-4. tř. (50%/50%) do 1000 m3 včetně příplatku za lepivost | m3 | 380,5 |
| 15 | odkopávka lavice hor. tř. 3.-4. (50%/50%) na svahu podél větve „A“ | m3 | 80 |
| 16 | vodorovné přemístění výkopku hor. 1.-4. tř | m3 | 445,5 |
| 17 | odkopávky komunikace hor. 5.-6. tř do 1000 m3 | m3 | 85,5 |
| 18 | vodorovné přemístění výkopku hor. 5.-7. | m3 | 85,5 |
| 19 | uložení sypaniny do zhutněných násypů | m3 | 65 |
| 20 | drenážní potrubí DN 100 z trub PVC v rýze 300x500 mm se zásypem drtí 8-16 včetně zemních prací (hor. 4.-5.) včetně vodorovného přemístění a uložení na skládku | m | 137 |
| 22 | obrubník kamenný 250/200 s osazením do lože z betonu B 15 s boční opěrou | m | 325,95 |
| 24 | lem ze dvou řad kostek kamenných drobných v loži z betonu B 15 | m | 325,95 |
| 27 | konstrukce komunikace s krytem z drobných kamenných kostek žulových štípaných 120x120x100 mm do lože z drti 4-8 tl. 30 mm s výplní spar jemným křemičitým pískem (min. 2x) s podkladem z MZK 190 mm, s podkladem ze štěrkodrti ŠD 0-32 tl. 200 mm s úpravou pláně se zhutněním | m2 | 670,13 |
| 29 | rozšíření podkladu ze štěrkodrti tl. 200 mm pod obrubníkem | m2 | 146,25 |
| 31 | vpusť uliční s litinovou mříží pro zatížení C, výtok DN 150 s osazením včetně podkladní desky z betonu B 10 tl. 100 mm, včetně výkopu, zásypu, zhutnění a vodorovného přemístění přebytečného výkopku a uložení na skládku, kanalizační přípojky DN 150 | ks | 4 |
| 34 | mříž litinová těžká pro vpusť uliční pro zatížení C s opravou stávající vpusti vyzděním horní části na výšku 80 cm z cihel kanalizačních na MC s osazením mříže včetně nutných bouracích prací a likvidace vybouraných hmot | ks | 1 |
| 37 | spára mezi starým a novým krytem vč. řezání spáry se zálivkou modifikovaným asfaltem a posypem drtí | m | 5,85 |
| 48 | rozprostření ornice v rovině tl. 100 mm s urovnáním včetně dovozu z meziskládky, naložením a složením | m2 | 60 |
| 49 | založení trávníku parkového výsevem v rovině s 2x vláčením, válcováním a zalitím vč. Travního semene | m2 | 60 |
| 50 | rozprostření ornice ve svahu | m2 | 60 |
| 51 | založení trávníku | m2 | 60 |
| 53 | ODPOČET – kryt z kostek-nahrazeno lemem z kostek | m2 | -78,22 |