zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce školních dvorů, ZŠ Náměstí Svobody, Planá"

zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení

Obsah zadávací dokumentace :

- obchodní podmínky včetně platebních podmínek, podmínky pro překročení nabídkové ceny

  - na internetových stránkách města Planá (http://www.muplana.cz/zakazky/Vzor_SOD.doc) je vzor smlouvy o dílo, obsahující platební podmínky a obchodní podmínky zadavatele

- technické podmínky

  - české technické normy (ČSN EN)

  - obecné technické specifikace (v souladu s EU)

  - jiné typy technických dokumentů

  - stavební technická osvědčení

  - národní technické podmínky

- požadavky na varianty nabídek -  alternativní nabídky skladeb umělých povrchů dvorů

(viz alternativní povrchy v PD)

- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

  - nabídková cena v Kč bude zpracována položkově a bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele včetně DPH na provedení zakázky, tj. např. i skládkovné a dopravné za odvoz přebytečného materiálu na skládku, revize, zkoušky, geodetické zaměření všech objektů po jejich dokončení, vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranu po dobu výstavby apod.

  - Součástí nabídky nebude vybavení dětského hřiště

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - náklady za zpracování nabídky se uchazečům nehradí

  - prohlídky místa stavby jsou individuální po předchozí telefonické dohodě (p. Pour, tel. 374752923 nebo 777623079, e-mail : pour@muplana.cz)

  - zahájení stavby - 15.6.2008, dokončení stavby - nejpozději do 15.9.2008 včetně vyklizení staveniště (s ohledem na termín letních prázdnin)

  - doložení kvalifikačních předpokladů (oprávnění k podnikání - ŽL, výpis z OR, reference a další ve smyslu zákona o veřejných zakázkách

  - upřesnění předmětu zakázky (rozpis prací) :

-  vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

-  sejmutí povrchových vrstev obou dvorů a stávajících podkladních vrstev tl. cca

50 cm

-  po obvodu stěn položení drenážního potrubí JS 100 s geotextilií do štěrkového

lože

-  uložení geotextilie a nopové fólie na obnažené stěny základů (oba dvory)

-  uložení drenážního potrubí pod plochou hřistě a odtokových žlabů okolo hřistě

(oba dvory)

-  provedení betonových základů pro demontovatelné sloupky (tenis, volejbal),

branky (házená, malý fotbal), basketbalových košů

-   dodání 4 ks desek a košů na basketbal a osazení do fasády-viz PD

-  provedení oplocení

-  osazení ochranných rámů oken v počtu oken dle PD

-  kompletní nový povrch obou dvorů dle PD

-  dodání a osazení horolezecké stěny na fasádu u malého dvora 81 m2

-  zadláždění vjezdu do velkého dvora z Tylovy ulice prvky BEST

-  dodávka a montáž výukového přístřešku

- způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

  - došlé nabídky budou hodnoceny podle kritérií : výše nabídkové ceny, délka doby výstavby, délka záruční doby za jakost díla, smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla dle SOD a odstraňování závad v záruční době

- jiné požadavky na plnění veřejné zakázky - nejsou

- projektová nebo jiná dokumentace stavby

  - předává se kopie PD pro zpracování nabídky

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

  - orientační položkový výkaz výměr

- zvláštní podmínky plnění

  - dodržovat podmínky všech zúčastněných orgánů státní správy (ŽP, památkáři, policie)

  - po celou dobu stavby zabezpečit přístup do stávajícího objektu školy

  - řádně označit a zabezpečit staveniště a skládky materiálu proti přístupu nepovolaných osob (hlavně dětí)

Za vyhlašovatele Město Planá :  Jan Pour, investiční technik